## Slide 1: Redes de Computadores
Introdução
Nota: a maioria dos slides dessa apresentação são traduzidos ou adaptados dos slides disponibilizados gratuitamente pelos autores do livro KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 9th Edition. Pearson, 2025. Todo o material pertencente aos seus respectivos autores está protegido por direito autoral.
Fabricio Breve
www.fabriciobreve.com

## Slide 2
Chapter 1 Introduction
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2025
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Computer Networking: A Top-Down Approach 9th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2025
Notes: Version 9.0: updated to 9th Edition, June 2025
7.2 (January 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Updated slide content for 2020 link technologies and applications
Add more animation throughout
New Master slide
Feb. 2020 (8.0)
a few updates suggest by Catherine Rosenberg (thanks!)
titles in a lighter font
Sept 2020 (8.1)
Added ~7 new slides, in particular: data center slide; routing versus forwarding; security line of defense; several on encapsulation and layers (this section is a lot better now). Other relative minor changes throughout
Feb. 2023 (8.2)
few minor updates (mostly speeds, technology details)

## Slide 3: Capítulo 1: introdução
Objetivo do capítulo:
Obter “sensação”, “visão geral”, introdução à terminologia
  mais profundidade, detalhes mais tarde no curso
Visão geral / roteiro :
O que é a Internet? O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacotes/circuitos, estrutura da internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Camadas de protocolo, modelos de serviço
Segurança
História
Notes: Aula 1 até Núcleo da Rede.
Aula 2 com os demais itens.

## Slide 4: A Internet: uma visão básica
Internet
redes móveis
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou global
rede de
datacenter
rede de
provedor de conteúdo
Comutadores de pacotes: encaminham pacotes (pedaços de dados)
  roteadores, switches
Enlaces de comunicação
  fibra, cobre, rádio, satélite
  taxa de transmissão: largura de banda
Bilhões de dispositivos de computação conectados:
  hospedeiros = sistemas finais
  executando aplicações de rede na “borda” da Internet
Redes
  coleção de dispositivos, roteadores, enlaces: gerenciados por uma organização
Notes: Em fevereiro de 2025, havia 5,56 bilhões de usuários de Internet em todo o mundo, o que representava 67,9% da população global. Desse total, 5,24 bilhões, ou 63,9% da população mundial, eram usuários de redes sociais.
Fonte: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

## Slide 5: Dispositivos “legais” conectados à Internet
Torradeira habilitada para
web + previsão do tempo
Internet phones
Slingbox: remote
control cable TV
Câmeras de Segurança
Porta Retratos IP
Geladeira com Internet
Tweet-a-watt:
monitora uso de energia
colchões
com sensores
Amazon Echo
Outros?
Marcapasso e monitor
dispositivos de
Realidade Aumentada
Fitbit
Dispositivos de jogos
carros
scooters
bicicletas
fraldas

## Slide 6: A Internet: uma visão básica
Internet: “rede de redes”
  ISPs interconectados
rede móvel
rede residencial
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo
protocolos estão em todo lugar
  controle de envio e recebimento de mensagens
  ex.: HTTP (Web), streaming de vídeo, Skype, TCP, IP, WiFi, 4G/5G, Ethernet
Ethernet
HTTP
Skype
IP
WiFi
4G
TCP
Streaming
de vídeo
Padrões de Internet
  RFC: Request for Comments
  IETF: Internet Engineering Task Force

## Slide 7: A Internet: uma visão de “serviços”
Infraestrutura que fornece serviço para aplicativos:
  Web, streaming de vídeo, teleconferência multímidia, email, jogos, comércio eletrônico, mídia social, aparelhos interconectados, …
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor de contéudo
HTTP
Skype
Streaming
de vídeo
fornece uma interface de programação para aplicações distribuídas:
  “ganchos” que permitem que aplicativos que enviam/recebem dados se “conectem” para usar o serviço de transporte da Internet
  oferece opções de serviço, análogas ao serviço postal
Notes: API (Interface de Programação de Aplicação) de Internet para ser usada pelos programas feitos em linguagens tradicionais (C, Python, etc.)
API do Correios: nome do destinatário, endereço, CEP, selo no canto superior direito, etc. Várias opções de serviço: simples, registrado, expresso, etc.

## Slide 8: O que é um protocolo?
Protocolos humanos:
“que horas são?”
“tenho uma pergunta”
apresentações de pessoas
Protocolos de rede:
computadores (dispositivos) em vez de humanos
todas as atividades de comunicação na Internet regidas por protocolos
Protocolos definem o formato e ordem de mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede, e ações tomadas na transmissão e recepção de mensagens
Regras para:
… mensagens específicas envia
… ações específicas tomadas quando uma mensagem ou outros eventos são recebidos

## Slide 9: O que é um protocolo?
Um protocolo humano e um protocolo de redes de computadores:
Q: outros protocolos humanos?
Oi
Oi
Que horas são?
2:00
tempo
resposta de conexão TCP
<arquivo>
requisição de conexão TCP
GET http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross
Notes: Explain important points
distributed entities, exchanging messages (governed by protocols)
Time going down
go over definition of protocol (showing format, order of messages sent and received, and actions taken)
We’ll see these kinds of diagrams a lot

## Slide 10: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 11: Um olhar mais atento sobre a estrutura da Internet
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo
Borda da rede :
hospedeiros: clientes e servidores
servidores frequentemente em data centers

## Slide 12: Um olhar mais atento sobre a estrutura da Internet
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor de conteúdo
Borda da rede :
hospedeiros: clientes e servidores
servidores frequentemente em data centers
Redes de acesso, mídia física:
enlaces de comunicação com e sem fio

## Slide 13: Um olhar mais atento sobre a estrutura da Internet
Borda da rede :
hospedeiros: clientes e servidores
servidores frequentemente em data centers
Redes de acesso, mídia física:
enlaces de comunicação com e sem fio
Núcleo da rede:
  roteadores interconectados
  rede de redes
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo

## Slide 14: Redes de acesso e mídia física
rede móvel
rede doméstica
rede empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor de conteúdo
Q: Como conectar sistemas finais ao roteador de borda?
redes de acesso residencial
redes de acesso institucional (escola, empresa)
redes de acesso móvel (WiFi, 4G/5G)

## Slide 15: Acesso a rede: Modem discado
rede de telefone
Internet
modem discado doméstico
modem do ISP (p. e., AOL)
PC doméstico
escritório central
usa infraestrutura de telefonia existente
  casa conectada ao escritório central
até 56 kbps de acesso direto ao roteador (geralmente menos)
não pode navegar e telefonar ao mesmo tempo: não está “sempre ligado”
v.90: até 56 Kbps de downstream e 33,6 Kbps de upstream
v.92: até 56 Kbps de downstream e 48 Kbps de upstream

## Slide 16
Placa de Fax Modem U.S. Robotics
ISA - 33,6 Kbps
Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-862105012-placa-fax-modem-us-robotic-isa-336-kbps-usado-_JM
Fax Modem Externo U.S. Robotics
33,6 Kbps – Conexão Serial
Fonte: https://www.amazon.com/Robotics-Sportster-33-6K-External-000839-09/dp/B00004Z7Y4
Fax Modem Externo 3Com OfficeConnect 56K Business Modem
Conexão USB
Fonte: arquivo pessoal
Notes: 3Com OfficeConnect 56K é v.90

## Slide 17: Redes de acesso: acesso baseado em cabo
cable
modem
splitter
…
cable headend
Canais
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
multiplexação por divisão de frequência (frequency division multiplexing -FDM): diferentes canais transmitidos em diferentes bandas de frequência

## Slide 18: Redes de acesso: acesso baseado em cabo
cable
modem
splitter
…
fim do cabo de difusão
dados, TV transmitidos em diferentes
frequências sobre cabo compartilhado
da rede de distribuição
HFC: hybrid fiber coax
  assimétrico: até 40 Mbps – 1.2 Gbps de taxa de transmissão downstream, 30-100 Mbps de taxa de transmissão upstream
rede de cabos e fibras anexam casas ao roteador do ISP
  casas compartilham a rede de acesso até o fim do cabo de difusão
cable modem
termination system
CMTS
ISP
Notes: DOCSIS 3.0 (2006) permite 1 Gbps de downstream e 200 Mbps de upstream
DOCSIS 3.1 (2013) permite 10 Gbps de downstream e 1 Gbps de upstream
Net (hoje Claro) utilizou DOCSIS 2.0 até por volta de 2013.
Depois adotou o DOCSIS 3.0, atualmente já usa DOCSIS 3.1.

## Slide 19
Cable Modem Thomson (inclui gateway de VoIP)
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 20: Redes de acesso: digital subscriber line (DSL)
ISP
escritório central
rede de
telefonia
DSLAM
voz e dados transmitidos
em diferentes frequências por
linha dedicada até o escritório central
  usa a linha telefônica existente até o DSLAM do escritório central
    dados sobre a linha telefônica DSL vão para a Internet
    voz sobre a linha telefônica DSL vai para rede telefônica
  taxa de transmissão downstream dedicada de 24-52 Mbps
  taxa de upstream dedicada de 3.5-16 Mbps
DSL
modem
splitter
multiplexador
de acesso DSL
Notes: Frequências exatas variam em função do padrão (e anexo) utilizados.
Última evolução: ADSL2+ Anexo M lançado em 2008
VDSL usado em prédios/condomínios levando a fibra até o prédio.

## Slide 21
Splitter ADSL
Fonte: arquivo pessoal
Modem ADSL2+ TP-Link TD-W8960N (inclui funções de roteador e WiFi)
Fonte: arquivo pessoal
Modem ADSL D-Link DSL-500G
Fonte: arquivo pessoal
Modem ADSL2+ Datacom DM2270
(inclui funções de roteador e WiFi)
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 22: Acesso à rede via Rádio
Utiliza os protocolos da família IEEE 802.11 (WiFi), porém com antenas externas
  Frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
  Clientes com antenas direcionais
  Só funciona com linha de visada direta (sem obstáculos)
Uso se tornou bastante comum em cidades do interior do Brasil, pelo baixo custo de implantação
  Downstream e upstream: tipicamente < 5 Mbps
  Vem sendo substituído por FTTH e FTTx

## Slide 23
Rádio WiFi Externo USB, com pigtail para conexão de antena externa
Fonte: arquivo pessoal
Rádio WiFi acoplado diretamente na Antena Externa e Cabo Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 24: FTTH (Fiber To The Home)
Tecnologia que leva a fibra óptica até a casa do cliente
  Arquiteturas competindo:
    AON (Active Optical Networks)
    PON (Passive Optical Networks)
PON
  Cada casa tem um ONT (Optical Network Terminator), conectado por uma fibra dedicada em um splitter na vizinhança.
  Splitter combina o sinal de várias casas (<100) em uma única fibra que vai até o OLT (Optical Line Terminator) no provedor

## Slide 25: FTTH (Fiber To The Home)
Vem sendo adotado por grandes e pequenos provedores
  Substituindo rádio e ADSL, suprindo a demanda por mais largura de banda que tais tecnologias não conseguem atender
  Downstream e upstream tipicamente < 1 Gbps
    GPON (Gigabit PON) permite até 2,5Gbps
  Pode integrar TV (IPTV) e telefone (VoIP)
  Alternativamente leva-se a fibra até próximo da casa do usuário (até um armário próximo, até o prédio, etc.), usando cobre na parte final
    Chamados genericamente de FTTx

## Slide 26
ONT GPON Askey RTF3505VW-N1
(inclui funcionalidades de roteador, ponto de acesso WiFi e VoIP)
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 27: Redes de acesso: redes domésticas
de/para fim do cabo de difusão ou escritório central
modem a cabo, DSL, etc.
roteador, firewall, NAT
rede Ethernet cabeada (1 Gbps)
ponto de acesso sem fio WiFi (54, 450 Mbps)
Dispositivos com e sem fio
frequentemente combinados em uma única caixa

## Slide 28
Roteador ASUS RT-AC86U com Gigabit Ethernet e Wireless-AC2900 (WiFi 5) Dual Band
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 29
Roteador ASUS RT-AX86U com Gigabit Ethernet e Wireless-AX5700 (WiFi 6) Dual Band
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 30
Roteador Ubiquiti Cloud Gateway Max - UCG-Max-NS
com portas de 2,5 Gbps
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 31: Rede de acesso sem fio
Rede de acesso sem fio compartilhada conecta o sistema final ao roteador
via estação base, também chamada de “ponto de acesso” (access point)
Redes locais sem fio - Wireless local area networks (WLANs)
  normalmente dentro ou ao redor do prédio (cerca de 30 metros)
  802.11b/g/n (WiFi): Taxa de transmissão de 11, 54, 450 Mbps
para Internet
para Internet
Redes de acesso celular de área ampla - Wide-area cellular access networks
  fornecido por operada de rede de telefonia móvel celular (10’s km)
  10’s Mbps
  redes celulares 4G/5G
802.11b: 11 Mbps
802.11a/g: 54 Mbps
802.11n: até 600 Mbps
802.11ac: até 6,8 Gbps
802.11ax: até 9,6 Gbps
802.11be: até 46,1 Gbps

## Slide 32
Access Point Ubiquiti U7 Pro
(WiFi 7, 6 fluxos, suporte à 6 GHz)
Fonte: arquivo pessoal
Access Point Ubiquiti U7 Pro Max
(WiFi 7, 8 fluxos, suporte à 6 GHz)
Fonte: arquivo pessoal

## Slide 33: Redes de acesso: redes empresariais
empresas, universidades, etc.
mistura de tecnologias de enlace com fio e sem fio, conectando uma mistura de switches e roteadores (vamos cobrir as diferenças em breve)
    Ethernet: acesso com fio a 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps
    WiFi: pontos de acesso sem fio a 11, 54, 450 Mbps
switch Ethernet
e-mail institucional
servidores web
roteador institucional
enlace empresarial para ISP (Internet)

## Slide 34: Redes de acesso: redes de data centers
enlaces de alta largura de banda (10s a 100s Gbps) conectam centenas a milhares de servidores juntos e à Internet
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo
Cortesia: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)

## Slide 35: Hospedeiro: envia pacotes de dados
função de envio do hospedeiro:
pega a mensagem da aplicação
quebra em pedaços menores, conhecidos como pacotes, de tamanho L bits
transmite pacote para a rede de acesso com taxa de transmissão R
  taxa de transmissão do enlace, também chamada capacidade do enlace ou largura de banda do enlace
R: taxa de transmissão do enlace
hospedeiro
1
2
dois pacotes,
L bits cada
atraso na
transmissão
do pacote
tempo necessário
para transmitir
o pacote de L-bits no enlace
L (bits)
R (bits/s)
=
=

## Slide 36: Enlaces: mídia física
bit: se propaga entre pares transmissor/receptor
enlace físico: o que existe entre transmissor e receptor
mídia guiada:
  sinais se propagam em mídia sólida: cobre, fibra, coaxial
mídia não guiada:
  sinais se propagam livremente, por exemplo, rádio
Par Trançado (Twisted pair -TP)
dois fios de cobre isolados
  Categoria 5: Ethernet 100 Mbps, 1 Gbps
  Categoria 6: Ethernet 10Gbps
Notes: Categoria 3: fios de telefone tradicionais, Ethernet a 10 Mbps

## Slide 37: Par Trançado
Existem basicamente dois tipos: sem blindagem (UTP – Unshielded Twisted Pair) e com blindagem (STP – Shielded Twisted Pair)
Esse tipo de cabo utiliza o conector chamado RJ-45
Técnica de cancelamento: cada par transmite o mesmo sinal nos dois fios, porém com polaridade invertida.
Foto CAT5e vs. CAT6 extraída de : https://www.blackbox.com.br/pt-br/page/43870/Recursos/Suporte-Tecnico/black-box-explica/Copper-Cable/Categorias-5e-e-6

## Slide 38: Enlaces: mídia física
Cabo coaxial:
dois condutores de cobre concêntricos
bidirecional
Banda larga:
  vários canais de frequência no cabo
  100’s Mbps por canal
Cabo de fibra óptica:
fibra de vidro carregando pulsos de luz, cada pulso é um bit
operação de alta velocidade:
  transmissão ponto a ponto de alta velocidade (10’s-100’s Gbps)
baixa taxa de erro:
  repetidores bem espaçados
  imune a ruído eletromagnético
Notes: banda base:
  único canal no cabo
  Ethernet legado

## Slide 39: Enlaces: mídia física
Rádio sem fio
sinal transportado em várias “bandas” no espectro eletromagnético
nenhum “fio” físico
difusão, “half-duplex” (emissor para receptor)
efeitos do ambiente na propagação:
  reflexão
  obstrução por objetos
  interferência/ruído
Tipos de enlaces de rádio:
Wireless LAN (WiFi)
  10-100’s Mbps; 10’s de metros
área ampla (ex.: celular 4G/5G)
  10’s Mbps (4G) por ~10 Km
Bluetooth: substituto de cabos
  curtas distâncias, taxas limitadas
microondas terrestre
  ponto-a-ponto; canais de 45 Mbps
satélite
  até <100 Mbps (Starlink) de downlink
  270 ms de atraso fim a fim (geoestacionário)
Notes: 270ms vale para satélites geoestacionários (+/- 35.000 Km de altitude)
Redes de satélites de altitude mais baixa tem menor latência, mas vários deles são necessários, uma vez que ficam orbitando a Terra. Quanto mais baixo, mais rapidamente giram em torno da Terra.
Exemplo: Star Link, da SpaceX (Elon Musk) tem satélites a 550 Km de altitude e promete 20ms de latência na maioria das localidades).
Starlink tem aproximidamente 6.900 satélites em operação (agosto de 2025), com planos de chegar a 42.000.

## Slide 40: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 41: O núcleo da rede
malha de roteadores interconectados
comutação de pacotes: hospedeiro quebra mensagens da camada de aplicação em pacotes
  rede encaminha pacotes de um roteador para o próximo, através dos enlaces do caminho da origem ao destino
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo

## Slide 42: Duas funções principais do núcleo da rede
1
2
3
0111
endereço de destino no cabeçalho do pacote que chega
algoritmo de roteamento
Valor de cabeç.
enlace de saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
tabela de encaminhamento local
Encaminhar:
aka “switching”
ação local: mover os pacotes que chegam nos enlaces de entrada do roteador para o enlace de saída apropriado do roteador
tabela de encaminhamento local
Roteamento:
ação global: determinar os caminhos de origem a destino a serem percorridos pelos pacotes
algoritmos de roteamento
algoritmo de roteamento
Notes: Analogia com viagem sem mapa, perguntando o caminho à frentistas em postos de gasolina.

## Slide 43
roteamento

## Slide 44
encaminhamento
encaminhamento

## Slide 45: Comutação de pacotes: armazenar e encaminhar
atraso na transmissão do pacote: leva L/R segundos para transmitir (empurrar para fora) o pacote de L bits para o enlace de R bps
armazenar e encaminhar: o pacote inteiro precisa chegar no roteador antes de ser transmitido no próximo enlace
origem
R bps
destino
1
2
3
L bits
por pacote
R bps
Exemplo numérico de um salto:
L = 10 Kbits
R = 100 Mbps
atraso de transmissão de um salto = 0,1 ms

## Slide 46: Comutação de pacotes: enfileiramento
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1,5 Mb/s
D
E
fila de pacotes esperando por transmissão através do enlace de saída
Enfileiramento ocorre quando o trabalho chega mais rápido do que pode ser atendido :

## Slide 47: Comutação de pacotes: enfileiramento
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1,5 Mb/s
D
E
fila de pacotes esperando por transmissão através do enlace de saída
Enfileiramento e perda de pacotes: se a taxa de chegada (em bps) para o enlace exceder a taxa de transmissão (bps) do enlace por algum período de tempo:
os pacotes ficarão na fila, esperando para serem transmitidos no enlace de saída
pacotes podem ser descartados (perdidos) se a memória (buffer) no roteador ficar cheia

## Slide 48: Alternativa para comutação de pacotes: comutação de circuitos
recursos fim-fim alocados (reservados) para “chamada” entre a origem e o destino
no diagrama, cada enlace tem quatro circuitos.
  a chamada obtém o 2º circuito no enlace superior e o 1º circuito no enlace direito.
recursos dedicados: sem compartilhamento
  desempenho tipo circuito (garantido)
segmento de circuito inativo se não for usado por chamada (sem compartilhamento)
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive
comumente usado em redes telefônicas tradicionais

## Slide 49: Comutação de circuitos: FDM e TDM
frequência
tempo
frequência
tempo
4 usuários
Frequency Division Multiplexing (FDM) – Multiplexação por Divisão de Frequência
frequências ópticas eletromagnéticas divididas em bandas de frequência (estreitas)
Time Division Multiplexing (TDM) – Multiplexação por divisão de tempo
tempo dividido em slots
cada chamada alocada em sua própria banda, pode transmitir na taxa máxima dessa banda estreita
para cada chamada é (são) alocado(s) slot(s) periódico(s), pode transmitir na taxa máxima da banda de frequência (mais ampla) (apenas) durante seu(s) intervalo(s) de tempo
Notes: FDM – telefonia analógica (e sem criptografia), TDM – segunda geração, telefonia digital (TESS)

## Slide 50: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
exemplo:
enlace de 1 Gb/s
cada usuário:
  100 Mb/s quando “ativo”
  ativo 10% do tempo
Q: quantos usuários podem usar esta rede em comutação de circuitos e comutação de pacotes?
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive
N
users
enlace de 1 Gbps
…..
comutação de circuitos: 10 usuários
Q: como obtivemos o valor 0,0004?
R: Problema P8 no Cap. 1 do livro (apenas para aqueles com curso em probabilidade)
comutação de pacotes: com 35 usuários, probabilidade de > 10 ativos ao mesmo tempo é menor que 0,0004 *
Notes: Analogia com radiologista que usa a rede para baixar imagem (10% do tempo) e depois passa um tempo analisando-a (90% do tempo).
Na telefonia, pausas nas conversas.

## Slide 51: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
ótima para dados “intermitentes” - às vezes há dados para enviar, mas outras vezes não há
  compartilhamento de recursos
  mais simples, sem configuração de chamada
congestionamento excessivo possível: atraso e perda de pacote devido a estouro de buffer
  protocolos necessários para transferência confiável de dados e controle de congestionamento
Q: Como fornecer comportamento semelhante ao de um circuito com comutação de pacotes?
  “É complicado.” Vamos estudar várias técnicas que tentam tornar a comutação de pacotes o mais “semelhante a um circuito” possível.
A comutação de pacote é a grande vencedora?
Q: analogias humanas de recursos reservados (comutação de circuitos) versus alocação sob demanda (comutação de pacotes)?
Notes: Analogia com restaurante que precisa de reserva e restaurante que não precisa de reserva.
Analogia com cabeleireiro.

## Slide 52: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
hospedeiros se conectam à Internet via Provedores de acesso (access Internet Service Providers - ISPs)
ISPs de acesso, por sua vez, devem estar interconectados
    de modo que quaisquer dois hospedeiros (em qualquer lugar!) possam enviar pacotes um para o outro
a rede de redes resultante é muito complexa
    evolução dirigida por economia e políticas nacionais
Vamos fazer uma abordagem passo a passo para descrever a estrutura atual da Internet
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou reginal
rede de
datacenter
rede de
provedor
de conteúdo

## Slide 53: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
Questão: dados milhões de provedores (ISPs) de acesso, como conecta-los?
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…

## Slide 54: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
…
…
…
…
…
Questão: dados milhões de provedores (ISPs) de acesso, como conecta-los?
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…
Conectar cada provedor (ISP) de acesso a todos os outros diretamente não escala: O(N2) conexões.

## Slide 55: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
Opção: conectar cada provedor (ISP) de acesso a um ISP de trânsito global.
Provedores (ISPs) clientes e fornecedores tem um acordo econômico.
ISP
global
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…

## Slide 56: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
ISP A
ISP C
ISP B
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…
Mas se um ISP global for um negócio viável, haverá concorrentes ….

## Slide 57: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
ISP A
ISP C
ISP B
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…
Mas se um ISP global for um negócio viável, haverá concorrentes …. que vão querer estar conectados
IXP
peering link (parceria)
Internet exchange point
(ponto de troca de tráfego)
IXP

## Slide 58: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
ISP A
ISP C
ISP B
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…
… e redes regionais podem surgir para conectar redes de acesso a ISPs
IXP
IXP
rede de acesso
rede de acesso
ISP regional
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso

## Slide 59: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
ISP A
ISP C
ISP B
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
…
…
…
…
…
…
… e redes de provedores de conteúdo (por exemplo, Google, Microsoft, Akamai) podem executar sua própria rede, para trazer serviços e conteúdo perto dos usuários finais
IXP
IXP
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
rede de acesso
Rede de provedor de conteúdo
ISP regional

## Slide 60: Estrutura da Internet: uma “rede de redes”
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
ISP de
acesso
No “centro”: número pequeno de grandes redes bem conectadas
  provedores comerciais “nível 1” (ex: Level 3, Sprint, AT&T, NTT), cobertura nacional e internacional
  redes de provedores de conteúdo (ex.: Google, Facebook): rede privada que conecta seus data centers à Internet, muitas vezes ignorando provedores de nível 1 e regionais
ISP Regional
ISP Regional
ISP Nível 1
ISP Nível 1
IXP
Google
IXP
IXP
Notes: Mostrar o IX.br

## Slide 61
https://ix.br/localidades/atuais

## Slide 62
https://ix.br/agregado/

## Slide 63: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 64: Como ocorre o atraso e a perda de pacotes?
pacotes enfileiram nos buffers do roteador, aguardando a vez para a transmissão
  o comprimento da fila aumenta quando a taxa de chegada ao enlace (temporariamente) excede a capacidade do enlace de saída
perda de pacote ocorre quando a memória que armazena os pacotes enfileirados se enche
A
B
pacote sendo transmitido (atraso de transmissão)
pacotes em buffers (atraso de enfileiramento)
buffers livres (disponíveis): pacotes chegando são
descartados (perdidos) se não há buffers livres

## Slide 65: Atraso de pacotes: quatro fontes
dproc: processamento nodal
checa erros de bits
determina enlace de saída
tipicamente < microssegundos
dqueue: atraso de enfileiramento
tempo esperando no enlace de saída para transmissão
depende do nível de congestionamento do roteador
propagação
processamento
nodal
enfileiramento
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
transmissão

## Slide 66: Atraso de pacotes: quatro fontes
propagação
processamento
nodal
enfileiramento
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
transmissão
dtrans: atraso de transmissão:
L: tamanho do pacote (bits)
R: taxa de transmissão do enlace (bps)
dtrans = L/R
dprop: atraso de propagação:
d: tamanho do enlace físico
s: velocidade de propagação (~2x108 metros/segundo)
dprop = d/s
dtrans e dprop
muito diferentes
Notes: Atraso de propagação: 2 x 108 a 3 x 108 metros/segundo dependendo do meio de transmissão (cobre, fibra, etc.)
3 x 108 metros/segundo é a velocidade da luz.

## Slide 67: Analogia da caravana
carro ~ bit; caravana ~ pacote; serviço de pedágio ~ enlace de transmissão
cabine de pedágio leva 12 segundos para atender um carro (tempo de transmissão de bits)
carros “propagam” a 100 km/h
Q: Quanto tempo até a caravana estar alinhada antes da segunda cabine de pedágio?
tempo de “empurrar” a caravana inteira através da cabine de pedágio para a rodovia = 12×10 = 120 seg
tempo para o último carro se propagar da 1ª para a 2ª cabine de pedágio: 100km / (100km / h) = 1 hora
R: 62 minutos
cabine de pedágio
cabine de pedágio
(enlace)
caravana de 10 carros
(pacote de 10 bits)
100 km
100 km
cabine de pedágio
cabine de pedágio
(enlace)
cabine de pedágio

## Slide 68: Analogia da caravana
cabine de pedágio
cabine de pedágio
(roteador)
caravana de 10 carros
(pacote de 10 bits)
100 km
100 km
suponha que os carros agora “propaguem-se” a 1000 km/h
e suponha que a cabine de pedágio agora leve um minuto para atender um carro
Q: Algum carro chegará à segunda cabine antes que todos os carros tenham sido atendidos na primeira cabine?
R: Sim! após 7 min, o primeiro carro chega à segunda cabine; três carros ainda estão na primeira cabine.

## Slide 69: Atraso de enfileiramento de pacotes (revisitado)
a: taxa média de chegada de pacotes
L: comprimento do pacote (bits)
R: largura de banda do enlace (taxa de transmissão de bits)
La/R ~ 0: média do atraso de fila pequeno
La/R -> 1: média do atraso de fila grande
La/R > 1: “trabalho” chegando é maior do que o que pode ser atendido – atraso médio infinito!
La/R ~ 0
La/R -> 1
intensidade de tráfego = La/R
média do atraso de fila
1
taxa de atendimento de bits
R
taxa de chegada de bits
L
a
.
:
“intensidade
do tráfego”

## Slide 70: Atrasos e rotas “reais” da Internet
como são os atrasos e perdas “reais” na Internet?
programa traceroute: fornece medição de atraso da origem até todos os roteadores ao longo do caminho fim a fim da Internet em direção ao destino. Para todo i:
3 sondas
3 sondas
3 sondas
  envia três pacotes que alcançarão o roteador i no caminho para o destino (com um valor do campo time-to-live de i)
  roteador i irá retornar pacotes para o remetente
  remetente mede o intervalo de tempo entre a transmissão e a resposta

## Slide 71: Atrasos e rotas reais da Internet
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurecom.fr
* Faça alguns traceroutes a partir de países exóticos em www.traceroute.org
* significa sem resposta (sonda perdida, roteador não respondendo)
3 medições de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu
3 medidas de atraso
para border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu
parece que os atrasos
diminuiram! Por quê?
enlace trans-oceânico
Notes: Da Universidade de Masschusetts para a Eurocom Broadcast

## Slide 72
Notes: 2024

## Slide 73
Notes: 2025

## Slide 74
Notes: 2025 via VPN

## Slide 80
Notes: Universidade de Tsinghua na China
2024

## Slide 81
Notes: Universidade de Tsinghua na China
2025

## Slide 83: Perda de pacote
fila (buffer) que precede o enlace tem capacidade finita
A
B
pacote sendo transmitido
buffer
(área de espera)
* Confira o applet Java para uma animação interativa (no site da editora) de enfileiramento e perda
pacote chegando ao
buffer cheio é perdido
pacote que chega à fila cheia é descartado (perdido)
o pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema final de origem ou não ser retransmitido
Notes: Applet Java só está funcionando no Internet Explorer e Mozilla Firefox após colocar o site na lista de exceções do Java (programa “Configurar Java”, Segurança, Lista de Exceções de Sites) – usar protocolo HTTPS em vez de HTTP

## Slide 84: Vazão
vazão: taxa (bits / unidade de tempo) na qual os bits estão sendo enviados do emissor para o receptor
  instantânea: taxa em determinado momento
  média: taxa por um período mais longo de tempo
servidor, com arquivo de F bits para enviar para o cliente
capacidade do enlace
Rs bits/seg
capacidade do enlace
Rc bits/seg
servidor envia bits(fluido) no tubo
cano que pode carregar fluido na taxa
(Rs bits/seg)
cano que pode carregar fluido na taxa
(Rc bits/seg)

## Slide 85: Vazão
Rs < Rc Qual é a taxa de transferência fim a fim média?
Rs bits/seg
Rc bits/seg
Rs > Rc Qual é a taxa de transferência fim a fim média?
enlace no caminho fim a fim que restringe a vazão fim a fim
enlace de gargalo
Rs bits/seg
Rc bits/seg

## Slide 86: Taxa de transferência: cenário de rede
10 conexões (razoavelmente) compartilham enlace de gargalo de backbone de R bits/seg
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
vazão fim a fim por conexão: min(Rc,Rs,R/10)
na prática: Rc ou Rs é frequentemente o gargalo
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

## Slide 87: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 88: Segurança de rede
A Internet não foi originalmente projetada com (muita) segurança em mente
  visão original: “um grupo de usuários que se confiam mutuamente, conectados a uma rede transparente” 
  projetistas de protocolo de Internet brincam de “pega pega"
  considerações de segurança em todas as camadas!
Agora precisamos pensar sobre:
  como os bandidos podem atacar redes de computadores
  como podemos defender as redes contra ataques
  como projetar arquiteturas que são imunes a ataques

## Slide 89: Bandidos: colocam malware em hospedeiros via Internet
malware pode chegar ao hospedeiro por:
  vírus: infecção auto-replicante por receber/executar um objeto (ex.: anexo de e-mail)
  worm: infecção auto-replicante por passivamente receber um objeto que se executa por si próprio
spyware: malware que pode gravar teclas pressionadas, web sites visitados e enviar informações para um site de coleta
hospedeiro infectado pode ser colocado em uma botnet, usada para spam e ataques DDoS (a seguir)

## Slide 90: Bandidos: interceptação de pacotes
“farejamento” (“sniffing”) de pacotes:
  mídia de difusão (Ethernet compartilhada, redes sem fio)
  interface de rede promíscua lê/registra todos os pacotes (incluindo senhas!) que passam por ela
A
B
C
org:B dest:A carga
  O software Wireshark usado em nossos laboratórios de fim de capítulo é um farejador de pacotes (gratuito)

## Slide 91: Bandidos: identidade falsa
Spoofing de IP: injeção de pacote com endereço de origem falso
A
B
C
org:B dest:A carga

## Slide 92: Bandidos: negação de serviço
alvo
Denial of Service (DoS) – negação de serviço: os atacantes tornam os recursos (servidor, largura de banda) indisponíveis para o tráfego legítimo, sobrecarregando os recursos com tráfego falso
1. selecionar alvo
2. invadir hospedeiros em torno da rede (ver botnet)
3. enviar pacotes para o alvo a partir de hospedeiros comprometidos

## Slide 93: Linhas de defesa:
autenticação: provando que você é quem você diz que é
  as redes celulares fornecem identidade de hardware por meio do cartão SIM; nenhum hardware desse tipo ajuda na Internet tradicional
confidencialidade: via criptografia
checagem de integridade: assinaturas digitais evitam/detectam adulteração
restrições de acesso: VPNs protegidas por senha
firewalls: “middleboxes” especializados em redes de acesso e de núcleo:
    negar por padrão: filtre os pacotes de entrada para restringir remetentes, destinatários e aplicativos
    detectar/reagir a ataques DoS
… muito mais sobre segurança (em todo o Capítulo 8)

## Slide 94: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 95: “Camadas” de protocolo e modelos de referência
Redes são complexas, com muitas “peças”:
  hospedeiros
  roteadores
  enlaces de várias mídias
  aplicações
  protocolos
  hardware, software
Questão: existe alguma esperança de organizar a estrutura das redes?
e/ou nossa discussão de redes?

## Slide 96: Exemplo: organização de viagens aéreas
uma série de etapas, envolvendo muitos serviços
ticket (comprar)
bagagem (despachar)
portões (embarcar)
pista (decolar)
aeronave em rota
ticket (reclamar)
bagagem (retirar)
portões (desembarcar)
pista (pouso)
aeronave em rota
aeronave em rota
Como você definiria/discutiria o sistema de viagens aéreas?
Transferência ponta a ponta de pessoa mais bagagem

## Slide 97: Exemplo: organização de viagens aéreas
ticket (reclamar)
bagagem (retirar)
portões (desembarcar)
pista (aterrissar)
aeronove em rota
aeronave em rota
serviço de tickets
serviço de bagagem
serviço de portões
serviço de pista
serviço de roteamento
camadas: cada camada implementa um serviço
  por meio de suas próprias ações de camada interna
  contando com os serviços fornecidos pela camada abaixo
ticket (comprar)
bagagem (despachar)
portões (embarcar)
pista (decolar)
aeronove em rota

## Slide 98: Por que camadas?
Abordagem para projetar/discutir sistemas complexos:
estrutura explícita permite a identificação e a relação das peças do sistema
  modelo de referência de camadas para discussão
modularização facilita a manutenção e atualização do sistema
  mudança na implementação de serviço da camada: transparente para o resto do sistema
  por exemplo, a mudança no procedimento de embarque não afeta o resto do sistema

## Slide 99: Pilha de camadas de protocolos de Internet
aplicação: suporte a aplicações de rede
  HTTP, IMAP, SMTP, DNS
transporte: transferência de dados processo a processo
  TCP, UDP
rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
  IP, protocolos de roteamento
enlace: transferência de dados entre elementos vizinhos
  Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
física: bits “no fio”
enlace
aplicação
rede
transporte
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 100: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
protocolo da camada de transporte encapsula mensagem da camada de aplicação, M, com cabeçalho de transporte camada-a-camada Ht para criar um segmento de transporte
  Ht usado pelo protocolo da camada de transporte para implementar seu serviço
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Protocolo da camada de transporte transfere M (ex.: de maneira confiável) de um processo para outro, usando serviços da camada de rede
Ht
M
Aplicação troca mensagens para implementar alguns serviços de aplicação usando serviços da camada de transporte
M

## Slide 101: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
Protocolo da camada de transporte transfere M (ex.: de maneira confiável) de um processo para outro, usando serviços da camada de rede
Ht
M
protocolo da camada de rede encapsula segmento da camada de transporte [Ht | M] com cabeçalho de rede camada-a-camada Hn para criar um datagrama da camada de rede
  Hn usado pelo protocolo da camada de rede para implementar seu serviço
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
M
aplicação
transporte
rede
enlace
física
M
Ht
Hn
Protocolo da camada de rede transfere segmento da camada de transporte [Ht | M] de um hospedeiro para outro, usando serviços da camada de enlace

## Slide 102: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
Ht
M
protocolo da camada de enlace encapsula datagrama de rede [Hn| [Ht |M], com cabeçalho da camada de enlace Hl para criar um quadro da camada de enlace
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
M
aplicação
transporte
rede
enlace
física
M
Ht
Hn
Protocolo da camada de enlace transfere datagrama [Hn| [Ht |M] de elemento para elemento vizinho, usando serviços da camada física
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Protocolo da camada de rede transfere segmento da camada de transporte [Ht | M] de um hospedeiro para outro, usando serviços da camada de enlace

## Slide 103: Encapsulamento
mensagem
segmento
datagrama
quadro
Bonecas Matryoshka (boneca matriosca, boneca-russa, bonecas empilháveis)
Crédito: https://dribbble.com/shots/7182188-Babushka-Boi
Notes: Thanks to Nikko Bovornkeeratiroj, Phuthipong <phuthipong@cs.umass.edu>, for the stacking dolls idea and slides

## Slide 104: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
aplicação
transporte
rede
enlace
física
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Ht
M
M
M
mensagem
Ht
M
segmento
M
Ht
Hn
datagrama
quadro
M
Ht
Hn
Hl

## Slide 105: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
M
M
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Ht
M
M
mensagem
segmento
datagrama
quadro
M
Ht
Hn
Hl

## Slide 106: Encapsulamento: uma visão fim-fim
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
origem
Ht
Hn
M
segmento
Ht
datagrama
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
roteador
switch
mensagem
M
Ht
M
Hn
quadro
enlace
física

## Slide 107: Capítulo 1: roteiro
O que é a Internet?
O que é um protocolo?
Borda da rede: hospedeiros, rede de acesso, mídia física
Núcleo da rede: comutação de pacote/circuito, estrutura da Internet
Desempenho: perda, atraso, vazão
Segurança,
Camadas de protocolo, modelos de serviço
História

## Slide 108: História da Internet
1961: Kleinrock - a teoria das filas mostra a eficácia da comutação de pacotes
1964: Baran - comutação de pacotes em redes militares
1967: ARPAnet concebida pela Advanced Research Projects Agency
1969: primeiro nó ARPAnet operacional
1972:
  Demonstração pública da ARPAnet
  NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo hospedeiro-hospedeiro
  primeiro programa de e-mail
  ARPAnet tem 15 nós
1961-1972: Princípios de comutação de pacotes iniciais
Notes: NCP é a RFC 001

## Slide 109: História da Internet
1970: Rede de satélites ALOHAnet no Havaí
1974: Cerf and Kahn - arquitetura para interconectar redes
1976: Ethernet no Xerox PARC
final dos 70’s: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
1979: ARPAnet tem 200 nós
1972-1980: Comunicação entre redes, redes novas e proprietárias
Princípios de interconexão de redes de Cerf e Kahn:
  minimalismo, autonomia - nenhuma mudança interna necessária para interconectar redes
  modelo de serviço de melhor esforço
  roteamento sem estado
  controle descentralizado
define a arquitetura da Internet de hoje

## Slide 110: História da Internet
1983: implantação de TCP/IP
1982: protocolo de e-mail SMTP definido
1983: DNS definido para tradução de nome para endereço IP
1985: protocolo FTP definido
1988: Controle de congestionamento do TCP
novas redes nacionais: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100.000 hospedeiros conectados à confederação de redes
1980-1990: novos protocolos, uma proliferação de redes
Notes: Os três protocolos fundamentais da Internet que temos hoje — TCP, UDP e IP — estavam conceitualmente disponíveis no final da década de 1970.
No final da década de 70, a Arpanet já tinha 200 hospedeiros.
TCP/IP implantado na Arpanet substituindo o NCP (mudança com data marcada)
BITNET – e-mail e transferência de arquivos entre as universidades do nordeste dos EUA.
CSNET – Computer Science Network (ligava pesquisadores universitários sem acesso à ARPANET)
NFSNET – Rede da National Science Foundation, fornecia acesso a centros de supercomputadores
Minitel (França): No início dos anos 80, plano ambicioso de levar redes de dados (comutada por pacotes) à todas às casas, patrocinado pelo governo francês. Terminais minitel baratos foram distribuídos gratuitamente pelo governo francês Tinha serviços gratuitos (como lista telefônica) e outros pagos. No meio dos anos 90 atingiu seu pico com mais de 20.000 serviços, incluindo de home banking a bases de dados de pesquisa.

## Slide 111: História da Internet
Início dos 1990s: ARPAnet retirada de serviço
1991: NSF remove restrições sobre o uso comercial da NSFnet (desativada em 1995)
Início dos 1990s: Web
  hipertexto [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, depois Netscape
  final dos 1990s: comercialização da Web
final 1990s – 2000s:
mais aplicações matadoras: mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos P2P
segurança de rede em primeiro plano
estimativa de 50 milhões de hospedeiros, mais de 100 milhões de usuários
enlaces de backbone em execução a Gbps
1990, 2000s: comercialização, a Web, novas aplicações
Notes: Em 1995 tráfego de backbone passou a ser carregado pelos provedores de serviço.
Final de 1993: 200 servidores web
1994: navegadores web gráficos ; 1996: Microsoft Internet Explorer
Web permitiu novas aplicações (busca: Google, comércio eletrônico: Amazon, eBay)
ICQ, Napster (web, e-mail veio de pesquisadores, ICQ e Napster de jovens empreendedores)
2000~2001 a bolha da Internet explode e muitas startups fecham, mas outras prevalecem e se consolidam na Internet (Microsoft, Cisco, Yahoo, eBay, Google, e Amazon).

## Slide 112: História da Internet
  implantação agressiva de acesso doméstico de banda larga (10-100 Mbps)
2008: rede definida por software (SDN)
aumento da ubiquidade do acesso sem fio de alta velocidade: 4G/5G, WiFi
provedores de serviços (Google, FB, Microsoft) criam suas próprias redes
    contornando a Internet comercial para se conectar “perto” do usuário final, fornecendo acesso “instantâneo” às mídias sociais, pesquisa, conteúdo de vídeo, ...
empresas executam seus serviços na “nuvem” (ex.: Amazon Web Services, Microsoft Azure)
ascensão dos smartphones: mais dispositivos móveis do que fixos na Internet (2017)
~15 bilhões de dispositivos conectados à Internet (2023, statista.com)
2005-presente: escala, SDN, mobilidade, nuvem
Notes: Em fevereiro de 2025, havia 5,56 bilhões de usuários de Internet em todo o mundo, o que representava 67,9% da população global. Desse total, 5,24 bilhões, ou 63,9% da população mundial, eram usuários de redes sociais.
Implantação agressiva da banda larga permitiu o surgimento de novos serviços (vídeo sob demanda: Youtube, Netflix) e videoconferência com várias pessoas (Skype, Hangouts, etc.)
WiFi e redes 4G/5G permitem estar conectado à Internet de maneira constante em trânsito, possibilitando também novos serviços (Waze, Tinder, Uber). Em 2011 o número de dispositivos sem fio conectados superou o número de dispositivos com fio (Android, iPhone, iPad).
Facebook chegou a 1 bilhão de usuários em 2012. Outras redes sociais emergiram: Instagram, Twitter, Wechat (muito popular na China).
Em 2015, a estimativa era de 3,2 bilhões de usuários da Internet no mundo, aproximadamente 40% da população mundial.
Nuvem: Amazon’s EC2, in Google’s Application Engine, Microsoft’s Azure. Fornecem mais escalabilidade para as aplicações em termos de processamento e armazenamento, além de acesso a suas redes privadas de alta velocidade.

## Slide 113: Capítulo 1: resumo
Cobrimos uma “tonelada” de material!
visão geral da Internet
o que é um protocolo?
borda da rede, rede de acesso, núcleo
  comutação de pacotes versus comutação de circuitos
  estrutura da Internet
desempenho: perda, atraso e vazão
camadas, modelos de serviço
segurança
história
Agora você sabe:
contexto, visão geral, vocabulário, “sentimento” de rede
mais profundidade, detalhes e diversão de seguir!

## Slide 114: Leitura Recomendada e Complementar
Leitura Recomendada
  KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordgem top-down. 8ª Edição. Bookman, 2021.
    Capítulo 1 – Redes de Computadores e a Internet.
  TANENBAUM, Andrew S., FEAMSTER, Nick e WETHERALL, David. Redes de Computadores. 6ª Edição. São Paulo: Bookman, 2021.
    Capítulo 1 – Introdução.
Leitura Complementar
  FOUROUZAN, Behrouz A. e FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013.
    Capítulo 1 – Introdução.
  TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: Versão Revista e Atualizada. Clube do Hardware, 2018.
    Capítulos 1 a 4.
  COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1: Princípios, protocolos e arquitetura. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
    Capítulos 1 a 4.

## Slide 115: Slides adicionais do capítulo 1

## Slide 116: Modelo de referência ISO/OSI
Duas camadas não encontradas na pilha de protocolo da Internet!
apresentação: permite que os aplicativos interpretem o significado dos dados, por exemplo, criptografia, compressão, convenções específicas da máquina
sessão: sincronização, ponto de verificação, recuperação de troca de dados
Pilha da Internet “faltando” essas camadas!
  esses serviços, se necessários, devem ser implementados na aplicação
  necessários?
aplicação
apresentação
sessão
transporte
rede
enlace
física
O modelo de referência
ISO/OSI de sete camadas

## Slide 117: More than seven OSI layers

## Slide 118: Serviços, Camadas e Encapsulamento
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
destino
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
M
M
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Ht
M
M
mensagem
segmento
datagrama
quadro
M
Ht
Hn
Hl

## Slide 119: Wireshark
Transporte (TCP/UDP)
Rede (IP)
Enlace (Ethernet)
Física
aplicação
(navegador www,
cliente de e-mail)
aplicação
SO
captura
de pacote (pcap)
analisador
de pacotes
cópia de todos os quadros Ethernet enviados / recebidos