## Slide 1: Redes de Computadores
Camada de Transporte
Nota: a maioria dos slides dessa apresentação são traduzidos ou adaptados dos slides disponibilizados gratuitamente pelos autores do livro KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 9th Edition. Pearson, 2025. Todo o material pertencente aos seus respectivos autores está protegido por direito autoral.
Fabricio Breve
www.fabriciobreve.com

## Slide 2
Chapter 3 Transport Layer
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2025
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Computer Networking: A Top-Down Approach 9th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2025
Notes: Version 9.0: updated to 9th Edition, June 2025
Version History
8.0 (April 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
added new 8th edition material on QUIC, CUBIC, delay-based congestion control
lighter header font
8.2 (July 2023): changes from 8.0
minor updates throughout, but not much changes from 8.0

## Slide 3: Camada de Transporte: visão geral
Nossos objetivos:
entender os princípios por trás dos serviços da camada de transporte:
  multiplexação, demultiplexação
  transferência de dados confiável controle de fluxo controle de congestionamento
aprender sobre protocolos da camada de transporte da Internet:
  UDP: transporte sem conexão TCP: transporte confiável orientado a conexão
  controle de congestionamento do TCP

## Slide 4: Camada de Transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 5: Serviços e protocolos de transporte
fornece comunicação lógica entre processos de aplicação em execução em diferentes hospedeiros
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP nacional ou global
ISP local
ou regional
rede de
datacenter
rede de provedor de conteúdo
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
transporte lógico fim a fim
ações de protocolos de transporte em sistemas finais:
  remetente: quebra mensagens de aplicação em segmentos e os passa para a camada de rede
  destinatário: remonta segmentos em mensagens e as passa para a camada de aplicação
dois protocolos de transporte disponíveis para aplicações na Internet
  TCP, UDP
Notes: By logical communication , we
mean that from an application’s perspective, it is as if the hosts running the processes
were directly connected; in reality, the hosts may be on opposite sides of the
planet, connected via numerous routers and a wide range of link types. Application
processes use the logical communication provided by the transport layer to send
messages to each other, free from the worry of the details of the physical infrastructure
used to carry these messages.
Let’s look at each of these three (logical communications, actions,

## Slide 6: Serviços e protocolos: transporte versus rede
analogia da família:
12 crianças na casa de Ana enviando cartas para 12 crianças na casa de Bill:
hospedeiros = casas
processos = crianças
mensagens de aplicação = cartas em envelopes
transport protocol = Ann and Bill who demux to in-house siblings
network-layer protocol = postal service

## Slide 7: Serviços e protocolos: transporte versus rede
camada de rede: comunicação entre hospedeiros
analogia da família:
12 crianças na casa de Ana enviando cartas para 12 crianças na casa de Bill:
hospedeiros = casas
processos = crianças
mensagens de aplicação = cartas em envelopes
protocolo de transporte = Ana e Bill que demultiplexam para irmãos em casa
protocolo da camada de rede = serviço postal
camada de transporte: comunicação entre processos
  depende de, e melhora, os serviços da camada de rede

## Slide 8: Ações da Camada de Transporte
física
enlace
rede (IP)
aplicação
física
enlace
rede (IP)
aplicação
transporte
Remetente:
app. msg
é passada uma mensagem da camada de aplicação
determina valores de campos de cabeçalho do segmento
cria segmento
passa segmento para IP
transporte
Th
Th
app. msg

## Slide 9: Ações da Camada de Transporte
física
enlace
rede (IP)
aplicação
física
enlace
rede (IP)
aplicação
transporte
transporte
Destinatário:
app. msg
extrai mensagem da camada de aplicação
verifica valores de cabeçalho
recebe segmento de IP
Th
app. msg
demultiplexa mensagem para aplicação via socket

## Slide 10: Dois principais protocolos de transporte da Internet
rede móvel
rede doméstica
rede
empresarial
ISP global ou nacional
ISP local
ou regional
rede de
datacenter
rede de
provedor
de contepudo
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
transporte lógico fim a fim
TCP: Transmission Control Protocol
  entrega confiável e em ordem
  controle de congestionamento
  controle de fluxo
  configuração de conexão
UDP: User Datagram Protocol
  entrega não confiável e não ordenada
  extensão simples do “melhor esforço” do IP
serviços não disponíveis:
  garantias de atraso
  garantias de largura de banda

## Slide 11: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade de camada de transporte

## Slide 12: Multiplexação / demultiplexação
processo
socket
usa informações de cabeçalho
para entregar segmentos
recebidos para o socket correto
demultiplexação no destinatário:
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P2
P1
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P4
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P3
manipula dados de vários sockets, adiciona cabeçalho de transporte (posteriormente usado para demultiplexação)
multiplexação no remetente:

## Slide 13
transporte
física
enlace
rede
transporte
aplicação
física
enlace
rede
transporte
aplicação
física
enlace
rede
servidor HTTP
cliente
msg HTTP
msg HTTP
Ht
msg HTTP
Ht
Hn
msg HTTP
Ht
Hn
msg HTTP
Ht
Hn

## Slide 14
transport
física
enlace
rede
transporte
aplicação
física
enlace
rede
transporte
aplicação
física
enlace
rede
cliente
msg HTTP
Ht
msg HTTP
msg HTTP
Q: como a camada de transporte sabe que deve entregar a mensagem ao processo do navegador Firefox em vez do processo Netflix ou Skype?

## Slide 15
?
de-multiplexação

## Slide 16
?
de-multiplexação
transporte
aplicação

## Slide 17
Demultiplexação

## Slide 18
multiplexação

## Slide 19
multiplexação
transporte
aplicação

## Slide 20
Multiplexação

## Slide 21: Como funciona a demultiplexação
hospedeiro recebe datagramas IP
  cada datagrama tem endereço IP de origem e endereço IP de destino cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte cada segmento tem números de porta de origem e de destino
hospedeiro usa endereços IP e números de portas para direcionar segmento para o socket apropriado
# porta origem
# porta destino
32 bits
dados de aplicação (carga)
outros campos de cabeçalho
formato de segmento TPC/UDP

## Slide 22: Demultiplexação sem conexão
Lembre-se:
ao criar um socket, é preciso especificar número de porta no hospedeiro local:
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534);
quando o hospedeiro receptor recebe um segmento UDP:
  verifica o número da porta de destino no segmento
  direciona o segmento UDP para o socket com aquele número de porta
ao criar datagrama para enviar para o socket UDP, deve-se especificar
  endereço IP de destino
  número de porta de destino
datagramas IP/UDP com o mesmo número de porta de destino, mas diferentes endereços IP de origem e/ou números de porta de origem serão direcionados para o mesmo socket no hospedeiro receptor

## Slide 23: Demultiplexação sem conexão: um exemplo
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P3
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P1
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P4
porta de origem: 9157
porta de destino: 6428
porta de origem: 6428
porta de destino : 9157
porta de origem: ?
porta de destino: ?
porta de origem: ?
porta de destino: ?
mySocket = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
mySocket.bind(myaddr,9157);
mySocket = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
mySocket.bind(myaddr,5775);
mySocket = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
mySocket.bind(myaddr,6428);

## Slide 24: Demultiplexação orientada a conexão
socket TCP identificado por uma tupla de 4 elementos:
  endereço IP de origem
  número de porta de origem
  endereço IP de destino
  número de porta de destino
servidor pode suportar muitos sockets TCP simultâneos:
  cada socket identificado por sua própria tupla de 4
  cada socket associado com uma conexão de cliente diferente
demultiplexação: destinatário usa todos os quatro valores (tupla de 4) para direcionar o segmento para o socket apropriado

## Slide 25: Demultiplexação orientada a conexão: exemplo
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P1
transporte
application
física
enlace
P4
transporte
aplicação
física
enlace
rede
P2
hospedeiro: endereço IP A
hospedeiro: endereço IP C
rede
P6
P5
P3
IP de origem, porta: A,9157
IP de destino, porta: B,80
IP de origem, porta: B,80
IP de destino, porta: A,9157
IP de origem, porta: C,5775
IP de destino, porta: B,80
IP de origem, porta: C,9157
IP de destino, porta: B,80
servidor: endereço IP B
Três segmentos, todos destinados ao endereço IP: B,
porta de destino: 80 são demultiplexados para diferentes sockets

## Slide 26: Resumo
Multiplexação e demultiplexação: baseadas em valores de campos de cabeçalho do segmento e do datagrama
UDP: demultiplexação usando (apenas) endereço IP e número da porta de destino
TCP: demultiplexação usando tupla de 4 elementos: endereços IP e números de portas de origem e destino
Multiplexação/demultiplexação acontece em todas as camadas
Notes: Mudei a parte do UDP, que originalmente dizia que a demultiplexação é feita apenas com o número da porta de destino. Não concordo. O endereço IP também é necessário, pois um hospedeiro pode ter múltiplos endereços IP.

## Slide 27: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 28: UDP: User Datagram Protocol
protocolo de transporte da Internet “sem luxo”, só o básico
serviço de “melhor esforço”, segmentos UDP podem ser:
  perdidos
  entregues fora de ordem à aplicação
nenhum estabelecimento de conexão (que pode adicionar atraso de RTT)
simples: nenhum estado de conexão nos remetente e destinatário tamanho de cabeçalho pequeno nenhum controle de congestionamento
  UDP pode disparar tão rápido quanto desejado!
  pode funcionar na presença de congestionamento
Por que existe UDP?
sem conexão:
  sem handshaking entre emissor e receptor UDP
  cada segmento UDP é manipulado independentemente dos outros

## Slide 29: UDP: User Datagram Protocol
usos do UDP:
  aplicações multimídia de streaming (tolerante à perda, sensível à taxa)
  DNS
  SNMP
  HTTP/3
se for necessária uma transferência confiável sobre o UDP (por exemplo, HTTP/3):
  adicionar confiabilidade necessária na camada de aplicação
  adicionar controle de congestionamento na camada de aplicação
Notes: SNMP - Simple Network Management Protocol – Protocolo para gerenciamento de redes

## Slide 30: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
Notes: read this RFC – it’s only 2.5 pages!

## Slide 31: UDP: Ações da Camada de Transporte
servidor SNMP
cliente SNMP
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação

## Slide 32: UDP: Ações da Camada de Transporte
servidor SNMP
cliente SNMP
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação
ações do emissor UDP:
msg SNMP
é passada uma mensagem da camada de aplicação
determina valores de campos de cabeçalho do segmento UDP
cria segmento UDP
passa segmento para o IP
UDPh
UDPh
msg SNMP

## Slide 33: UDP: Ações da Camada de Transporte
servidor SNMP
cliente SNMP
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação
transporte
(UDP)
física
enlace
rede (IP)
aplicação
ações do receptor UDP:
SNMP msg
extrai mensagem da camada de aplicação
verifica o valor da soma de verificação do cabeçalho UDP
recebe segmento do IP
UDPh
SNMP msg
demultiplexa mensagens para a aplicação via socket

## Slide 34: Cabeçalho do segmento UDP
# porta origem
# porta destino
32 bits
dados de aplicação (carga)
formato do segmento UDP
comprimento
soma de verificação
comprimento, em bytes do segmento UDP, incluindo cabeçalho
dados para/da
camada de aplicação

## Slide 35: Soma de verificação do UDP
Transmitido: 5 6 11
Objetivo: detectar erros (ou seja, bits invertidos) em segmentos transmitidos
Recebido: 4 6 11
1º número
2º número
soma
soma de verificação
computada pelo receptor
soma de verificação computada
pelo emissor (como recebida)
=

## Slide 36: Soma de verificação do UDP
emissor:
trata conteúdo do segmento UDP (incluindo campos de cabeçalhos do UDP e endereços IP) como sequências de inteiros de 16 bits
soma de verificação: adição (soma com complemento de um) do conteúdo do segmento
valor da soma de verificação colocado no campo de soma de verificação do UDP
receptor:
computa a soma de verificação dos segmentos recebidos
verifica se a soma de verificação é igual ao valor no campo da soma de verificação:
  não é igual - erro detectado
  igual - sem erros detectados. Mas talvez haja erros mesmo assim? Mais a seguir ….
Objetivo: detectar erros (ou seja, bits invertidos) em segmentos transmitidos

## Slide 37: Soma de verificação da Internet: um exemplo
exemplo: adicionar dois inteiros de 16 bits
soma
soma de verificação
Nota: ao adicionar números, um “vai um” do bit mais significativo precisa ser adicionado ao resultado
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
retorna
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Notes: A verificação é o complemento de 1 da Soma. O receptor soma tudo, inclusive a verificação, e o resultado deve dar 1 em todos os bits. Do contrário, o pacote está corrompido.

## Slide 38: Soma de verificação da Internet: proteção fraca!
exemplo: adicionar dois inteiros de 16 bits
soma
soma de verificação
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
retorna
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1
1 0
Apesar de os números terem mudado (bits invertidos), nenhuma mudança ocorre na soma de verificação!

## Slide 39: Resumo: UDP
protocolo “sem luxo”:
  segmentos podem ser perdidos, entregues fora de ordem
  serviço de melhor esforço: “envie e espere pelo melhor”
UDP tem seus pontos positivos:
  sem configuração/handshaking necessários (nenhum RTT a mais)
  pode funcionar quando o serviço de rede está comprometido ajuda com a confiabilidade (soma de verificação)
funcionalidade adicional em cima do UDP pode ser criada na camada de aplicação (por exemplo, HTTP/3)

## Slide 40: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 41: Princípios de transferência confiável de dados
processo emissor
dados
processo receptor
dados
canal confiável
aplicação
transporte
abstração de serviço confiável
Notes: note arrows through reliable data transfer channel is just one way – reliably send from sender to receiver

## Slide 42: Princípios de transferência confiável de dados
processo emissor
dados
processo receptor
dados
aplicação
transporte
implementação de serviço confiável
canal não confiável
rede
transporte
lado remetente do protocolo de transferência confiável de dados
lado destinatário do protocolo de transferência confiável de dados
processo emissor
dados
processo receptor
dados
canal confiável
aplicação
transporte
abstração de serviço confiável
Notes: Spend some time talking about how its to the sender and receiver side protocol that IMPLEMENTS reliable data transfer
Communication over unreliable channel is TWO-way: sender and receiver will exchange messages back and forth to IMPLEMENT one-way reliable data transfer

## Slide 43: Princípios de transferência confiável de dados
A complexidade do protocolo de transferência confiável de dados dependerá (fortemente) das características do canal não confiável (perde, corrompe, reordena dados?)
processo emissor
dados
processo receptor
dados
aplicação
transporte
implementação de serviço confiável
canal não confiável
rede
transporte
lado remetente do protocolo de transferência confiável de dados
lado destinatário do protocolo de transferência confiável de dados
Notes: So we have a sender side and a receiver side. How much work they’ll have to do depends on the IMPAIRMENTS introduced by channel – if the channel is perfect – no problem!

## Slide 44: Princípios de transferência confiável de dados
Emissor e receptor não sabem o “estado” do outro, ex: uma mensagem foi recebida?
a menos que comunicado através de uma mensagem
processo emissor
dados
processo receptor
dados
aplicação
transporte
implementação de serviço confiável
canal não confiável
rede
transporte
lado remetente do protocolo de transferência confiável de dados
lado destinatário do protocolo de transferência confiável de dados
Notes: Here’s a point of view to keep in mind – it’s easy for US to look at sender and receiver together and see what is happening. OH – that message sent was lost.
But think about it say from senders POV How does the sender know if its transmitted message over the unreliable channel got though?? ONLY if receiver somehow signals to the sender that it was received.
The key point here is that one side does NOT know what is going on at the other side – it’s as if there’s a curtain between them. Everything they know about the other can ONLY be learned by sending/receiving messages.
Sender process wants to make sure a segment got through. But it can just somehow magically look through curtain to see if receiver got it. It will be up to the receiver to let the sender KNOW that it (the receiver) has correctly received the segment.
How will the sender and receiver do that – that’s the PROTOCOL.
Before starting to develop a protocol, let’s look more closely at the interface (the API if you will)

## Slide 45: Protocolo de transferência confiável de dados (rdt): interfaces
processo
emissor
dados
processo
receptor
dados
canal não confiável
implementação do lado emissor do rdt protocolo de transferência de dados confiável
implementação do lado do receptor do rdt protocolo de transferência de dados confiável
rdt_send()
udt_send()
rdt_rcv()
deliver_data()
dados
Cabeç.
dados
Cabeç.
rdt_send(): chamado de cima, (por exemplo, pela aplicação). Dados passados para serem entregues à camada superior do receptor
udt_send(): chamado pelo rdt para transferir pacotes para o receptor pelo canal não confiável
rdt_rcv(): chamado quando o pacote chega no lado receptor do canal
deliver_data(): chamado pelo rdt para entregar dados para a camada superior
Comunicação bidirecional sobre canal não confiável
dados
pacote

## Slide 46: Transferência confiável de dados: começando
Nós vamos:
desenvolver incrementalmente os lados emissor e receptor do protocolo de transferência confiável de dados (rdt)
considerar apenas transferência de dados unidirecional
  mas as informações de controle irão fluir em ambas as direções!
estado
1
estado 2
evento causando transição de estado
ações tomadas na transição de estado
estado: quando neste “estado”, próximo estado exclusivamente determinado pelo próximo evento
evento
ações
usar máquinas de estado finito (FSM) para especificar emissor e receptor
Notes: SO let’s get started in developing our reliable data transfer protocol, which we’ll call rdt (need a good acronym for protocol – like HTTP, TCP, UDP, IP)
Bullet points 1 and 2
NOW if we are going to develop a protocol, so we’ll need some way to SPECIFY a protocol. How do we do that?
We could write text, but as all know, that’s prone to misinterpretation, and might be incomplete. You might write a specification, and then think “oh yeah – I forgot about that case”
What we need is more formal way to specify a protocol. In fact, with a formal specification there may be ways to PROVE PROPERTIES about a specification. But that’s an advanced topic we won’t get into here. We’ll start here by adopting a fairly simple protocol specification technique known as finite state machines (FSM)
And as the name might suggest, a central notion of finite state machines is the notion of STATE
<talk about state>

## Slide 47: rdt1.0: transferência confiável por um canal confiável
canal subjacente perfeitamente confiável
  sem erros de bit
  sem perda de pacotes
pacote = make_pkt(dados)
udt_send(pacote)
rdt_send(dados)
extract (pacote, dados)
deliver_data(dados)
rdt_rcv(pacote)
Aguarde chamada de baixo
receptor
FSMs separadas para emissor e receptor:
  emissor envia dados para o canal subjacente receptor lê dados do canal subjacente
emissor
Aguarde chamada de cima
Notes: We’ll start with the simplest case possible - an unreliable channel that is, in fact perfect – no segments are lost, corrupted, dupplicated or reordered. The sender just sends and it pops out the other side(perhaps after some delay) perfectly.

## Slide 48: rdt2.0: canal com erros de bit
canal subjacente pode inverter bits no pacote
  soma de verificação (ex.: soma de verificação da Internet) pode detectar erros de bit
a questão: como se recuperar de erros?
Como os humanos se recuperam de “erros” durante uma conversa?

## Slide 49: rdt2.0: canal com erros de bit
canal subjacente pode inverter bits no pacote
  soma de verificação para detectar erros de bit
a questão: como se recuperar de erros?
  confirmação (ACKs): receptor explicitamente diz ao remetente que pacote recebido está OK
  confirmação negativa (NAKs): receptor explicitamente diz ao remetente que pacote tinha erros
  emissor retransmite pacote ao receber um NAK
pare e espere
remetente envia um pacote, em seguida, espera por resposta do receptor

## Slide 50: rdt2.0: especificações da FSM
Aguarde chamada de cima
udt_send(sndpkt)
Aguarde ACK ou NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
Aguarde chamada de baixo
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(dados)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
emissor
receptor
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

## Slide 51: rdt2.0: especificações da FSM
Aguarde chamada de cima
udt_send(sndpkt)
Aguarde ACK ou NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
Aguarde
chamada de baixo
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
snkpkt = make_pkt(dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(dados)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
emissor
receptor
Nota: “estado” do receptor (o receptor entendeu minha mensagem corretamente?) não é conhecido pelo emissor a menos que seja comunicado de alguma forma do receptor para o emissor
É por isso que precisamos de um protocolo!
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
isNAK(rcvpkt)
isACK(rcvpkt)

## Slide 52: rdt2.0: operação sem erros
Aguarde chamada de cima
snkpkt = make_pkt(dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
udt_send(NAK)
Aguarde ACK ou NAK
Aguarde chamada de baixo
rdt_send(dados)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
emissor
receptor
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

## Slide 53: rdt2.0: cenário de pacote corrompido
Aguarde chamada de cima
snkpkt = make_pkt(dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
Aguarde ACK ou NAK
Aguarde chamada de baixo
rdt_send(dados)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
emissor
receptor

## Slide 54: rdt2.0 tem uma falha fatal!
o que acontece se ACK/NAK for corrompido?
emissor não sabe o que aconteceu no receptor! não pode simplesmente retransmitir: possível duplicata
manipulação de duplicatas:
remetente retransmite pacote atual se ACK/NAK estiver corrompido emissor adiciona número de sequência para cada pacote
receptor descarta (não entrega) pacote duplicado
pare e espere
remetente envia um pacote, em seguida, espera por resposta do receptor

## Slide 55: rdt2.1: emissor, manipulando ACK/NAKs corrompidos
Aguarde chamada 0 de cima
Aguarde ACK ou NAK 0
sndpkt = make_pkt(0, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(dados)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& (corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
Aguarde chamada 1 de cima
Aguarde ACK ou NAK 1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L

## Slide 56: rdt2.1: receptor, manipulando ACK/NAKs corrompidos
Aguarde 0 de baixo
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
Aguarde 1 de baixo
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
sndpkt = make_pkt(ACK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)

## Slide 57: rdt2.1: discussão
emissor:
número de sequência adicionado a pacote
dois números de sequência (0,1) são suficientes. Por que?
deve verificar se recebeu ACK/NAK corrompido
duas vezes mais estados
  estado deve “lembrar” se pacote “esperado” deve ter número de sequência 0 ou 1
receptor:
deve verificar se o pacote recebido é duplicado
  estado indica se 0 ou 1 é o número de sequência do pacote esperado
nota: o receptor não tem como saber se o último ACK/NAK foi recebido ok no emissor

## Slide 58: rdt2.2: um protocolo sem NAK
mesma funcionalidade do rdt2.1, usando apenas ACKs em vez de NAK, receptor envia ACK para último pacote recebido OK
  receptor deve incluir explicitamente número de sequência do pacote sendo reconhecido
ACK duplicado no remetente resulta na mesma ação que o NAK: retransmitir pacote atual
Como veremos, o TCP usa essa abordagem para ser livre de NAK

## Slide 59: rdt2.2: fragmentos do emissor e do receptor
Aguarde a chamada 0 de cima
sndpkt = make_pkt(0, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(dados)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Espere por ACK 0
fragmento da
FSM do emissor
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
sndpkt = make_pkt(ACK1, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
Espere 0 de baixo
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
fragmento da
FSM do receptor
L

## Slide 60: rdt3.0: canais com erros e perdas
Nova suposição do canal: canal subjacente também pode perder pacotes (dados, ACKs)
  soma de verificação, números de sequência, ACKs, retransmissões ajudarão ... mas não são o suficiente
Q: Como os humanos lidam com palavras perdidas de emissor para receptor na conversa?

## Slide 61: rdt3.0: canais com erros e perdas
Abordagem: emissor espera quantidade “razoável” de tempo por ACK
retransmite se nenhum ACK foi recebido neste tempo
se pacote (ou ACK) está apenas atrasado (não perdido):
    a retransmissão será duplicada, mas os números de sequência já lidam com isso! receptor deve especificar número de sequência do pacote sendo reconhecido
timeout
usa temporizador de contagem regressiva para interromper após quantidade “razoável” de tempo

## Slide 62: emissor rdt3.0
Espere por ACK0
sndpkt = make_pkt(0, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(dados)
Espere chamada 1 de cima
sndpkt = make_pkt(1, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(dados)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
Espere chamada 0 de cima
Espere por ACK1
Notes: We see the familiar four state sender from our rdt 2.1 and 2.2 protocols. Top two states when sending packet with zero seq # and bottom two

## Slide 63: emissor rdt3.0
Espere por ACK0
sndpkt = make_pkt(0, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(dados)
Espere chamada 1 de cima
sndpkt = make_pkt(1, dados, soma de verificação)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(dados)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
Espere chamada 0 de cima
Espere por ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
L
Notes: We see the familiar four state sender from our rdt 2.1 and 2.2 protocols. Top two states when sending packet with zero seq # and bottom two

## Slide 64: rdt3.0 em ação
emissor
receptor
recebe pkt1
recebe pkt0
envia ack0
envia ack1
envia ack0
recebe ack0
envia pkt0
envia pkt1
recebe ack1
envia pkt0
recebe pkt0
pkt0
pkt0
pkt1
ack1
ack0
ack0
(a) sem perda
emissor
receptor
recebe pkt1
recebe pkt0
envia ack0
envia ack1
envia ack0
recebe ack0
envia pkt0
envia pkt1
recebe ack1
envia pkt0
recebe pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(b) perda de pacote
pkt1
X
perda
pkt1
timeout
reenvia pkt1

## Slide 65: rdt3.0 em ação
recebe pkt1
envia ack1
(detecta duplicata)
pkt1
emissor
receptor
recebe pkt1
recebe pkt0
envia ack0
envia ack1
envia ack0
recebe ack0
envia pkt0
envia pkt1
recebe ack1
envia pkt0
recebe pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(c) perda de ACK
ack1
X
perda
pkt1
timeout
reenvia pkt1
recebe pkt1
envia ack1
(detecta duplicata)
pkt1
emissor
receptor
recebe pkt1
envia ack0
recebe ack0
envia pkt1
envia pkt0
recebe pkt0
pkt0
ack0
(d) timeout prematuro/ ACK atrasado
pkt1
timeout
reenvia pkt1
ack1
ack1
envia ack1
envia pkt0
recebe ack1
pkt0
recebe pkt0
envia ack0
ack0
pkt1
(ignora)
recebe ack1

## Slide 66: Desempenho do rdt3.0 (pare-e-espere)
exemplo: enlace de 1 Gbps, 15 ms de atraso de propagação, pacote de 8000 bits
  U sender: utilização – fração do tempo que o emissor está ocupado enviando
Dtrans =
L
R
8000 bits
109 bits/seg
=
=
8 microsegundos
  tempo para transmitir pacote no canal:
Notes: if RTT=30 msec, 1KB pkt every 30 msec: 33kB/sec thruput over 1 Gbps link
network protocol limits use of physical resources
Let’s develop a formula for utilization

## Slide 67: rdt3.0: operação pare-e-espere
primeiro bit do pacote transmitido, t = 0
emissor
receptor
RTT
primeiro bit do pacote chega
último bit do pacote chega, envia ACK
ACK chega, envia próximo pacote, t = RTT + L / R

## Slide 68: rdt3.0: operação pare-e-espere
emissor
receptor
Usender
=
L / R
RTT
RTT
L/R
+ L / R
=
0,00027
=
0,008
30,008
desempenho do protocolo rdt 3.0 é muito ruim!
Protocolo limita o desempenho da infraestrutura subjacente (canal)
Notes: 270 kbps de vazão em um enlace de 1 Gbps

## Slide 69: rdt3.0: operação de protocolos com pipeline
pipeline: emissor permite múltiplos pacotes “em voo”, ainda a serem reconhecidos
  faixa de números de sequência deve ser aumentada buffer no emissor e/ou receptor

## Slide 70: Pipeline: aumento da utilização
primeiro bit do pacote transmitido, t = 0
emissor
receptor
RTT
último bit transmitido, t = L / R
primeiro bit do pacote chega
último bit do pacote chega, envia ACK
ACK chega, envia próximo pacote, t = RTT + L / R
último bit do 2º pacote chega, envia ACK
último bit do 3º pacote chega, envia ACK
Pipeline de 3 pacotes aumenta
utilização por um fator de 3!
Notes: two generic forms of pipelined protocols: go-Back-N, selective repeat

## Slide 71: Go-Back-N: emissor
emissor: “janela” de até N pacotes transmitidos consecutivamente, mas não reconhecidos
  número de sequência de k bits no cabeçalho do pacote
ACK cumulativo: ACK(n): reconhece todos os pacotes até o número de sequência n (incluindo o próprio n)
  recebendo ACK(n): move janela para frente para iniciar em n+1
temporizador para o pacote mais antigo em voo
timeout(n): retransmite pacote n e todos os pacotes com número de sequência maiores que estejam na janela
Notes: window size of 14, 8 have been sent but are not yet acknowledged, 6 sequence numbers are available for us. In window, but no calls from above to use them.
Note – we’ll skip the Go-Back-N FSM specification you can check that out in PowerPoint slides or book)
TCP uses cumulative ACK

## Slide 72: Go-Back-N: receptor
apenas ACK: sempre envia ACK com o maior número de sequência em ordem para os pacotes recebidos corretamente até agora
  pode gerar ACKs duplicados só precisa lembrar rcv_base
ao receber pacote fora de ordem:
  pode descartar (não usa buffer) ou colocar em buffer: uma decisão de implementação reenvia ACK de pacote com o maior número de sequência em ordem
rcv_base
recebido e reconhecido
Fora de ordem: recebido mas não reconhecido
Não recebido
Visão do receptor do espaço de números de sequência:
…
…
Notes: Note – we’ll skip the Go-Back-N FSM specification (actually it’s

## Slide 73: Go-Back-N em ação
envia pkt0
envia pkt1
envia pkt2
envia pkt3
(espera)
emissor
receptor
recebe pkt0, envia ack0
recebe pkt1, envia ack1
recebe pkt3, descarta,
(re)envia ack1
envia pkt2
envia pkt3
envia pkt4
envia pkt5
X
perda
pkt 2 timeout
recebe pkt4, descarta,
(re)envia ack1
recebe pkt5, descarta,
(re)envia ack1
recebe pkt2, entrega, envia ack2
recebe pkt3, entrega, envia ack3
recebe pkt4, entrega, envia ack4
recebe pkt5, entrega, envia ack5
ignora ACK duplicado
janela do emissor (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
recebe ack0, envia pkt4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
recebe ack1, envia pkt5
Notes: Let’s skip FSM specification for GBN – check out the book or ppt – and let’s watch GBN sender and receivers in action.
Let assume a window size of 4. at t=0, sender sends packets 0, 1, 2 3, 4, and packet 2 will be lost
At the receiver:
Packet 0 received ACK0 generated
Packet 1 received ACK1 generated
Packet 2 is lost, and so when packet 3 is received, ACK 1 is sent – that’s the cumulative ACK, re-Acknowledging the receipt of packet 1. and in this implementation packet 3 is discarded

## Slide 74: Repetição seletiva: a abordagem
pipelining: vários pacotes em voo
receptor envia ACKs individuais para todos os pacotes recebidos corretamente
  deixa pacotes em buffer, conforme necessário, para entrega em ordem para a camada superior
emissor:
  mantém (conceitualmente) um temporizador para cada pacote não reconhecido (sem ACK)
    timeout: retransmite o único pacote não reconhecido associado ao timeout
  mantém (conceitualmente) uma “janela” sobre N números de sequência consecutivos
    limita os pacotes no pipeline, “em voo”, a estarem dentro dessa janela
Notes: An important mechanism of GBN was the use of the cumulative acknowledgements, and as we mentioned, cumulative ACKs are used in TCP
An alternate ACK mechanism would be for the receiver to individually acknowledge specific packets as they are received. This mechanism is at the heart of the Selective repeat protocol.

## Slide 75: Repetição seletiva: janelas de emissor e receptor

## Slide 76: Repetição seletiva: janelas de emissor e receptor
dados de cima:
se há um próximo número de sequência disponível na janela, envia o pacote
timeout(n):
reenvia o pacote n, reinicia temporizador
ACK(n) em [sendbase,sendbase+N]:
marca pacote n como recebido
se n é o menor pacote não reconhecido, avance a base da janela para o próximo número de sequência não reconhecido
emissor
pacote n em [rcvbase, rcvbase+N-1]
envia ACK(n)
fora de ordem: buffer
em ordem: entrega (também entrega pacotes em buffer, pacotes em ordem), avança janela para o próximo pacote ainda não recebido
pacote n em [rcvbase-N,rcvbase-1]
ACK(n)
caso contrário:
ignora
receptor
Notes: If the packet is in order, its data will be delivered, as will any buffered data that can now be delived in order

## Slide 77: Repetição Seletiva em ação
envia pkt0
envia pkt1
envia pkt2
envia pkt3
(espera)
emissor
receptor
envia pkt2
(mas não 3,4,5)
X
perda
pkt 2 timeout
janela do emissor (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
recebe ack0, envia pkt4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
recebe ack1, envia pkt5
recebe pkt0, envia ack0
recebe pkt1, envia ack1
recebe pkt3, coloca no buffer,
envia ack3
grava ack3 que chegou
recebe pkt4, coloca no buffer,
envia ack4
recebe pkt5, coloca no buffer,
envia ack5
recebe pkt2; entrega pkt2,
pkt3, pkt4, pkt5; envia ack2
Q: o que acontece quando ack2 chega?

## Slide 78: Repetição seletiva: um dilema!
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
timeout
retransmite pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
aceitará pacote com
número de sequência 0
(b) oops!
janela do receptor
(após recebimento)
janela do emissor
(após recebimento)
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
aceitará pacote com
número de sequência 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) sem problema
exemplo:
números de sequência: 0, 1, 2, 3 (contagem base 4)
tamanho da janela = 3

## Slide 79: Repetição seletiva: um dilema!
Q: qual relação é necessária entre o espaço de numeração sequencial e o tamanho da janela para evitar o problema do cenário (b)?
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
timeout
retransmit pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
aceitará pacote com
número de sequência 0
(b) oops!
janela do receptor
(após recebimento)
janela do emissor
(após recebimento)
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
aceitará pacote com
número de sequência 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) no problem
exemplo:
números de sequência: 0, 1, 2, 3 (contagem base 4)
tamanho da janela = 3
receptor não pode ver lado do emissor
comportamento do receptor é idêntico em ambos os casos! algo está (muito) errado!
Notes: R: Janela ≤ metade do espaço de numeração sequencial.
Nesse caso do exemplo, a numeração deveria ir de 0 a 5.

## Slide 80: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
  estrutura do segmento
  transferência confiável de dados
  controle de fluxo
  gerenciamento de conexão
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 81: TCP: visão geral RFCs: 793,1122, 2018, 5681, 7323
ACKs cumulativos
pipelining:
    controle de congestionamento e de fluxo do TCP ajustam tamanho da janela
orientado a conexão:
  handshaking (troca de mensagens de controle) inicializa estados do emissor e do receptor antes da troca de dados
fluxo controlado:
  emissor não sobrecarrega receptor
ponto a ponto:
    um emissor, um receptor
fluxo de bytes confiável e em ordem:
    sem “fronteira de mensagem”
dados full duplex:
  fluxos de dados bidirecionais na mesma conexão
  MSS: maximum segment size
Notes: Typical MSS is 1460 bytes
MSS é o tamanho máximo do campo de dados do segmento. Depende do menor tamanho máximo de um quadro da camada de enlace (MTU – maximum transmission unit) de todos os enlaces envolvidos na conexão.

## Slide 82: Estrutura do segmento TCP
# porta origem
# porta destino
32 bits
não usado
janela de recepção
controle de fluxo: # bytes que o receptor está disposto a aceitar
número de sequência
# seq segmento: contando bytes de dados em fluxo de bytes (não segmentos!)
dados de aplicação
(comprimento variável)
dados enviados pela aplicação no socket TCP
A
número de reconhecimento
ACK: # seq do próximo byte esperado; bit A: este é um ACK
opções (tamanho variável)
opções TCP
comp.
cab.
comprimento (do cabeçalho TCP)
soma de verificação
soma de verificação da Internet
RST, SYN, FIN: gerenciamento de conexão
F
S
R
ponteiro de dados urgente
P
U
C
E
C, E: notificação de congestionamento
Notes: URG, PSH e Ponteiros de Dados Urgentes não são utilizados na prática.
O tamanho da seção de dados não é especificado no cabeçalho TCP. Ele pode ser calculado subtraindo o tamanho dos cabeçalhos TCP e IP do tamanho do datagrama IP, que é especificado no cabeçalho IP.
Exemplos de opções: anúncio de MSS no início da conexão (derivado do MTU), também chamado de negociação de MSS; Fator de escala para o campo do tamanho da janela (início da conexão); Permissão de ACK Seletivo (início da conexão); ACK Seletivo; e TCP Timestamps (que evitam que um segmento retransmitido de outra conexão se confunda com um segmento da conexão por fazer parte da janela de números de sequência válidos da conexão atual – RFC1323).

## Slide 83: Números de sequência do TCP, ACKs
Números de sequência:
  “número” no fluxo de bytes do primeiro byte nos dados do segmento
# porta origem
# porta destino
número de sequência
número de reconhecimento
soma verif.
janela recep.
ponteiro urg.
segmento de saída do receptor
A
enviado,
reconhecido
enviado, ainda não reconhecido
(“em voo”)
usável mas ainda não enviado
não usável
tamanho da janela
N
  espaço de número de sequência do emissor
# porta origem
# porta destino
número de sequência
número de reconhecimento
soma verif.
janela recep.
ponteiro urg.
segmento de saída do emissor
Reconhecimentos:
  número de sequência do próximo byte esperado do outro lado
  ACK cumulativo
Q: como o receptor lida com segmentos fora de ordem
  R: a especificação TCP não diz, - depende do implementador
Notes: Na prática, a grande maioria das implementações usa buffer para armazenar segmentos fora de ordem.
É possível usar ACK seletivo através de uma opção (SACK, RFC 2018 e RF2883)

## Slide 84: Números de sequência do TCP, ACKs
hospedeiro reconhece recebimento do ‘C’ ecoado
hospedeiro reconhece o recebimento de ‘C ’ e ecoa ‘C’ de volta
cenário de telnet simples
Hospedeiro B
Hospedeiro A
Usuário digita‘C’
Seq=42, ACK=79, dado = ‘C’
Seq=79, ACK=43, dado = ‘C’
Seq=43, ACK=80
Notes: The key thing to note here is that the ACK number (43) on the B-to-A segment is one more than the sequence number (42) on the A-toB segment that triggered that ACK
Similarly, the ACK number (80) on the last A-to-B segment is one more than the sequence number (79) on the B-to-A segment that triggered that ACK

## Slide 85: Tempo e ida e volta e tempo limite do TCP
Q: como definir o valor de tempo limite do TCP?
mais longo que o RTT, mas o RTT varia!
muito curto: timeout prematuro, retransmissões desnecessárias muito longo: reação lenta à perda de segmento
Q: como estimar o RTT?
SampleRTT:tempo medido desde a transmissão do segmento até o recebimento do ACK
  ignora retransmissões
SampleRTT vai variar, queremos um RTT estimado “mais suave”
  média de várias medições recentes, não apenas SampleRTT atual

## Slide 86: Tempo e ida e volta e tempo limite do TCP
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
RTT (milisegundos)
RTT: de gaia.cs.umass.edu para fantasia.eurecom.fr
sampleRTT
EstimatedRTT
tempo (segundos)
exponential weighted moving average (EWMA) - média móvel exponencial ponderada
influência da amostra passada diminui exponencialmente rápido valor típico:  = 0,125
Notes: This is how TCP re-computes the estimated RTT each time a new SampleRTT is taken.
The process is knows as an exponentially weighted moving average, shown by the equation here.
<say it>
Where alpha reflects the influence of the most recent measurements on the estimated RTT; a typical value of alpha used in implementations is .125
The graph at the bottom show measured RTTs between a host in the Massachusetts and a host in France, as well as the estimated, “smoothed” RTT

## Slide 87: Tempo e ida e volta e tempo limite do TCP
intervalo de timeout: EstimatedRTT mais “margem de segurança”
  grande variação em EstimatedRTT: requer uma margem de segurança maior
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
RTT estimado
“margem de segurança”
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
DevRTT = (1-)*DevRTT + *|SampleRTT-EstimatedRTT|
(tipicamente,  = 0,25)
DevRTT: EWMA do desvio de SampleRTT com relação a EstimatedRTT:
Notes: Given this value of the estimated RTT, TCP computes the timeout interval to be the estimated RTT plus a “safety margin”
And the intuition is that if we are seeing a large variation in SAMPLERTT – the RTT estimates are fluctuating a lot - then we’ll want a larger safety margin
So TCP computes the Timeout interval to be the Estimated RTT plus 4 times a measure of deviation in the RTT.
The deviation in the RTT is computed as the eWMA of the difference between the most recently measured SampleRTT from the Estimated RTT

## Slide 88: Emissor TCP (simplificado)
evento: dados recebidos da aplicação
cria segmento com número de sequência
número de sequência é o número no fluxo de bytes do primeiro byte de dados no segmento
inicia temporizador se já não estiver executando
  o temporizador corresponde ao segmento mais antigo não reconhecido
  intervalo de expiração: TimeOutInterval
evento: timeout
retransmite segmento que causou o timeout
reinicia o temporizador
evento: ACK recebido
se o ACK reconhece segmentos previamente não reconhecidos
  atualiza o que já se sabe que foi reconhecido
  inicia temporizador se ainda existem segmentos não reconhecidos
Notes: Given these details of TCP sequence numbers, acks, and timers, we can now describe the big picture view of how the TCP sender and receiver operate
You can check out FSMs in book; let’s just give an English text description here and let’s start with the sender.

## Slide 89: Receptor TCP: geração de ACK [RFC 5681]
Evento no receptor
chegada de segmento em ordem com o número de sequência esperado. Todos os dados até o número de sequência esperado já foram reconhecidos
chegada de segmento em ordem com número de sequência esperado. Um outro segmento tem um ACK pendente
chegada de segmento fora de ordem com número de sequência maior do que esperado. Lacuna detectada
chegada de segmento que preenche a lacuna parcialmente ou completamente
Ação do receptor TCP
ACK atrasado. Espere 500ms pelo próximo segmento. Se não tiver próximo segmento, envia ACK
Imediatamente envia único ACK cumulativo reconhecendo ambos os segmentos em ordem
imediatamente envia um ACK duplicado, indicando o número de sequência do próximo byte esperado
imediatamente envia ACK, desde que o segmento inicie na extremidade inferior da lacuna
Notes: Rather than immediately Acknowledging this segment, many TCP implementations will wait for half a second for another in-order segment to arrive, and then generate a single cumulative ACK for both segments – thus decreasing the amount of ACK traffic. The arrival of this second in-order segment and the cumulative ACK generation that covers both segments is the second row in this table.

## Slide 90: TCP: cenários de retransmissão
cenário de ACK perdido
Hospedeiro B
Hospedeiro A
Seq=92, 8 bytes de dados
Seq=92, 8 bytes de dados
ACK=100
X
ACK=100
timeout
timeout prematuro
Hospedeiro B
Hospedeiro A
Seq=92, 8
bytes de dados
ACK=120
timeout
ACK=100
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
Seq=92, 8 bytes de dados
Seq=100, 20 bytes de dados
SendBase=92
envia ACK cumulativo
para 120
Notes: To cement our understanding of TCP reliability, let’s look a a few retransmission scenarios
In the first case a TCP segments is transmitted and the ACK is lost, and the TCP timeout mechanism results in another copy of being transmitted and then re-ACKed a the sender
In the second example two segments are sent and acknowledged, but there is a premature timeout e for the first segment, which is retransmitted. Note that when this retransmitted segment is received, the receiver has already received the first two segments, and so resends a cumulative ACK for both segments received so far, rather than an ACK for just this fist segment.

## Slide 91: TCP: cenários de retransmissão
ACK cumulativo cobre o ACK perdido anteriormente
Hospedeiro B
Hospedeiro A
Seq=92, 8 bytes de dados
Seq=120, 15 bytes de dados
Seq=100, 20 bytes de dados
X
ACK=100
ACK=120
Notes: And in this last example, two segments are again transmitted, the first ACK is lost but the second ACK, a cumulative ACK arrives at the sender, which then can transmit a third segment, knowing that the first two have arrived, even though the ACK for the first segment was lost

## Slide 92: Retransmissão rápida do TCP
Hospedeiro B
Hospedeiro A
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
ACK=100
X
Seq=92, 8 bytes de dados
Seq=100, 20 bytes de dados
Seq=100, 20 bytes de dados
O recebimento de três ACKs duplicados indica que 3 segmentos foram recebidos após um segmento ausente – é provável que o segmento esteja perdido. Então, retransmita!
se o remetente receber 3 ACKs adicionais para os mesmos dados (“ACK quadriplicado”), reenvia segmento não reconhecido com menor número de sequência
  é provável que o segmento não reconhecido foi perdido, portanto não espera pelo timeout
retransmissão rápida do TCP
Notes: Let’s wrap up our study of TCP reliability by discussing an optimization to the original TCP known as TCP fast retransmit,
Take a look at this example on the right where 5 segments are transmitted and the second segment is lost. In this case the TCP receiver sends an ACK 100 acknowledging the first received segment.
When the third segment arrives at the receiver, the TCP receiver sends another ACK 100 since the second segment has not arrived. And similarly for the 4th and 5th segments to arrive.
Now what does the sender see? The sender receives the first ACK 100 it has been hoping for, but then three additional duplicate ACK100s arrive. The sender knows that somethings’ wrong – it knows the first segment arrived at the receiver but three later arriving segments at the receiver – the ones that generated the three duplicate ACKs – we received correctly but were not in order. That is, that there was a missing segment at the receiver when each of the three duplicate ACK were generated.
With fast retransmit, the arrival of three duplicate ACK causes the sender to retransmit its oldest unACKed segment, without waiting for a timeout event. This allows TCP to recover more quickly from what is very likely a loss event
specifically that the second segment has been lost, since three higher -numbered segments were received

## Slide 93: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
  estrutura do segmento
  transferência confiável de dados
  controle de fluxo
  gerenciamento de conexão
Princípios de controle de congestionamentos Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 94: Controle de fluxo do TCP
processo de
aplicação
buffers de recepção
de sockets TCP
código
TCP
código
IP
pilha de protocolos do receptor
Q: O que acontece se a camada de rede fornecer dados mais rápido do que a camada de aplicação remove dados dos buffers de socket?
Camada de rede entregando carga de datagramas IP em buffers de socket TCP
do emissor
Aplicação removendo dados dos buffers de sockets TCP
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explicitly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 95: Controle de fluxo do TCP
Q: O que acontece se a camada de rede fornecer dados mais rápido do que a camada de aplicação remove dados dos buffers de socket?
processo de
aplicação
buffers de recepção
de sockets TCP
código
TCP
código
IP
pilha de protocolos do receptor
Camada de rede entregando carga de datagramas IP em buffers de socket TCP
do emissor
Aplicação removendo dados dos buffers de sockets TCP
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explicitly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 96: Controle de fluxo do TCP
Q: O que acontece se a camada de rede fornecer dados mais rápido do que a camada de aplicação remove dados dos buffers de socket?
janela de recepção
controle de fluxo: número de bytes que o receptor está disposto a aceitar
processo de
aplicação
buffers de recepção
de sockets TCP
código
TCP
código
IP
pilha de protocolos do receptor
do emissor
Aplicação removendo dados dos buffers de sockets TCP
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explicitly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 97: Controle de fluxo do TCP
Q: O que acontece se a camada de rede fornecer dados mais rápido do que a camada de aplicação remove dados dos buffers de socket?
receptor controla emissor, para que o emissor não transborde o buffer do receptor transmitindo muito e muito rápido
controle de fluxo
processo de
aplicação
buffers de recepção
de sockets TCP
código
TCP
código
IP
pilha de protocolos do receptor
do emissor
Aplicação removendo dados dos buffers de sockets TCP
Notes: (Presuming an intro)
Before diving into the details of TCP flow control, let’s first get the general context and motivate the need for flow control.
This diagram show a typical transport-layer implementation
A segment is brought up the protocol stack to the transport layer, and the segment’s payload is removed from the segment and written INTO socket buffers.
How does data get taken OUT of socket buffers? By applications performing socket reads, as we learned in Chapter 2.
And so the question is “What happens if network layer delivers data faster than an application-layer process removes data from socket buffers?”
Let’s watch a video of what happens when things arrive way too fast to fast to be processed.
<video>. (I love that video). Another human analogy showing the need for flow control is the saying – to use some English slang - “no one can drink from a firehose”
Flow control is a mechanism to the calamity of a receiver being over-run by a sender that is sending too fast – it allows the RECEIVER to explicitly control the SENDER so sender won’t overflow receiver’s buffer by transmitting too much, too fast

## Slide 98: Controle de fluxo do TCP
receptor TCP “anuncia” espaço livre em buffer no campo rwnd do cabeçalho do TCP
  tamanho de RcvBuffer é configurado via opções de socket (padrão típico é 4096 bytes)
  muitos sistemas operacionais autoajustam o RcvBuffer
emissor limita a quantidade de dados não reconhecidos (“em voo”) para rwnd
garante que o buffer de recepção não irá transbordar
dados em buffer
espaço em buffer livre
rwnd
RcvBuffer
Cargas dos segmentos TCP
ao processo de aplicação
Buffer do lado do receptor TCP
Notes: Quando rwnd=0, receptor continua enviando segmentos de 1 byte com rwnd=0 até que a janela aumente. Do contrário o emissor nunca saberia que a janela aumentou até que o receptor tivesse algo para enviar para o emissor.
Here’s how TCP implement flow control. The basic idea is simple – the receiver informs the sender how much free buffer space there is, and the sender is limited to send no more than this amount of data. That the value o RWND in the diagram to the right.
This information is carried from the receiver to the sender in the “receiver advertised window” (do a PIP of header) in the TCP header, and the value will change as the amount of free buffer space fluctuates over time.

## Slide 99: Controle de fluxo do TCP
receptor TCP “anuncia” espaço livre em buffer no campo rwnd do cabeçalho do TCP
  tamanho de RcvBuffer é configurado via opções de socket (padrão típico é 4096 bytes)
  muitos sistemas operacionais autoajustam o RcvBuffer
emissor limita a quantidade de dados não reconhecidos (“em voo”) para rwnd
garante que o buffer de recepção não irá transbordar
controle de fluxo: número de bytes que o receptor está disposto a aceitar
janela de recepção
formato de segmento TCP
Notes: Quando rwnd=0, receptor continua enviando segmentos de 1 byte com rwnd=0 até que a janela aumente. Do contrário o emissor nunca saberia que a janela aumentou até que o receptor tivesse algo para enviar para o emissor.
Here’s how TCP implement flow control. The basic idea is simple – the receiver informs the sender how much free buffer space there is, and the sender is limited to send no more than this amount of data. That the value o RWND in the diagram to the right.
This information is carried from the receiver to the sender in the “receiver advertised window” (do a PIP of header) in the TCP header, and the value will change as the amount of free buffer space fluctuates over time.

## Slide 100: Gerenciamento de conexão TCP
antes de trocar dados, emissor e receptor fazem o “handshake”:
concordam em estabelecer conexão (cada um conhecendo o desejo do outro de estabelecer uma conexão)
concordam com parâmetros de conexão (ex.: números de sequência iniciais)
estado da conexão: ESTAB
variáveis da conexão:
  # seq cliente-para-servidor
  servidor-para-cliente
  tamanho do rcvBuffer
  no servidor e no cliente
aplicação
rede
estado da conexão: ESTAB
variáveis da conexão:
  # seq cliente-para-servidor
  servidor-para-cliente
  tamanho do rcvBuffer
  no servidor e no cliente
aplicação
rede
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Notes: The other TCP topic we’ll want to consider here is that of “connection management”
The TCP sender and receiver have a number of pieces of shared state that they must establish before actually communicating
FIRST they must both agree that they WANT to communicate with each other
Secondly there are connection parameters – the initial sequence number and the initial receiver-advertised bufferspace that they’ll want to agree on
This is done via a so-called handshake protocol – the client reaching our to the server, and the server answering back.
And before diving into the TCP handshake protocol, let’s first consider the problem of handshaking, of establishing shared state.

## Slide 101: Concordando em estabelecer uma conexão
Q: o handshake de 2 vias sempre funciona em rede?
atrasos variáveis mensagens retransmitidas (por exemplo, req_conn(x)) devido à perda de mensagens reordenação de mensagens não pode “ver” o outro lado
Handshake de 2 vias:
Vamos conversar
OK
ESTAB
ESTAB
escolha x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
Notes: Here’s an example of a two way handshake. Alice reaches out to Bob and say’s “let’s talk” and Bob says OK, and they start their conversation
For a network protocol, the equivalent protocol would be a client sending a “request connection” message saying ”let’s talk, the initial sequence number is x”
And the server would respond with a message ”I accept your connect x”
And the question we want to ask ourselves is <talk through>
Will this work? Let’s look at a few scenarios…

## Slide 102: Cenários de handshake de 2 vias
conexão x
completa
escolha x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
dados(x+1)
aceita
dados(x+1)
ACK(x+1)
Sem problema!

## Slide 103: Cenários de handshake de 2 vias
ESTAB
retransmita
req_conn(x)
req_conn(x)
cliente termina
servidor
esquece x
conexão
X completa
escolha x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
acc_conn(x)
Problema: conexão meio aberta! (sem cliente)

## Slide 104: Cenários de handshake de 2 vias
cliente termina
ESTAB
escolha x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
dados(x+1)
aceita
dados(x+1)
conexão x
completa
servidor
esquece x
Problema: dados
duplicados aceitos!
dados(x+1)
retransmita
dados(x+1)
aceita
dados(x+1)
retransmita
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)

## Slide 105: Handshake de 3 vias do TCP
SYNbit=1, Seq=x
escolhe número de sequência inicial, x
envia mensagem TCP SYN
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
escolhe número de sequência inicial, y
envia mensagem
TCP SYNACK,
reconhecendo SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
SYNACK(x) recebido indica
que servidor está vivo;
envia ACK para SYNACK;
este segmento pode conter dados cliente-para-servidor
ACK(y) recebido indica
que cliente está vivo
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
Estado do cliente
LISTEN
Estado do servidor
LISTEN
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind((‘’,serverPort))
serverSocket.listen(1)
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
Notes: Número de sequência é escolhido aleatoriamente para minimizar chances de que um pacote atrasado de outra conexão já fechada com o mesmo hospedeiro e na mesma porta chegue e seja interpretado como sendo da conexão atual.
TCP’s three way handshake, that operates as follows
Let’s say the client and server both create a TCP socket as we learned about in Chapter 2 and enter the LISTEN state
The client then connects to the server sending a SYN message with a sequence number x (SYN Message is an TCP Segment with SYN but set in the header – you might want to go back and review the TCP segment format!)
The server is waiting for a connection, and receives the SYN message enters the SYN received state (NOT the established state and sends a SYN ACK message back.
Finally the client sends an ACK message to the server, and when the server receiver this enters the Established state. This is when the application process would see the return from the wait on the socket accept() call

## Slide 106: Um protocolo humano com handshake de 3 vias
1. On belay?
2. Belay on.
3. Climbing.
Notes: As usual, there’s a human protocol analogy to the three way handshake, and I still remember thinking about this clinging for my life while climbing up a rockface
When you want start climbing you first say ON BELOW (meaning ARE YOU READY WITH MY SAFETY ROPE)
THE BELYER (server) responds BELAY ON (that lets you know the belayer is ready for you)
And then you say CLIMING
It’s amazing what can pass through your head when your clinging for your life o a

## Slide 107: Ataque SYN Flood
Neste ataque várias conexões são enviadas ao servidor (bit SYN=1) e não são completadas (terceira via não é enviada), deixando conexões semi-abertas.
  Consumindo recursos do sistema.
Solução (RFC 4987): servidor calcula seu # de sequencia a partir de um hash que envolve números IPs e portas, envia a segunda via, mas não aloca recursos (sem conexão semi-aberta).
  Na terceira via, o hash é recalculado e verifica-se se o ACK do cliente indica o número de sequencia + 1
    Caso positivo, os recursos são alocados e a conexão é criada.
    Caso contrário, descarta-se a conexão sem que recursos tenham sido desperdiçados.
Notes: Achei interessante acrescentar a forma como este ataque é evitado e como os servidores tratam a abertura de conexão na prática.

## Slide 108: Fechando uma conexão TCP
cliente e servidor fecham o seu lado da conexão
  enviam segmento TCP com FIN bit = 1
respondem ao FIN recebido com ACK
  ao receber FIN, ACK pode ser combinado com seu próprio FIN
trocas de FIN simultâneas podem ser manipuladas
Notes: All good things must come to an end, and that’s true for a TCP connection as well.
And of course there’s a protocol for one side to gracefully close of a TCP connection using a FIN message, to which the other side sends a FINACK message and waits around a bit to respond to any retransmitted FIN messages before timing out.

## Slide 109: A flag RST
Usada quando não há um socket aberto na porta solicitada pelo cliente.
Servidor responde com um segmento TCP com o flag RST ativado para indicar ao cliente que não há um servidor naquela porta e que ele não deve tentar novamente.
  Note que isto também indica a um possível atacante que a porta está acessível, sem nenhum firewall fazendo o bloqueio.
    Em muitos casos, administradores optam por configurar servidores para não responderem nessas portas (stealth), deixando o cliente achar que o pacote foi bloqueado por algum firewall no caminho.
Notes: Como mostramos a flag RST no cabeçalho, é importante mostrar para que ela serve, por isso acrescentei esse slide.
Também é uma boa oportunidade para falar da questão de segurança (modo stealth).

## Slide 110: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos
Controle de congestionamento do TCP Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 111: Princípios de Controle de Congestionamentos
Congestionamento:
informalmente: “muitas fontes enviando muitos dados mais rápido do que a rede consegue manipular”
manifestações:
  longos atrasos (filas em buffers de roteadores)
  perda de pacotes (estouro de buffer em roteadores)
diferente do controle de fluxo!
controle de congestionamento: muitos emissores, enviando muito rápido
controle de fluxo: um emissor muito rápido para um receptor
um problema top-10!

## Slide 112: Causas/custos de congestionamento: cenário 1
Cenário mais simples:
vazão máxima por conexão: R/2
Hospedeiro A
Hospedeiro B
vazão: lout
grandes atrasos conforme a taxa de chegada lin aproxima-se da capacidade máxima
Q: O que acontece conforme a taxa de chegada lin se aproxima de R/2?
dados originais: lin
R
dois fluxos
um roteador, buffers infinitos
capacidade do enlace de entrada e saída: R
infinitos buffers no enlace de saída compartilhado
R
não são necessárias retransmissões
R/2
atraso
lin
R/2
R/2
R/2
lout
lin
vazão:

## Slide 113: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
um roteador, buffers finitos
Hospedeiro A
Hospedeiro B
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos
buffers compartilhados do enlace de saída finitos
emissor retransmite pacotes perdidos e expirados
  entrada da camada de aplicação = saída da camada de aplicação: lin = lout
  entrada da camada de transporte inclui retransmissões: l’in ≥ lin
lout
R
R

## Slide 114: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
Hospedeiro A
Hospedeiro B
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos
buffers compartilhados do enlace de saída finitos
cópia
espaço em buffer livre!
Idealização: conhecimento perfeito
emissor envia apenas quando há buffer disponível no roteador
lout
R
R
R/2
lin
R/2
lout
Vazão:

## Slide 115: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
Hospedeiro A
Hospedeiro B
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos
buffers compartilhados do enlace de saída finitos
R
R
cópia
sem espaço em buffer!
Idealização: algum conhecimento perfeito
pacotes podem ser perdidos (descartados no roteador) devido a buffers cheios
remetente sabe quando o pacote foi descartado: só reenvia se sabe que o pacote foi perdido

## Slide 116: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
Hospedeiro A
Hospedeiro B
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos
buffers compartilhados do enlace de saída finitos
R
R
espaço em buffer livre!
Idealização: algum conhecimento perfeito
pacotes podem ser perdidos (descartados no roteador) devido a buffers cheios
remetente sabe quando o pacote foi descartado: só reenvia se sabe que o pacote foi perdido
ao enviar em R/2, alguns pacotes precisam ser retransmitidos
lin
R/2
lout
vazão:
R/2
capacidade “desperdiçada” devido a retransmissões

## Slide 117: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
Hospedeiro A
Hospedeiro B
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos
buffers compartilhados do enlace de saída finitos
R
R
cópia
timeout
Cenário realista: duplicatas não necessárias
pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios – exigindo retransmissões mas os temporizadores do emissor podem se esgotar prematuramente, enviando duas cópias, sendo ambas entregues
espaço em buffer livre!
ao enviar em R/2, alguns pacotes são retransmissões, incluindo duplicatas necessárias e desnecessárias, que são entregues!
“capacidade “desperdiçada” devido a retransmissões
desnecessárias
lin
R/2
lout
vazão:
R/2

## Slide 118: Causas/custos de congestionamento: cenário 2
“custos” do congestionamento:
mais trabalho (retransmissões) para dada vazão do receptor retransmissões desnecessárias: enlace carrega várias cópias de um pacote
  diminuindo a vazão máxima alcançável
Cenário realista: duplicatas não necessárias
pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios – exigindo retransmissões mas os temporizadores do emissor podem se esgotar prematuramente, enviando duas cópias, sendo ambas entregues
ao enviar em R/2, alguns pacotes são retransmissões, incluindo duplicatas necessárias e desnecessárias, que são entregues
“capacidade “desperdiçada” devido a retransmissões
desnecessárias
lin
R/2
lout
vazão:
R/2

## Slide 119: Causas/custos de congestionamento: cenário 3
quatro emissores
caminhos multi-salto
timeout/retransmissão
Q: o que acontece conforme lin e lin’ aumentam?
R: conforme o lin’ vermelho aumenta, todos os pacotes azuis chegando na fila superior são descartados, vazão azul g 0
buffers de enlace de saída compartilhados finitos
Hospedeiro A
lout
Hospedeiro B B
Hospedeiro C
Hospedeiro D
lin : dados originais
l'in: dados originais, mais dados retransmitidos

## Slide 120: Causas/custos de congestionamento: cenário 3
outro “custo” do congestionamento:
quando um pacote é perdido, qualquer capacidade de transmissão upstream e de buffer utilizadas para aquele pacote foram desperdiçadas!
R/2
R/2
lout
lin’

## Slide 121: Causas/custos de congestionamento: insights
capacidade de transmissão upstream e buffers são desperdiçados para pacotes perdidos no downstream
atraso aumenta à medida que a capacidade máxima se aproxima
duplicações desnecessárias diminuem ainda mais a vazão efetiva
perda/retransmissão diminui vazão efetiva
vazão nunca pode exceder a capacidade máxima

## Slide 122: Abordagens para o controle de congestionamento
Controle de congestionamento fim-a-fim:
nenhum retorno explícito da rede congestionamento inferido das perdas e atrasos observados
dados
dados
ACKs
ACKs
abordagem tomada pelo TCP

## Slide 123: Abordagens para o controle de congestionamento
protocolos TCP ECN, ATM, DECbit
dados
dados
ACKs
ACKs
informações explícitas de congestionamento
Controle de congestionamento assistido por rede:
roteadores fornecem retorno direto para hospedeiros enviando/recebendo com fluxos passando por um roteador congestionado
pode indicar nível de congestionamento ou definir explicitamente taxa de envio
Notes: TCP/IP ECN é uma extensão do TCP/IP. ECN = Explicit Congestion Notification.

## Slide 124: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos
Controle de congestionamento do TCP
Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 125: Controle de Congestionamento do TCP: AIMD
abordagem: os emissores podem aumentar a taxa de envio até que ocorra perda de pacote (congestionamento) e, em seguida, diminuir a taxa de envio no evento de perda
comportamento de dente de serra do AIMD: sondagem
por largura de banda
Taxa de envio de emissor TCP
tempo
  aumentar a taxa de envio em 1 tamanho máximo do segmento a cada RTT até que uma perda seja detectada
Additive Increase
(incremento aditivo)
  reduzir taxa de envio pela metade em cada evento de perda
Multiplicative Decrease
(decremento multiplicativo)

## Slide 126: AIMD do TCP : mais
Detalhe do decremento multiplicativo: taxa de envio é
Cortada pela metade em perda detectada pelo ACK triplamente duplicado (TCP Reno) Cortada para 1 MSS (tamanho máximo do segmento) quando uma perda é detectada por tempo limite (TCP Tahoe)
Por que AIMD?
AIMD – um algoritmo distribuído e assíncrono – tem sido mostrado que:
  otimiza taxas de fluxo congestionadas em toda a rede!
  têm propriedades de estabilidade desejáveis
Notes: TCP Tahoe leva esse nome por ter sido implementado pela primeira vez no 4.3BSD-Tahoe em 1988 (Lake Tahoe na California nos EUA).
TCP Reno leva esse nome ter sido implementado pela primeira vez no 4.3BSD-Reno em 1990 (Reno é uma cidade no estado de Nevada nos EUA).

## Slide 127: Controle de Congestionamento do TCP: detalhes
emissor TCP limita transmissão:
cwnd é ajustado dinamicamente em resposta ao congestionamento observado na rede (implementando o controle de congestionamento do TCP)
LastByteSent- LastByteAcked
<
cwnd
último byte reconhecido
último byte enviado
cwnd
espaço de números de sequência do emissor
disponível, mas não usado
Comportamento de envio do TCP:
aproximadamente: envia cwnd bytes, espera RTT por ACKs, então envia mais bytes
taxa TCP
~
~
cwnd
RTT
bytes/seg
enviado, mas ainda não reconhecido (“em voo”)

## Slide 128: Partida lenta do TCP
quando a conexão começa, aumenta a taxa exponencialmente até o primeiro evento de perda:
  inicialmente cwnd = 1 MSS
  dobra cwnd a cada RTT
  feito incrementando cwnd para cada ACK recebido
Hospedeiro A
um segmento
Hospedeiro B
RTT
tempo
dois segmentos
quatro segmentos
resumo: taxa inicial é lenta, mas aumenta exponencialmente rápido

## Slide 129: TCP: da partida lenta para a prevenção de congestionamento
Q: quando o aumento exponencial deve mudar para linear?
R: quando cwnd chega a 1/2 de seu valor antes do timeout.
Implementação:
variável ssthresh
em caso de perda, ssthresh é ajustado para 1/2 do cwnd um pouco antes do evento de perda
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
X

## Slide 130: Resumo: Controle de congestionamento do TCP
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmita segmento faltando
L
cwnd > ssthresh
prevenção de
congestionamento
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmita novo(s) segmento(s),
conforme permitido
novo ACK
.
dupACKcount++
ACK duplicado
recuperação
rápida
cwnd = cwnd + MSS
transmita novo(s) segmento(s), conforme permitido
ACK duplicado
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmita segmento faltando
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmita segmento faltando
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmita segmento faltando
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
Novo ACK
partida
lenta
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmita segmento faltando
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmita novo(s) segmento(s), conforme permitido
novo ACK
dupACKcount++
ACK duplicado
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
Novo
ACK!
Novo
ACK!
NovoACK!

## Slide 131: TCP CUBIC
Existe uma maneira melhor do que o AIMD de “sondar” a largura de banda utilizável?
Wmax
Wmax/2
TCP clássico
TCP CUBIC – maior vazão neste exemplo
Insight/intuição:
  Wmax: taxa de envio em que a perda por congestionamento foi detectada
  estado de congestionamento do enlace de gargalo provavelmente (?) não mudou muito
  depois de cortar taxa/janela ao meio na perda, inicialmente sobe em direção a Wmax mais rápido, mas em seguida se aproxima de Wmax mais devagar

## Slide 132: TCP CUBIC
K: ponto no tempo em que o tamanho da janela do TCP atingirá Wmax
  K em si é ajustável
  aumentos maiores quando mais longe de K
  aumentos menores (cautelosos) quando mais próximo de K
taxa de
envio
do TCP
time
TCP Reno
TCP CUBIC
Wmax
t0
t1
t2
t3
t4
TCP CUBIC é padrão no Linux, e o TCP mais popular em servidores Web populares
aumenta W em função do cubo da distância entre o tempo atual e K
Notes: TCP Cubic é padrão nos principais sistemas operacionais:
Linux (desde kernel 2.6.19 – 2006)
Windows 10 / Windows Server (desde 2017)
MacOS (desde OS X Yosemite – 2014)
Também usado no Android

## Slide 133: TCP e o “enlace de gargalo” congestionado
TCP (clássico, CUBIC) aumenta a taxa de envio do TCP até que uma perda de pacote ocorra na saída de algum roteador: o enlace de gargalo
origem
aplicação
TCP
rede
enlace
física
destino
aplicação
TCP
rede
enlace
física
enlace de gargalo (quase sempre ocupado)
fila de pacotes quase nunca vazia, às vezes transborda pacotes (perda)

## Slide 134: TCP e o “enlace de gargalo” congestionado
TCP (clássico, CUBIC) aumenta a taxa de envio do TCP até que uma perda de pacote ocorra na saída de algum roteador: o enlace de gargalo
origem
aplicação
TCP
rede
enlace
física
destino
aplicação
TCP
rede
enlace
física
entendendo o congestionamento: é útil focar no enlace de gargalo congestionado
intuição: aumentar a taxa de envio do TCP não vai aumentar vazão fim-a-fim com um gargalo congestionado
intuição: aumentar a taxa de envio de TCP vai aumentar RTT medido
Objetivo: “manter o cano fim-a-fim apenas cheio, mas não mais do que cheio”
R
RTT

## Slide 135: TCP e o “enlace de gargalo” congestionado
múltiplos fluxos congestionam coletivamente o enlace de gargalo:
  cada um executando seu próprio controle de congestionamento TCP
  cada um dos fluxos N deve, idealmente, receber uma taxa de transferência de R/N
1
2
N
.
.
.
.
.
.

## Slide 136
Mantendo o tubo “cheio o suficiente, mas não mais que cheio”: mantenha o enlace de gargalo ocupado transmitindo, mas evite altos atrasos/buffering
RTT
vazão medida
=
# bytes enviados (em voo) no intervalo de RTT
Mantendo o tubo cheio o suficiente
RTTmedido
Intuição:
quota da conexão na largura de banda do enlace de gargalo • min_RTT
quantidade ideal de dados em voo para uma conexão
=
“produto do atraso de largura de banda” da conexão
nem voo

## Slide 137: Mantendo o tubo apenas cheio, mas não mais que cheio
produto de
largura de banda•atraso
congestionamento de enlace de gargalo
nemvoo: quantidade de dados em voo
produto de largura de banda•atraso
+ atraso de enfileiramento no buffer de gargalo completo
Aumentando nemvoo nesta região não aumentará o RTT, pois a taxa de chegada de dados de pacotes para a fila é menor que a taxa de transmissão
Aumentando nemvoo nesta região aumenta o RTT, pois a taxa de chegada de dados de pacotes ao enlace de gargalo excede a taxa de transmissão do enlace
Aqui, a taxa de chegada de dados de pacotes para o enlace de gargalo é igual à taxa de transmissão do enlace
RTT

## Slide 138: Mantendo o tubo apenas cheio, mas não mais que cheio
produto de
largura de banda•atraso
congestionamento de enlace de gargalo
produto de largura de banda•atraso
+ atraso de enfileiramento no buffer de gargalo completo
vazão
nemvoo: quantidade de dados em voo
RTT
Aqui, a taxa de chegada de dados de pacotes para o enlace de gargalo é igual à taxa de transmissão do enlace
o TCP baseado em perda procura operar aqui
O TCP BBR procura operar aqui - o cano é mantido apenas cheio, mas não mais que cheio

## Slide 139: BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT)
regula nemvoo
em intervalos de tempo mais longos:
  reduz nemvoo para drenar a tubulação, mede novo min_RTT
em intervalos de tempo mais curtos:
aceleração: aumenta a taxa de envio, nemvoo, até atingir o platô de taxa de transferência, (saturando a capacidade disponível do enlace por fluxo)
cruzeiro: envia na taxa em que a rede está entregando dados, conforme evidenciado por meio de ACKs recebidos.
desaceleração: reduz propositalmente nemvoo, diminuindo a pressão da fila, procurando por menor min_RTT

## Slide 140: Notificação Explícita de Congestionamento - Explicit congestion notification (ECN)
origem
aplicação
TCP
rede
enlace
física
destino
aplicação
TCP
rede
enlace
física
Implantações TCP muitas vezes implementam controle de congestionamento assistido por rede:
dois bits no cabeçalho IP (campo ToS) marcado por roteador de rede para indicar congestionamento
  política para determinar a marcação escolhida pelo operador de rede
indicação de congestionamento levada para o destino
destino define o bit ECE no segmento ACK para notificar o remetente do congestionamento
envolve tanto IP (marcação de bit ECN do cabeçalho IP) e TCP (marcação de bits C,E no cabeçalho do TCP)
ECN=10
ECN=11
ECE=1
datagrama IP
segmento TCP ACK
Notes: Bits ECN no protocolo IPv4 ou IPv6:
00 – Non ECN-Capable Transport, Non-ECT
10 – ECN Capable Transport, ECT(0)
01 – ECN Capable Transport, ECT(1)
11 – Congestion Encountered, CE.
Hospedeiros que suportam ECN marcam pacote como ECT(0) ou ECT(1). Roteadores podem ajustar o outro bit para 1 quando necessário.
Hospedeiro que recebe datagrama marcado como ECN, ajusta bit ECE (ECN-Echo) do TCP para 1 nos próximos pacotes para notificar o congestionamento ao remetente. Remetente reduz a janela de congestionamento e assinala o bit CWR (Congestion Window Reduced) no próximo pacote para o destinatário.

## Slide 141: Equidade do TCP
Objetivo de equidade: se K sessões TCP compartilham o mesmo enlace de gargalo de largura de banda R, cada um deve ter taxa média de R/K
Conexão TCP 1
roteador de
gargalo com
capacidade R
Conexão TCP 2

## Slide 142: Q: o TCP é justo?
Exemplo: duas sessões TCP competindo:
aumento aditivo dá inclinação de 1, conforme a vazão aumenta
decremento multiplicativo diminui vazão proporcionalmente
R
R
partes de largura de banda iguais
Vazão da conexão 1
Vazão da conexão 2
prevenção de congestionamento: incremento aditivo
perda: diminui janela por um fator de 2
prevenção de congestionamento: incremento aditivo
perda: diminui janela por um fator de 2
R: Sim, sob suposições idealizadas:
mesmo RTT
número fixo de sessões apenas para evitar congestionamento
O TCP é justo?

## Slide 143: Equidade: todas as aplicações de rede devem ser “justas”?
Equidade e UDP
aplicações multimídia muitas vezes não usam TCP
  não querem taxa estrangulada pelo controle de congestionamento
em vez disso usam UDP:
  enviam áudio/vídeo em taxa constante, tolerando perda de pacotes
não há uma “polícia da Internet” policiando o uso do controle de congestionamento
Equidade, conexões TCP paralelas
aplicação pode abrir múltiplas conexões paralelas entre dois hospedeiros
navegadores fazem isso, ex.: enlace de taxa R com 9 conexões existentes:
  nova aplicação pede 1 conexão TCP, recebe taxa R/10
  nova aplicação pede 11 conexões TCP, recebe R/2

## Slide 144: Camada de transporte: roteiro
Serviços da camada de transporte
Multiplexação e demultiplexação
Transporte sem conexão: UDP
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado a conexão: TCP
Princípios de controle de congestionamentos
Controle de congestionamento do TCP
Evolução da funcionalidade da camada de transporte

## Slide 145: Funcionalidade em evolução da camada de transporte
TCP, UDP: principais protocolos de transporte por 40 anos
diferentes “sabores” do TCP desenvolvidos para cenários específicos:
movendo funções da camada de transporte para a camada de aplicação, em cima do UDP
  HTTP/3: QUIC
Cenário | Desafios
Pipes longos e gordos (grandes transferências de dados) | Muitos pacotes “em voo”; perda fecha o pipeline
Redes sem fio | Perdas devido a enlaces sem fio ruidosos, mobilidade; TCP trata isto como perda por congestionamento
Enlaces de longo atraso | RTTs extremamente longos
Redes de data center | Sensibilidade à latência
Fluxos de tráfego de fundo | Fluxos TCP de baixa prioridade, “de fundo”

## Slide 146: QUIC: Quick UDP Internet Connections – Conexões Rápidas de Internet UDP
protocolo da camada de aplicação, em cima do UDP
  aumenta o desempenho do HTTP
  implantado em muitos servidores do Google e aplicativos (Chrome, aplicativo móvel do YouTube)
IP
TCP
TLS
HTTP/2
IP
UDP
QUIC
HTTP/2 (reduzido)
Rede
Transporte
Aplicação
HTTP/2 sobre TCP
HTTP/3
HTTP/3 sobre UDP

## Slide 147: QUIC: Quick UDP Internet Connections
adota abordagens que estudamos neste capítulo para estabelecimento de conexão, controle de erros, controle de congestionamento
múltiplos “fluxos” em nível de aplicação multiplexados sobre uma única conexão QUIC
  transferência de dados confiável e segurança separados para cada fluxo
  controle de congestionamento comum para todos os fluxos
  controle de erros e congestionamento: “Leitores familiarizados com a detecção de perda e controle de congestionamento do TCP encontrarão algoritmos aqui paralelos aos bem conhecidos do TCP.” [da especificação do QUIC]
  estabelecimento de conexão: confiabilidade, controle de congestionamento, autenticação, criptografia e estado estabelecidos em um (ou mesmo zero) RTT (lembre-se da discussão sobre o HTTP3 do Capítulo 2)

## Slide 148: QUIC: Estabelecimento de conexão
handshake do TCP
(camada de transporte)
handshake do TLS
(segurança)
TCP (confiabilidade, controle de congestionamento) + TLS (autenticação, criptografia)
2 handshakes em série
dados
handshake do QUIC
dados
QUIC: confiabilidade, controle de congestionamento, autenticação, criptografia
1 handshake

## Slide 149: QUIC: fluxos: paralelismo, sem bloqueio de cabeça de fila (HOL)
(a) HTTP 1.1
criptografia TLS
RDT do TCP
Contr. Cong. TCP
transporte
aplicação
(b) HTTP/2 com QUIC: sem bloqueio HOL
RDT do TCP
Contr. Cong. TCP
criptografia TLS
erro!
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET
Contr. Cong. QUIC
criptografia
QUIC
RDT do
QUIC
RDT do
QUIC
RDT do
QUIC
criptografia
QUIC
criptografia
QUIC
UDP
UDP
Contr. Cong. QUIC
criptografia
QUIC
RDT do
QUIC
RDT do
QUIC
RDT do
QUIC
criptografia
QUIC
criptografia
QUIC
erro!
HTTP
GET
HTTP
GET
HTTP
GET

## Slide 150: Capítulo 3: resumo
princípios por trás dos serviços de camada de transporte:
  multiplexação, demultiplexação
  transferência confiável de dados
  controle de fluxo
  controle de congestionamento
instanciação e implementação na Internet
  UDP
  TCP
A seguir:
saindo da “borda” da rede (camadas de aplicação e transporte)
para o “núcleo” da rede
dois capítulos de camada de rede:
  plano de dados
  plano de controle

## Slide 151: Leitura Recomendada e Complementar
Leitura Recomendada
  KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. 8ª Edição. Bookman, 2021.
    Capítulo 3 – Camada de Transporte.
  TANENBAUM, Andrew S., FEAMSTER, Nick e WETHERALL, David. Redes de Computadores. 6ª Edição. São Paulo: Bookman, 2021.
    Capítulo 6 – A Camada de Transporte.
Leitura Complementar
  FOUROUZAN, Behrouz A. e FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013.
    Capítulos 11 e 12.
  TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: Versão Revista e Atualizada. Clube do Hardware, 2018.
    Capítulo 12 – Nível de Transporte.
  COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1: Princípios, protocolos e arquitetura. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
    Capítulos 30 a 32.

## Slide 152: Slides adicionais do Capítulo 3

## Slide 153: Go-Back-N: FSM estendida do emissor
Espere
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,dados,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(dados)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L

## Slide 154: Go-Back-N: FSM estendida do receptor
Wait
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,dados)
deliver_data(dados)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
udt_send(sndpkt)
qualquer outro evento
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L
apenas ACK: sempre envia ACK com o maior número de sequência em ordem para pacotes recebidos corretamente
  pode gerar ACKs duplicados
  só precisa lembrar de expectedseqnum
pacote fora de ordem:
  descarta (não precisa manter em buffer): sem buffer no receptor!
  reenvia ACK do pacote com maior número de sequência em ordem

## Slide 155: Emissor TCP (simplificado)
espere
por
evento
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
retransmitir segmento não
reconhecido com o menor
número de sequência
iniciar temporizador
timeout
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase–1: último byte cumulativamente reconhecido */
if (há atualmente segmentos ainda não reconhecidos)
iniciar temporizador
else parar temporizador
}
ACK recebido, com campo ACK com valor y
cria segmento, seq. #: NextSeqNum
passar segmento para IP (i.e., “enviar”)
NextSeqNum = NextSeqNum + length(dados)
if (temporizador não está executando)
iniciar temporizador
dados recebidos da aplicação acima

## Slide 156: FSM do handshake de 3 vias do TCP
closed
L
listen
SYN
rcvd
SYN
sent
ESTAB
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
SYN(seq=x)
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
SYN(x)
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
cria novo socket para comunicação de volta ao cliente
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
ACK(ACKnum=y+1)
ACK(ACKnum=y+1)
L

## Slide 157: Fechando uma conexão TCP
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
espera pelo
encerramento
do servidor
ainda pode enviar dados
não pode mais enviar dados
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
espera temporizada
por 2*maximo
tempo de vida de um segmento
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
não pode mais enviar, mas pode receber dados
clientSocket.close()
estado do cliente
estado do servidor
ESTAB
ESTAB
Notes: Neste caso o cliente iniciou o encerramento da conexão, mas o servidor também pode iniciar o encerramento primeiro ou ainda ambos ao mesmo tempo.

## Slide 158: Vazão do TCP
vazão média do TCP como função do tamanho da janela e do RTT?
  ignore a partida lenta, assuma que sempre há dados para enviar
W: tamanho da janela (medido em bytes) onde a perda ocorre
  tamanho médio da janela (# bytes no ar) é ¾ W
  vazão média é 3/4W por RTT
W
W/2
vazão média do TCP =
3
4
W
RTT
bytes/seg

## Slide 159: TCP sobre “pipes longos e gordos”
exemplo: segmentos de 1500 byte, 100ms RTT, vazão desejada de 10 Gbps
requer W = 83.333 segmentos no ar
vazão em termos de probabilidade de perda de segmento, L [Mathis 1997]:
  ➜ para atingir vazão de 10 Gbps, precisa de taxa de perda de L = 2·10-10 – uma taxa de perda muito pequena!
versões do TCP para cenários longos e de alta velocidade
vazão do TCP =
1.22
.
MSS
RTT
L
Notes: Várias extensões do TCP, com novas formas de prevenção de congestionamento surgiram: TCP Vegas, TCP New Reno, TCP Hybla, TCP BIC, TCP CUBIC, TCP Westwood+
Compound TCP: desenvolvido pela Microsoft, padrão no Windows Vista e Windows Server 2008. TCP Proportional Rate Reduction (PPR): padrão no Linux desde kernel 3.2 (Janeiro de 2012).
TCP BBR: Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time (BBR) – desenvolvido pelo Google em 2016. Disponível no Linux desde kernel 4.9 (dezembro/2016).

## Slide 160
Notes: Kurose removeu este slide na Ed. 9
Não deixou nos adicionais. Vou deixar aqui por enquanto…

## Slide 161
Notes: Kurose removeu este slide na Ed. 9
Não deixou nos adicionais. Vou deixar aqui por enquanto…

## Slide 162: Controle de congestionamento do TCP baseado em atraso
Mantendo o tubo emissor-para-receptor “apenas cheio o suficiente, mas não mais que isso”: manter o enlace de gargalo ocupado transmitindo, mas evitar altos atrasos e uso de buffer
RTTmedido
Abordagem baseada em atraso:
RTTmin - RTT mínimo observado (caminho não congestionado)
vazão não congestionada quando janela de congestionamento cwnd é cwnd/RTTmin
se vazão medida “muito perto” da vazão sem congestionamento
aumentar cwnd linearmente /* pois o caminho não está congestionado */
senão se vazão medida “muito abaixo” da vazão sem congestionamento
diminuir cwnd linearmente /* pois o caminho está congestionado */
RTTmedido
vazão
medida
=
# bytes enviados no ultimo intervalo de RTT
Notes: Esse o Kurose removeu de vez e não deixou nos adicionais. Vou deixar aqui por enquanto…

## Slide 163: Controle de congestionamento do TCP baseado em atraso
controle de congestionamento sem induzir/forçar perda maximizando vazão (“mantendo o tubo apenas cheio… ”) enquanto mantém o atraso baixo (“…mas não mais do que cheio”)
uma série de TCPs implantados usam uma abordagem baseada em atraso
  BBR implantado na rede de backbone (interna) do Google
Notes: BBR ("Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time") é um algoritmo de controle de congestionamento desenvolvido pelo Google.
Esse o Kurose removeu de vez e não deixou nos adicionais. Vou deixar aqui por enquanto…