## Slide 1: Redes de Computadores
A Camada de Rede: Plano de Controle
Nota: a maioria dos slides dessa apresentação são traduzidos ou adaptados dos slides disponibilizados gratuitamente pelos autores do livro KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 9th Edition. Pearson, 2025. Todo o material pertencente aos seus respectivos autores está protegido por direito autoral.
Fabricio Breve
www.fabriciobreve.com

## Slide 2
Computer Networking: A Top-Down Approach 9th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2025
Chapter 5 Network Layer:
Control Plane
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2025
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Version History
8.0 (May 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
lighter header font
Re-do of network management slides; redo of Bellman-Ford slides
8.2 (changes over 8.0)
improved animations of Dijkstra’s algorithm and Bellman Ford
various improvements to BGP
SDN: added Google Orion (2021 Google network SDN control plane)

## Slide 3: Plano de controle da camada de rede: nossos objetivos
compreender os princípios por trás do plano de controle de rede:
  algoritmos de roteamento tradicionais
  controladores SDN
  gerenciamento e configuração de redes
instanciação e implementação na Internet:
  OSPF, BGP
  controladores OpenFlow, ODL e ONOS
  Internet Control Message Protocol: ICMP
  SNMP, YANG/NETCONF
Notes: SDN = Software Defined Network

## Slide 4: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução
protocolos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distância
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 5: Funções da camada de rede
Duas abordagens para estruturar o plano de controle da rede:
controle por roteador (tradicional)
controle logicamente centralizado (rede definida por software)
encaminhamento: mover pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada
plano de dados
plano de controle
roteamento: determinar a rota percorrida pelos pacotes da origem ao destino

## Slide 6: Plano de controle por roteador
Componentes individuais do algoritmo de roteamento em todo e cada roteador interagem no plano de controle
Algoritmo
de Roteamento
plano de
dados
plano de
controle
1
2
0111
valores no cabeçalho do pacote chegando
3

## Slide 7: Plano de controle de Rede Definida por Software (SDN – Software Defined Network)
O controlador remoto calcula e instala tabelas de encaminhamento nos roteadores
plano de
dados
plano de
controle
Controlador Remoto
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
valores no cabeçalho do pacote chegando

## Slide 8: Plano de controle por roteador
Plano de controle de SDN

## Slide 9: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distância
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 10: Protocolos de roteamento
Objetivo do protocolo de roteamento: determinar caminhos “bons” (equivalentemente, rotas), do hospedeiro de origem ao hospedeiro de destino, por meio da rede de roteadores
caminho: sequência de roteadores que os pacotes atravessam de um dado hospedeiro de origem até um hospedeiro de destino final
“bom”: menor “custo”, “mais rápido”, “menos congestionado”
roteamento: um desafio de rede “top-10”!
rede móvel
rede
empresarial
ISP nacional ou global
rede de
datacenter
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física

## Slide 11: Abstração de Grafo: custos de enlace
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
grafo: G = (N,E)
ca,b: custo de enlace direto conectando a e b
ex.: cw,z = 5, cu,z = ∞
  custo definido pelo operador de rede: pode ser sempre 1, ou inversamente relacionado à largura de banda, ou diretamente relacionado ao congestionamento
N: conjunto de roteadores = { u, v, w, x, y, z }
E: conjunto de enlaces ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
Notes: diretamente relacionado ao congestionamento.
No slide original do Kurose estava “inversamente”, que é errado, preferimos o caminho com menor congestionamento, portanto ele deve ter custo menor.

## Slide 12: Classificação de algoritmos de roteamento
informação global ou descentralizada?
global: todos os roteadores têm topologia completa e informações de custo de enlace
algoritmos de “estado de enlace”
descentralizado: processo iterativo de computação, troca de informações com vizinhos
os roteadores inicialmente só conhecem os custos do enlace para os vizinhos conectados
algoritmos de “vetor de distância”
Quão rápido as rotas mudam?
dinâmico: as rotas mudam mais rapidamente
  atualizações periódicas ou em resposta a alterações de custo de enlace
estático: as rotas mudam lentamente ao longo do tempo

## Slide 13: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução
protocolos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distância
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 14: Algoritmo de roteamento de estado de enlace de Dijkstra
centralizado: topologia de rede e custos de enlace conhecidos por todos os nós
  realizado via “transmissão de estado de enlace”
  todos os nós têm as mesmas informações
calcula os caminhos de menor custo de um nó (“origem”) para todos os outros nós
  dá a tabela tabela de encaminhamento para aquele nó
iterativo: após k iterações, sabe os caminhos de menores custos para k destinos
cx,y: custo do enlace direto do nó x para o y; = ∞ se não forem vizinhos diretos.
D(v): estimativa atual do custo do caminho de menor custo da origem ao destino v
p(v): nó predecessor ao longo do caminho da origem para v
N': conjunto de nós cujo caminho de menor custo é definitivamente conhecido
notação

## Slide 15: Algoritmo de roteamento de estado de enlace de Dijkstra
1 Inicialização:
2 N' = {u} /* calcule o caminho de menor custo de u para todos os outros nós */
3 Para todos os nós v
4 se v é adjacente a u /* u inicialmente conhece apenas o custo do caminho direto para os vizinhos diretos */
5 então D(v) = cu,v /* mas pode não ser o custo mínimo! */
6 senão D(v) = ∞
7
8 Loop
9
10
11
12
13
14
15 até que todos os nós estejam em N'
encontre w que não está em N’ tal que D(w) é um mínimo
adicione w em N’
atualize D(v) para todo v adjacente a w e que não está em N' :
D(v) = min ( D(v), D(w) + cw,v )
/* novo caminho de menor custo para v é o antigo caminho de menor custo para v
ou caminho de menor custo conhecido para w mais custo direto de w para v */

## Slide 16: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
v
w
x
y
z
Inicialização (passo 0):
Para todo a: se a é adjacente a u então D(a) = cu,a

## Slide 17: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 18: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
11
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
atualize D(b) para todo b adjacente a a e que não está em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
∞
2,x
4,x
2,u
D(v) = min ( D(v), D(x) + cx,v ) = min(2, 1+2) = 2
D(w) = min ( D(w), D(x) + cx,w ) = min (5, 1+3) = 4
D(y) = min ( D(y), D(x) + cx,y ) = min(inf,1+1) = 2

## Slide 19: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy

## Slide 20: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
11
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
atualize D(b) para todo b adjacente a a e que não está em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
4,y
3,y
2,u
D(w) = min ( D(w), D(y) + cy,w ) = min (4, 2+1) = 3
D(z) = min ( D(z), D(y) + cy,z ) = min(inf,2+2) = 4

## Slide 21: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv

## Slide 22: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
atualize D(b) para todo b adjacente a a e que não está em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
D(w) = min ( D(w), D(v) + cv,w ) = min (3, 2+3) = 3
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
11
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv
4,y
3,y

## Slide 23: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv
4,y
3,y
uxyvw

## Slide 24: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
atualize D(b) para todo b adjacente a a e que não está em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
D(z) = min ( D(z), D(w) + cw,z ) = min (4, 3+5) = 4
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
11
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv
4,y
3,y
uxyvw
4,y

## Slide 25: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv
4,y
3,y
uxyvw
4,y
uxyvwz

## Slide 26: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
D(w),p(w)
5,u
∞
∞
1,u
2,u
u
8 Loop
9
10
11
encontre a que não está em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a a N'
ux
v
w
x
y
z
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
∞
2,x
4,x
2,u
uxy
4,y
3,y
2,u
uxyv
4,y
3,y
uxyvw
4,y
uxyvwz
atualize D(b) para todo b adjacente a a e que não está em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )

## Slide 27: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
Passo
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
4,y
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
4,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
∞
2,x
4,x
2,u
4,y
3,y
2,u
uxyvwz
uxyvw
uxyv
uxy
ux
u
v
w
x
y
z
encontre a não em N’ tal que D(a) é um mínimo
adicione a em N’
atualize D(b) para todo b adjacente a a e não em N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
Inicialização (passo 0): Para todo a: se a é adjacente então D(a) = cu,a

## Slide 28: Algoritmo de Dijkstra: um exemplo
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
u
y
x
w
v
z
árvore de caminhos de menores custos a partir de u resultante:
tabela de encaminhamento resultante em u:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
destino
enlace de saída
rota de u para v diretamente
rota de u para todos os outros destinos via x
Notes: corrigido destino z na tabela

## Slide 29: Algoritmo de Dijkstra: outro exemplo
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Passo
N'
D(v),
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w),
p(w)
D(x),
p(x)
D(y),
p(y)
D(z),
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
notas:
Construa a árvore de caminhos de menor custo rastreando nós predecessores
empates podem existir (podem ser decididos arbitrariamente)
uwxvyz
v
w
x
y
z

## Slide 30: Algoritmo de Dijkstra: discussão
complexidade do algoritmo: n nós
cada iteração n: precisa checar todos os nós, w, não em N’
n(n+1)/2 comparações: complexidade O(n2)
implementações mais eficientes possíveis: O(n log n)
complexidade de mensagem:
cada roteador precisa difundir suas informações de estado de enlace para outros n roteadores
algoritmos de transmissão eficientes (e interessantes!): O(n) cruzamentos de enlaces para disseminar uma mensagem de difusão a partir de uma origem
a mensagem de um roteador cruza O(n) enlaces: complexidade geral de mensagem: O(n2)

## Slide 31: Algoritmo de Dijkstra: possíveis oscilações
quando os custos do enlace dependem do volume de tráfego, oscilações de rota podem ocorrer
a
d
c
b
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
inicialmente
a
d
c
b
dados esses custos,
encontre um novo
roteamento….
resultando em
novos custos
2+e
0
0
0
1+e
1
a
d
c
b
dados esses custos,
encontre um novo
roteamento….
resultando em
novos custos
0
2+e
1+e
1
0
0
a
d
c
b
dados esses custos,
encontre um novo
roteamento….
resultando em
novos custos
2+e
0
0
0
1+e
1
cenário de exemplo:
  roteamento para o destino a, tráfego entrando em d, c, e b com taxas 1, e (<1), e 1, respectivamente.
  os custos do enlace são direcionais e dependentes do volume
e
1
1
e
1
1
e
1
1
Notes: Possível solução: esperar intervalo aleatório entre cada atualização do algoritmo

## Slide 32: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução
protocolos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distância
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 33: Algoritmo de vetor de distância
Baseado na equação de Bellman-Ford (BF) (programação dinâmica):
Seja Dx(y): custo do caminho de menor custo de x para y.
Então:
Dx(y) = minv { cx,v + Dv(y) }
equação de Bellman-Ford
min tomado de todos os vizinhos v de x
custo do caminho de menor custo estimado de v para y
custo direto do enlace de x para v

## Slide 34: Exemplo de Bellman-Ford
u
y
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Suponha que os nós vizinhos de u, que são x,v, e w, sabem que para o destino z:
Du(z) = min { cu,v + Dv(z),
cu,x + Dx(z),
cu,w + Dw(z) }
A equação de Bellman-Ford diz que:
Dv(z) = 5
v
Dw(z) = 3
w
Dx(z) = 3
x
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
nó que atinge o mínimo (x) é o próximo salto no caminho estimado de menor custo para o destino (z)

## Slide 35: Algoritmo de vetor de distância
ideia chave:
de tempos em tempos, cada nó envia sua própria estimativa de vetor de distância (DV) para os vizinhos
sob condições naturais, a estimativa Dx(y) converge para o menor custo real dx(y)
Dx(y) ← minv{cx,v + Dv(y)} para cada nó y ∊ N
quando x recebe novo DV estimado de qualquer vizinho, ele atualiza seu próprio DV usando a equação B-F:

## Slide 36: Algoritmo de vetor de distância:
iterativo, assíncrono: cada iteração local causada por:
alteração do custo do enlace local
mensagem de atualização de DV de vizinho
espera por (mudança no custo do enlace local ou mensagem do vizinho)
cada nó:
distribuído, auto-parada: cada nó notifica os vizinhos apenas quando seu DV muda
  vizinhos então notificam seus vizinhos – somente se necessário
  nenhuma notificação recebida, nenhuma ação tomada!
recomputa DV estimado usando DVs recebidos de vizinhos
se DV para qualquer destino mudou, notificar vizinhos

## Slide 37: Vetor de distância: exemplo
DV em a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=0
Todos os nós têm estimativas de distância para os vizinhos mais próximos (somente)
Algumas assimetrias:
enlace perdido
custo maior
d
e
f
a
b
c
Todos os nós enviam seu vetor de distância local para seus vizinhos

## Slide 38: Exemplo de vetor de distância: iteração
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=1
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c

## Slide 39: Exemplo de vetor de distância: iteração
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=1
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa

## Slide 40: Exemplo de vetor de distância: iteração
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=1

## Slide 41: Exemplo de vetor de distância: iteração
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=2

## Slide 42: Exemplo de vetor de distância: iteração
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
d
e
f
a
b
c
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=2
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa
computa

## Slide 43: Exemplo de vetor de distância: iteração
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
Todos os nós:
recebem vetores de distância de vizinhos
computam seu novo vetor de distância local
enviam seu novo vetor de distância local para os vizinhos
t=2

## Slide 44: Exemplo de vetor de distância: iteração
…. e assim por diante
Vamos agora dar uma olhada nos cálculos iterativos nos nós

## Slide 45: Exemplo de vetor de distância: computação
DV em a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV em b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
b recebe DVs de a, c, e e
a
b
c
d
e
f
DV em c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV em e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 46: Exemplo de vetor de distância: computação
DV em a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
DV em b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
DV em c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV em e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b recebe DVs de a, c, e e, e computa:
a
b
c
d
e
f
DV em b:
Db(f) =2
Db(g) = ∞
Db(h) = 2
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = 2
  Db(e) = 1
e
computa
b
Db(a) = min{cb,a+Da(a), cb,c +Dc(a), cb,e+De(a)} = min{8,∞,∞} = 8
Db(c) = min{cb,a+Da(c), cb,c +Dc(c), c b,e +De(c)} = min{∞,1,∞} = 1
Db(d) = min{cb,a+Da(d), cb,c +Dc(d), c b,e +De(d)} = min{9,∞,2} = 2
Db(f) = min{cb,a+Da(f), cb,c +Dc(f), c b,e +De(f)} = min{∞,∞,2} = 2
Db(i) = min{cb,a+Da(i), cb,c +Dc(i), c b,e+De(i)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞
Db(h) = min{cb,a+Da(h), cb,c +Dc(h), c b,e+De(h)} = min{∞, ∞, 2} = 2
Db(e) = min{cb,a+Da(e), cb,c +Dc(e), c b,e +De(e)} = min{∞,∞,1} = 1
Db(g) = min{cb,a+Da(g), cb,c +Dc(g), c b,e+De(g)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞
Notes: Corrigi a ordem dos elementos do min() na terceira linha.

## Slide 47: Exemplo de vetor de distância: computação
DV em a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV em b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c recebe DVs de b
a
b
c
d
e
f
DV em c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV em e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 48: Exemplo de vetor de distância: computação
g
h
i
1
1
8
1
t=1
DV em b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c recebe DVs de b e computa:
a
b
c
d
e
f
DV em c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
Dc(a) = min{cc,b+Db(a}} = 1 + 8 = 9
Dc(b) = min{cc,b+Db(b)} = 1 + 0 = 1
Dc(d) = min{cc,b+Db(d)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(e) = min{cc,b+Db(e)} = 1 + 1 = 2
Dc(f) = min{cc,b+Db(f)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(g) = min{cc,b+Db(g)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(i) = min{cc,b+Db(i)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(h) = min{cbc,b+Db(h)} = 1+ ∞ = ∞
DV em c:
  Dc(a) = 9
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = 2
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
computa
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 49: Exemplo de vetor de distância: computação
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV em b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
e recebe DVs de b, d, f, e h
a
b
c
DV em f:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = 0
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = 1
DV em e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
DV em h:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = 1
  Dc(h) = 0
Dc(i) = 1
DV em d:
  Dc(a) = 1
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = 0
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞ Dc(g) = 1
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
d
e
f
g
h
i
Q: qual é o novo DV computado em e em t=1?
computa

## Slide 50: Vetor de distância: difusão de informações de estado
t=0
estado de c em t=0 está somente em c
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
estado de c em t=0 propagou-se para b, e pode influenciar computações de vetor de distância em até 1 salto de distância, isto é, em b
t=1
estado de c em t=0 pode agora influenciar computações de vetor de distância em até 2 saltos de distância, isto é, em b e agora em a, e e também
t=2
estado de c em t=0 pode influenciar computações de vetor de distância em até 3 saltos de distância, isto é, em b, a, e e, e agora em c, f, e h também
t=3
estado de c em t=0 pode influenciar computações de vetor de distância em até 4 nós de distância, isto é, em
b, a, e, c, f, h e agora em g e i também
t=4
Comunicação iterativa, etapas de computação difundem informações através da rede:
t=1
t=2
t=3
t=4

## Slide 51: Vetor de distância: alterações no custo do enlace
“boas notícias viajam rápido”
t0 : y detecta mudança de custo de enlace, atualiza seu DV, informa seus vizinhos.
t1 : z recebe atualização de y, atualiza sua tabela, computa novo custo mínimo para x, envia seu DV para seus vizinhos
t2 : y recebe atualização de z, atualiza sua tabela de distância. Menores custos de y não mudam, portanto y não envia uma mensagem para z.
alterações de custo de enlace:
nó detecta mudança no custo do enlace local
atualiza informações de roteamento, recalcula o DV local
se DV mudar, notifica os vizinhos
x
z
1
4
50
y
1

## Slide 52: Vetor de distância: alterações no custo do enlace
alterações de custo de enlace:
nó detecta mudança no custo do enlace local
“más notícias viajam devagar” – problema de contagem ao infinito:
x
z
1
4
50
y
60
y vê que o enlace direto para x tem um novo custo de 60, mas z disse que tem um caminho com um custo de 5. Então y calcula “meu novo custo para x será 6, via z); notifica z de novo custo de 6 a x.
z aprende que o caminho para x via y tem um novo custo 6, então z calcula “meu novo custo para x será 7 via y”, notifica y do novo custo de 7 para x.
y descobre que o caminho para x via z tem um novo custo 7, então y calcula “meu novo custo para x será 8 via y”, notifica z do novo custo de 8 para x.
z descobre que o caminho para x via y tem um novo custo 8, então z calcula “meu novo custo para x será 9 via y”, notifica y do novo custo de 9 para x.
…
veja o texto para soluções. Algoritmos distribuídos são complicados!
Notes: Mencionar o reverso envenenado e o limite de saltos do RIP.

## Slide 53: Comparação de algoritmos de estado de enlace (LS) e vetor de distância (DV)
complexidade de mensagem
  LS: n roteadores, O(n2) mensagens enviadas
  DV: troca entre vizinhos; o tempo de convergência varia
velocidade de convergência
LS: algoritmo O(n2), requer O(n2) mensagens
  pode ter oscilações
DV: tempo de convergência varia
  pode ter loops de roteamento
  problema de contagem ao infinito
robustez: o que acontece se o roteador tiver um mau funcionamento ou estiver comprometido?
LS:
  roteador pode anunciar custo de enlace incorreto
  cada roteador computa somente sua própria tabela
DV:
  roteador DV pode anunciar custos de caminho incorretos (“Eu tenho um caminho de custo realmente baixo para todos os lugares”): buraco negro
  tabela de cada roteador usada por outros: erro propagado pela rede

## Slide 54: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 55: Tornando o roteamento escalável
nosso estudo de roteamento até agora - idealizado
todos os roteadores idênticos
rede “fixa”
… não é verdade na prática
escala: bilhões de destinos:
não pode armazenar todos os destinos nas tabelas de roteamento!
troca de tabela de roteamento inundaria enlaces!
autonomia administrativa:
Internet: uma rede de redes
cada administrador pode querer controlar o roteamento em sua própria rede

## Slide 56: Abordagem da Internet para roteamento escalável
agregar roteadores em regiões conhecidas como “sistemas autônomos” (AS) (também chamados “domínios”)
intra-AS (ou “intra-domínio”): roteamento dentro do mesmo AS (“rede”)
todos os roteadores no AS devem executar o mesmo protocolo intradomínio
roteadores em diferentes AS podem executar diferentes protocolos de roteamento intradomínio
roteador gateway: na “borda” de seu próprio AS, tem enlace(s) para roteador(es) em outros AS’es
inter-AS (ou “inter-domínio”): roteamento entre AS’es
gateways executam roteamento entre domínios (assim como roteamento intradomínio)

## Slide 57: AS’es interconectados
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
roteamento
intra-AS
roteamento
intra-AS
roteamento
intra-AS
roteamento entre AS
tabela de
encaminhamento
tabela de encaminhamento configurada por algoritmos de roteamento intra e inter-AS
Roteamento Intra-AS
Roteamento Inter-AS
  roteamento intra-AS determina entradas para destinos dentro de AS
  inter-AS e intra-AS determinam entradas para destinos externos

## Slide 58: Roteamento Inter-AS: uma função no encaminhamento intradomínio
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
oOutras
redes
outras
redes
suponha que o roteador no AS1 receba um datagrama destinado para fora de AS1 :
O roteamento entre domínios de AS1 deve:
aprender quais destinos são alcançáveis por meio de AS2 e quais são acessíveis por meio de AS3
propagar esta informação de acessibilidade para todos os roteadores em AS1
  roteador deve encaminhar o pacote para o roteador gateway em AS1, mas qual deles?

## Slide 59: Roteamento Intra-AS: roteando dentro de um AS
protocolos de roteamento intra-AS mais comuns :
RIP: Routing Information Protocol [RFC 1723]
  DV clássico: DVs trocados a cada 30 segundos
  não é mais amplamente utilizado
EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
  Baseado em DV
  foi proprietário da Cisco por décadas (tornou-se aberto em 2013 [RFC 7868])
OSPF: Open Shortest Path First [RFC 2328]
  roteamento de estado de enlace
  Protocolo IS-IS (padrão ISO, não é padrão RFC) essencialmente igual ao OSPF
Notes: RIP implementado no BSD-UNIX em 1982. Usa saltos como métrica.

## Slide 60: Roteamento do OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: disponível publicamente
estado de enlace clássico
  cada roteador inunda anúncios de estado de enlace OSPF (diretamente sobre IP em vez de usar TCP/UDP) para todos os outros roteadores em todo o AS
  várias métricas de custos de enlace possíveis: largura de banda, atraso
  cada roteador tem topologia completa, usa o algoritmo de Dijkstra para calcular a tabela de encaminhamento
segurança: todas as mensagens OSPF são autenticadas (para evitar intrusões maliciosas)
Notes: OSPF usa o protocolo de camada superior 89.
Pesos de cada enlace podem ser configurados.

## Slide 61: OSPF hierárquico
hierarquia de dois níveis : área local e backbone.
  anúncios de estado de enlace inundados apenas na área ou backbone
  cada nó possui topologia de área detalhada; só sabe direção para chegar a outros destinos
roteadores de borda de área: “resumem” distâncias para destinos na sua própria área, anunciam no backbone
área 1
área 2
área 3
backbone
roteadores
internos
roteador backbone: executa o OSPF limitado ao backbone
roteador de fronteira: se conecta a outros AS’s
roteadores locais:
inundam estado de enlace apenas na área
calculam roteamento dentro da área
encaminham pacotes para fora via roteador de borda de área

## Slide 62: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 63: AS’s interconectados
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
roteamento
intra-AS
roteamento
intra-AS
roteamento
intra-AS
roteamento inter-AS
intra-AS (também chamado “intra-domínio”): roteamento entre roteadores dentro do mesmo AS (“rede”)
inter-AS (também chamado “inter-domínio”): roteamento entre AS’s
Notes: Each router then locally runs Dijkstra’s shortest-path algorithm to determine a shortest-path tree to all subnets, with itself as the root node.

## Slide 64: Roteamento inter-AS da Internet: BGP
BGP (Border Gateway Protocol): o protocolo de roteamento entre domínios de fato
  “cola que mantém a Internet unida”
permite que uma sub-rede anuncie sua existência e os destinos que ela pode alcançar para o resto da Internet : “Eu estou aqui, aqui está quem eu posso alcançar, e como”
O BGP fornece a cada AS um meio para:
  obter informações de acessibilidade de sub-rede de AS’s vizinhos (eBGP)
  determinar rotas para outras redes com base em informações de acessibilidade e políticas
  propagar informações de acessibilidade para todos os roteadores internos do AS (iBGP)
  anunciar (para redes vizinhas) informações de acessibilidade de destinos
Notes: Since an inter-AS routing protocol involves coordination among multiple ASs, communicating ASs must run the same inter-AS routing protocol. In fact, in the Internet, all ASs run the same inter-AS routing protocol, called the Border Gateway Protocol, more commonly known as BGP

## Slide 65: Conexões eBGP e iBGP
conectivididade eBGP
conectividade lógica iBGP
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
roteadores gateway executam protocolos eBGP e iBGP

## Slide 66: Noções básicas de BGP
quando o gateway 3a de AS3 anuncia caminho AS3,X para o gateway 2c em AS2:
  AS3 promete para AS2 que ele encaminhará datagramas em direção a X
Sessão BGP: dois roteadores BGP (“pares”) trocam mensagens BGP por meio de uma conexão TCP semipermanente :
  anunciando caminhos para diferentes prefixos de rede de destino (BGP é um protocolo de “vetor de caminho”)
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
anúncio BGP:
AS3, X

## Slide 67: Mensagens BGP
Mensagens BGP trocadas entre pares por conexão TCP
Mensagens BGP [RFC 4371]:
  OPEN: abre a conexão TCP com o par BGP remoto e autentica o par BGP emissor
  UPDATE: anuncia novo caminho (ou retira antigo)
  KEEPALIVE: mantém a conexão ativa na ausência de UPDATES; também envia ACKs para solicitações OPEN
  NOTIFICATION: reporta erros em mensagem anterior; também usado para fechar a conexão

## Slide 68: Atributos de caminho e rotas BGP
Rota anunciada do BGP: prefixo + atributos
  prefixo: destino sendo anunciado
  dois atributos importantes:
  AS-PATH: lista de AS’s pelos quais o anúncio de prefixo passou
  NEXT-HOP: indica roteador AS interno específico para AS de próximo salto
roteamento baseado em política :
  gateway recebendo anúncio de rota usa política de importação para aceitar/recusar o caminho (por exemplo, nunca rotear por AS Y)
  A política de AS também determina se um determinado caminho será anunciado para outros AS’s vizinhos

## Slide 69: Anúncio de caminho do BGP
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
baseado na política de AS2, o roteador 2c de AS2 aceita o caminho AS3,X e o propaga (via iBGP) para todos os roteadores de AS2
AS2,AS3,X
roteador 2c de AS2 recebe anúncio de caminho AS3,X (via eBGP) do roteador 3a de AS3
baseado na política de AS2, o roteador 2a de AS2 anuncia (via eBGP) o caminho AS2, AS3, X para o roteador 1c de AS1
AS3, X

## Slide 70: Anúncio de caminho do BGP: múltiplos caminhos
AS2,AS3,X
roteador gateway 1c de AS1 aprende caminho AS2,AS3,X de 2a
roteador gateway pode aprender sobre múltiplos caminhos para o destino :
AS3,X
roteador gateway 1c de AS1 aprende caminho AS3,X de 3a
baseado em política, roteador gateway 1c de AS1 escolhe caminho AS3,X e anuncia caminho dentro de AS1 via iBGP
AS3, X
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 71: BGP: preenchendo tabelas de encaminhamento
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS2,AS3,X
AS3,X
AS3, X
Lembre-se: 1a, 1b, e 1d aprendem de 1c via iBGP: “caminho para X passa por 1c”
em 1d: roteamento intra-domínio OSPF: para chegar em 1c, use interface 1
1
2
1
2
dest
interface
…
…
…
…
interfaces de enlace local em 1a e 1d
em 1d: para chegar em X, use interface 1
1c
1
X
1
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 72: BGP: preenchendo tabelas de encaminhamento
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
Lembre-se: 1a, 1b, e 1d aprendem de 1c via iBGP: “caminho para X passa por 1c”
em 1d: roteamento OSPF intra-domínio: para chegar em 1c, use interface 1
1
2
em 1d: para chegar em X, use interface 1
dest
interface
…
…
…
…
1c
2
X
2
em 1a: roteamento OSPF intra-domínio: para chegar em 1c, use interface 2
em 1a: para chegar em X, use interface 2

## Slide 73: Roteamento de batata quente
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
2d aprende (via iBGP) que ele pode rotear para X via 2a ou 2c
roteamento de batata quente: escolhe o gateway local que tenha o menor custo intra-domínio (por exemplo, 2d escolhe 2a, embora ele tenha mais saltos de AS para chegar em X): não se preocupe com o custo entre domínios!
AS3,X
AS1,AS3,X
Pesos de enlace do OSPF
201
112
263

## Slide 74: BGP: cumprindo a política por meio de anúncios
B
legenda:
rede de
cliente
rede de
provedor
A anuncia caminho Aw para B e para C
B escolhe não anunciar BAw para C!
  B não recebe “receita” por rotear CBAw, pois nenhum deles (C, A, w) é cliente de B
  C não aprende sobre o caminho CBAw
C roteará via CAw (sem usar B) para chegar em w
O ISP só quer rotear o tráfego de/para redes de seus clientes (não quer transportar tráfego de trânsito entre outros ISPs – uma política típica do “mundo real”)
w
A
y
C
x
A,w
A,w

## Slide 75: BGP: cumprindo a política por meio de anúncios (mais)
B
O ISP só quer rotear o tráfego de/para redes de seus clientes (não quer transportar tráfego de trânsito entre outros ISPs – uma política típica do “mundo real”)
w
A
y
C
x
A,B,C são redes de provedores
x,w,y são clientes (de redes de provedores)
x é dual-homed: conectado em duas redes
política para impor: x não quer que B roteie para C via x
  .. então x não anunciará para B que tem uma rota para C
legenda:
rede de
cliente
rede de
provedor

## Slide 76: Seleção de rota do BGP
roteador pode aprender sobre mais de uma rota para o AS de destino, seleciona a rota com base em:
  atributo de valor de preferência local: decisão de política
  AS-PATH mais curto
  roteador NEXT-HOP mais próximo: roteamento de batata quente
  critérios adicionais

## Slide 77: Por que diferentes roteamentos Intra-AS e Inter-AS?
política:
inter-AS: o administrador quer controlar como o tráfego é roteado, quem roteia pela sua rede
intra-AS: administrador único, portanto, a política é menos problemática
escala:
o roteamento hierárquico economiza o tamanho da tabela, reduz o tráfego de atualização
desempenho:
intra-AS: pode focar no desempenho
inter-AS: política domina sobre o desempenho

## Slide 78: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 79: Software defined networking (SDN)
Camada de rede da Internet: historicamente implementada por meio de abordagem de controle distribuído por roteador:
  roteador monolítico contém hardware de comutação, executa implementação proprietária de protocolos padrão da Internet (IP, RIP, IS-IS, OSPF, BGP) no SO de roteador proprietário (por exemplo, Cisco IOS)
  diferentes “middleboxes” para diferentes funções da camada de rede: firewalls, balanceadores de carga, caixas NAT, ..
~2005: interesse renovado em repensar o plano de controle de rede

## Slide 80: Plano de controle por roteador
Componentes individuais do algoritmo de roteamento em todo e cada roteador interagem no plano de controle para computar as tabelas de encaminhamento
Algoritmo de
roteamento
plano de
dados
plano de
controle
1
2
0111
valores de cabeçalho no pacote chegando
3

## Slide 81: Plano de controle de Rede Definida por Software (SDN – Software Defined Network)
O controlador remoto calcula e instala tabelas de encaminhamento em roteadores
plano de
dados
plano de
controle
Controlador Remoto
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
valores de cabeçalho no pacote chegando

## Slide 82: Software defined networking (SDN)
Por que um plano de controle logicamente centralizado?
gerenciamento de rede mais fácil: evita configurações incorretas de roteadores, maior flexibilidade nos fluxos de tráfego
encaminhamento baseado em tabela (lembre-se da API OpenFlow) permite “programação” de roteadores
  “programação” centralizada é mais fácil: calcule tabelas centralmente e distribua
  “programação” distribuída é mais difícil: calcule tabelas como resultado de algoritmo distribuído (protocolo) implementado em cada roteador
implementação aberta (não proprietária) do plano de controle
  inovação mais rápida: encoraja novas ideias de muitas fontes

## Slide 83: Analogia SDN: revolução do mainframe para o PC
Integrado verticalmente
Fechado, proprietário
Inovação lenta
Indústria pequena
Sistemas Operacionais Especializados
Hardware Especializado
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
Aplicações
Especializadas
Horizontal
Interfaces abertas
Inovação rápida
Indústria grande
Microprocessador
Interface aberta
* Slide courtesy: N. McKeown
ou
ou
Interface aberta
Windows
Linux
MAC OS

## Slide 84: Engenharia de tráfego: difícil com roteamento tradicional
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Q: e se o operador de rede quiser que o tráfego de u-para-z flua ao longo de uvwz, em vez de uxyz?
R: precisa redefinir os pesos dos enlaces para que o algoritmo de roteamento de tráfego calcule as rotas de acordo (ou precisa de um novo algoritmo de roteamento)!
os pesos dos links são apenas “knobs”: não há muito controle!

## Slide 85: Engenharia de tráfego: difícil com roteamento tradicional
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Q: e se o operador de rede quiser dividir o tráfego u-para-z entre uvwz e uxyz (balanceamento de carga)?
R: não pode fazer isso (ou precisa de um novo algoritmo de roteamento)

## Slide 86: Engenharia de tráfego: difícil com roteamento tradicional
Q: e se w quiser direcionar o tráfego azul e vermelho de forma diferente de w para z?
R: não pode fazer isso (com encaminhamento baseado em destino e roteamento de estado de enlace ou vetor de distância)
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Aprendemos no Capítulo 4 que o encaminhamento generalizado e as SDN podem ser usados para obter qualquer roteamento desejado

## Slide 87: Software defined networking (SDN)
plano de
dados
plano de
controle
Controlador Remoto
CA
CA
CA
CA
CA
1: encaminhamento generalizado “baseado em fluxo” (por exemplo, OpenFlow)
2. separação de plano de controle e plano de dados
3. funções de plano de controle externas aos comutadores de plano de dados
…
roteamento
controle
de acesso
balanceamento de carga
4. aplicações de controle programáveis

## Slide 88: Software defined networking (SDN)
Comutadores de plano de dados:
switches simples e rápidos que implementam o encaminhamento generalizado do plano de dados (Seção 4.4) em hardware
tabela de fluxo (encaminhamento) computada e instalada sob supervisão do controlador
API para controle de comutação baseado em tabela (por exemplo, OpenFlow)
  define o que é controlável e o que não é
protocolo para comunicação com o controlador (por exemplo, OpenFlow)
plano de
dados
plano de
controle
Controlador SDN
(sistema operacional de rede)
…
roteamento
controle
de acesso
balanc.
de carga
API sul
API norte
Comutadores controlados por SDN
aplicações de controle de rede

## Slide 89: Software defined networking (SDN)
Controlador SDN (SO de rede):
mantem as informações do estado da rede
interage com aplicativos de controle de rede “acima” via API norte
interage com comutadores de rede “abaixo” via API sul
implementado como sistema distribuído para desempenho, escalabilidade, tolerância a falhas, e robustez
plano de
dados
plano de
controle
Controlador SDN
(sistema operacional de rede)
…
roteamento
controle
de acesso
balanc.
de carga
API sul
API norte
Comutadores controlados por SDN
aplicações de controle de rede

## Slide 90: Software defined networking (SDN)
aplicativos de controle de rede:
“cérebros” de controle: implementam funções de controle usando serviços de baixo nível e a API fornecida pelo controlador SDN
desagregado: pode ser fornecido por terceiros: distintos do fornecedor de roteamento ou controlador SDN
plano de
dados
plano de
controle
Controlador SDN
(sistema operacional de rede)
…
roteamento
controle
de acesso
balanc.
de carga
API sul
API norte
Comutadores controlados por SDN
aplicações de controle de rede

## Slide 91: Componentes de um controlador SDN
Gerenciamento de estado robusto e distribuído em toda a rede
Comunicação de/para dispositivos controlados
informações
estado de enlace
informações
comutadores
informações
hospedeiro
estatísticas
tabelas
de fluxos
…
…
OpenFlow
SNMP
…
grafo
da rede
intent
RESTful
API
…
Interface, abstrações para aplicações de controle de rede
controlador
SDN
roteamento
controle
de acesso
balanc.
de carga
comunicação: comunicação entre o controlador SDN e os comutadores controlados
gerenciamento de estado em toda a rede: estado das redes, enlaces, comutadores, serviços: um banco de dados distribuído
camada de interface para aplicações de controle de rede: API de abstrações

## Slide 92: Protocolo OpenFlow
opera entre controlador e comutadores
TCP usado para trocar mensagens
  criptografia opcional
três classes de mensagens OpenFlow:
  controlador-para-comutador
  assíncronas (comutador para controlador)
  simétricas (misc.)
distinto da API OpenFlow
  API usada para especificar ações de encaminhamento generalizadas
Controlador OpenFlow

## Slide 93: OpenFlow: mensagens controlador-para-comutador
Mensagens chave do controlador para o comutador
features: o controlador consulta recursos do comutador, o comutador responde
configure: o controlador consulta/define os parâmetros de configuração do comutador
modify-state: adiciona, exclui, modifica entradas de fluxo nas tabelas OpenFlow
packet-out: o controlador pode enviar este pacote a partir de uma porta específica do comutador
Controlador OpenFlow

## Slide 94: OpenFlow: mensagens comutador-para-controlador
Mensagens chave do comutador para o controlador
packet-in: transfere pacote (e seu controle) para o controlador. Veja a mensagem packet-out do controlador
flow-removed: entrada da tabela de fluxo excluída no comutador
port status: informa o controlador de uma mudança em uma porta.
Felizmente, os operadores de rede não “programam” comutadores criando/enviando mensagens OpenFlow diretamente. Em vez disso, usam abstrações de nível superior no controlador
Controlador OpenFlow

## Slide 95: SDN: exemplo de interação plano de controle/dados
informações
estado de enlace
informações
de comutação
informações
hospedeiro
estatístiticas
tabelas
de fluxos
…
…
OpenFlow
SNMP
…
grafo
de rede
intent
RESTful
API
…
roteamento de estado
de enlace de Dijkstra
s1
s2
s3
s4
S1, com falha de enlace, usa a mensagem port status do OpenFlow para notificar o controlador
1
O controlador SDN recebe a mensagem OpenFlow e atualiza as informações de status do enlace
2
O aplicativo de algoritmo de roteamento de Dijkstra se registrou anteriormente para ser chamado sempre que o status do enlace mudar. Ele é chamado.
3
O algoritmo de roteamento de Dijkstra acessa informações do grafo da rede, informações do estado do enlace no controlador, e calcula novas rotas
4
1
2
3
4

## Slide 96: SDN: exemplo de interação plano de controle/dados
informações
estado de enlace
informações
de comutação
informações
hospedeiro
estatístiticas
tabelas
de fluxos
…
…
OpenFlow
SNMP
…
grafo
de rede
intent
RESTful
API
…
roteamento de estado
de enlace de Dijkstra
s1
s2
s3
s4
o aplicativo de roteamento de estado de enlace interage com o componente de computação de tabela de fluxo no controlador SDN, que calcula as novas tabelas de fluxo necessárias
5
controlador usa OpenFlow para instalar as novas tabelas em comutadores que precisam de atualização
6
5
6
1
2
3
4

## Slide 97: Controlador ONOS
Aplicações de Rede
API sul
API norte
Engenharia de Tráfego
…
Firewall
Balanceamento de carga
abstrações
e protocolos
do lado sul
OpenFlow
Netconf
OVSDB
dispos.
enlace
hosp.
fluxo
pacote
REST API
Intent
Núcleo distribuído ONOS
estatist.
disposit.
hosped.
enlaces
caminhos
regras
de fluxo
topologia
aplicativos de controle separados do controlador
intent framework: especificação de serviço de alto nível: o que em vez de como
ênfase considerável no núcleo distribuído: confiabilidade de serviço, escalabilidade com desempenho
abstrações e protocolos do lado norte
Notes: Intent Framework, exemplos: configure uma conexão entra os hospedeiros A e B; ou não deixe os hospedeiros A e B se comunicarem.
ONOS funciona como um serviço em uma série de servidores interconectados, com cada servidor executando uma cópia idêntica do software do ONOS. Seu núcleo oferece os mecanismos para replicação e coordenação dos serviços.

## Slide 98: Plano de controle SDN da Google ORION
ORION: Plano de controle SDN da Google (NSDI’21): plano de controle para o datacenter da Google (Jupiter) e WANs (B4)
Orion SDN architecture and core apps
roteamento (intradomínio, iBGP) e engenharia de tráfego: implementados em aplicações no topo do núcleo ORION
controles baseados em fluxo de ponta a ponta (por exemplo, agendamento CoFlow) para atender aos SLAs do contrato
gerenciamento: microsserviços distribuídos no núcleo Orion e OpenFlow para sinalização/monitoramento
Nota: ORION fornece serviços intradomínio dentro da rede da Google
Notes: and so in this sense a migration away from “protocols” is indeed underway!
Explain structure of Orion in figure
Repeat after each reveal: no protocol
Coflows: “a collection of flows between two groups of machines with associated semantics and a collective objective”; [Sigcomm’13, Sigcomm’15, Sigcomm’18]. Not unlike multiprocessor scheduling in the 1980’s
NSDI’21 = 18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI '21)
SLA = Service Level Agreement é um acordo de nível de serviços entre um fornecedor e um cliente.

## Slide 99: Google e SDN: o valor de uma abstração logicamente centralizada
novas oportunidades para gerenciar a configuração de forma mais formal e intencional
“ ... em um único prédio ou mesmo em uma WAN global privada como a que nós [Google] estávamos projetando, a localização e a função de cada elemento de rede são conhecidas com antecedência. Portanto, em vez de permitir que um nó inicialize, troque mensagens com vizinhos e aprenda seu papel na rede global, sabíamos que poderíamos configurar o papel de todos os elementos da rede em um controlador logicamente centralizado que poderia informar todos os elementos relevantes de configurações novas e variáveis. Isso mudou o problema do gerenciamento de rede do gerenciamento da configuração de elementos de rede individuais para o gerenciamento da configuração de uma rede lógica, simplificando drasticamente o problema tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da carga cognitiva dos gestores de rede.”∂
Amin Vahdat, Engineering Fellow, VP for the Machine Leaning, Systems, and Cloud AI team
https://www.youtube.com/watch?v=qn7d_iK92TI
Notes: netPlumber: 1msec to verify an incremental rule change in Google’s backbone network; Veriflow: hundreds of microseconds

## Slide 100: SDN: desafios selecionados
fortalecendo o plano de controle: sistema distribuído confiável, escalável com desempenho e seguro
  robustez a falhas: aproveita a forte teoria de sistema distribuído confiável para o plano de controle
  confiabilidade e segurança: “incorporados” desde o primeiro dia?
redes e protocolos que atendem aos requisitos específicos da missão
  por exemplo, em tempo real, ultra-confiável, ultra-seguro
escala na Internet: além de um único AS
SDN é crítica em redes celulares 5G

## Slide 101: SDN e o futuro dos protocolos de rede tradicionais
Tabelas de encaminhamento calculadas por SDN versus calculadas por roteador:
  apenas um exemplo de cálculo lógico-centralizado versus cálculo de protocolo
pode-se imaginar o controle de congestionamento computado por SDN:
  o controlador define as taxas do remetente com base nos níveis de congestionamento relatados pelo roteador (ao controlador)
Como a implementação da funcionalidade de rede (SDN versus protocolos) evoluirá?
Notes: Como vimos, a revolução SDN está levando à substituição disruptiva de switches e roteadores monolíticos dedicados (com planos de dados e de controle) por hardware de comutação simples e um plano de controle de software sofisticado. Uma generalização de SDN conhecida como virtualização de funções de rede (NFV) (que discutimos anteriormente na Seção 4.5) também visa a substituição disruptiva de middleboxes sofisticadas (como middleboxes com hardware dedicado e software proprietário para cache/serviço de mídia) por servidores simples de commodities, comutação e armazenamento. Uma segunda área de pesquisa importante busca estender os conceitos de SDN do ambiente intra-AS para o ambiente inter-AS [Gupta 2014].

## Slide 102: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 103: ICMP: internet control message protocol
usado por hospedeiros e roteadores para comunicar informações em nível de rede
  relatório de erros: hospedeiro, rede, porta, ou protocolo inacessível
  solicitação/resposta de eco (usado por ping)
camada de rede “acima” do IP:
  mensagens ICMP são transportadas em datagramas IP
mensagem ICMP: tipo, código mais os primeiros 8 bytes do datagrama IP causando erro
Tipo Código Descrição
0 0 resposta de eco (ping)
3 0 rede de destino inalcançável
3 1 hospedeiro de destino inalcançável
3 2 protocolo de destino inalcançável
3 3 porta de destino inalcançável
3 6 rede de destino desconhecida
3 7 hospedeiro de destino desconhecido
4 0 supressão de fonte (controle de
congestionamento – não usado)
8 0 requisição de eco (ping)
9 0 anúncio de rota
10 0 descoberta de rota
11 0 TTL expirado
12 0 cabeçalho IP inválido
Notes: Supressão de fonte (source quench) descontinuado na RFC 1812 de 1995; e formalmente na RFC 6633 de 2012.

## Slide 104: Traceroute e ICMP
quando a mensagem ICMP chega à origem: grava RTTs
critérios de parada :
o segmento UDP eventualmente chega ao hospedeiro de destino
destino retorna mensagem ICMP “porta inacessível” (tipo 3, código 3)
origem para
3 sondas
3 sondas
3 sondas
origem envia conjuntos de segmentos UDP para destino
  1º conjunto tem TTL =1, 2º conjunto tem TTL=2, etc.
datagrama no n-ésimo conjunto chega ao n-ésimo roteador:
  roteador descarta datagrama e envia mensagem ICMP para a origem (tipo 11, código 0)
  a mensagem ICMP possivelmente inclui o nome do roteador e o endereço IP

## Slide 105: Camada de rede: roteiro do “plano de controle”
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução protocolos de roteamento
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 106: O que é gerenciamento de rede?
sistemas autônomos (também conhecidos como “redes”): milhares de componentes de hardware/software interagindo
outros sistemas complexos que requerem monitoramento, configuração, controle :
  avião a jato, usina nuclear, outros?
"Gerenciamento de rede inclui a implantação, integração e coordenação do hardware, software e elementos humanos para monitorar, testar, sondar, configurar, analisar, avaliar e controlar a rede e os recursos dos elementos para atender aos requisitos de tempo real, desempenho operacional, e Qualidade de Serviço a um custo razoável."

## Slide 107: Componentes de gerenciamento de rede
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
agente
dados
agente
dados
agente
dados
agente
dados
agente
dados
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
Servidor de gerenciamento : aplicação, normalmente com gerenciadores de rede (humanos) no ciclo
Dispositivo gerenciado : equipamento com hardware gerenciável e configurável, componentes de software
Dados: dados de configuração do “estado” do dispositivo, dados operacionais, estatísticas do dispositivo
Protocolo de gerenciamento de rede: usado pelo servidor de gerenciamento para consultar, configurar, gerenciar o dispositivo; usado por dispositivos para informar o servidor de gerenciamento sobre dados e eventos.

## Slide 108: Abordagens do operador de rede para gerenciamento
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
agente
dados
agente
dados
agente
dados
agente
dados
agente
dados
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
CLI (Command Line Interface)
  operador envia (digitação, scripts) diretamente para dispositivos individuais (ex.: vis ssh)
SNMP/MIB
  o operador consulta/configura dados de dispositivos (MIB) usando o Simple Network Management Protocol (SNMP)
NETCONF/YANG
  mais abstrato, em toda a rede, holístico
  ênfase no gerenciamento de configuração de vários dispositivos.
  YANG: linguagem de modelagem de dados
  NETCONF: comunica ações/dados compatíveis com YANG para/de/entre dispositivos remotos
Notes: vis: editor de texto que combina características do vi e do sam
CLI: comandos dependem de dispositivo e de fabricante; não escala. GUIs usadas em dispositivos domésticos como nossos roteadores funcionam bem para disposiitivos únicos e simples, mas também não escalam.
MIB: Management Information Base
Alguns MIBs são específicos de fabricante, outros são comuns (ex.: número de datagramas IP descartados no roteador devido a erros no cabeçalho IP, ou o número de segmentos UDP recebidos em um hospedeiro). Operador de rede tipicamente lê MIBs para obter estados e estatísticas e usa CLI para configurar dispositivo.
holístico: relativo a holismo; que busca um entendimento integral dos fenômenos; holista

## Slide 109: Protocolo SNMP
dispositivo gerenciado
agente
dados
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
requisição
resposta
mensagem de armadilha
Duas maneiras de transmitir informações e comandos MIB:
modo requisição/resposta (request/response)
dispositivo gerenciado
agente
dados
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
modo armadilha (trap)

## Slide 110: Protocolo SNMP: tipos de mensagens
GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest
gerenciador-para-agente: “me dê dados”
(instância de dados, próximo dado na lista, bloco de dados).
Tipo de mensagem
Função
SetRequest
gerenciador-para-agente: ajuste valores MIB
Response
Agente-para-gerenciador: valor, resposta para Requisição
Trap
Agente-para-gerenciador: informa gerenciador sobre um evento excepcional
Requisições
Resposta
Armadilha

## Slide 111: Protocolo SNMP: formato de mensagens
….
PDU
type
(0-3)
Request
ID
Error
Status
(0-5)
Error
Index
Name
Value
Name
Value
Get/set cabeçalho
Variáveis para get/set
SNMP PDU
mensagens tipo 0-3
….
PDU
type
4
Enterprise
Agent
Addr
Trap
Type
(0-7)
Specific
code
Time
stamp
Name
Value
Cabeçalho de armadilha
Info. Armad.
mensagens tipo 4

## Slide 112: SNMP: Management Information Base (MIB)
dados operacionais (e algumas configurações) do dispositivo gerenciado
reunidos no modulo MIB do dispositivo
  400 módulos MIB definidos em RFC’s; muitos mais MIBs específicos de fornecedores
ID de Objeto Nome Tipo Comentários
1.3.6.1.2.1.7.1 UDPInDatagrams contador 32 bits número total de datagramas entregues
1.3.6.1.2.1.7.2 UDPNoPorts contador 32 bits número de datagramas não entregues (sem aplicação na porta)
1.3.6.1.2.1.7.3 UDInErrors contador 32 bits número de datagramas não entregues (todos os outros motivos)
1.3.6.1.2.1.7.4 UDPOutDatagrams contador 32 bits número total de datagramas enviados
1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable SEQUÊNCIA uma entrada para cada porta atualmente em uso
agente
dados
Structure of Management Information (SMI): linguagem de definição de dados
exemplo de variáveis MIB para o protocolo UDP :

## Slide 113: Visão geral do NETCONF
objetivo: gerenciar/configurar ativamente dispositivos em toda a rede
opera entre o servidor de gerenciamento e os dispositivos de rede gerenciados
  ações: recuperar, definir, modificar, ativar configurações
  ações de confirmação atômica (atomic-commit) em múltiplos dispositivos
  consultar dados operacionais e estatísticas
  subscrever notificações de dispositivos
paradigma de chamada de procedimento remoto (remote procedure call -RPC)
  mensagens do protocolo NETCONF codificadas em XML
  trocados por protocolo de transporte seguro e confiável (por exemplo, TLS)

## Slide 114: NETCONF inicialização, troca, encerramento
Iniciação da sessão,
troca de capacidades: <hello>
Encerramento de Sessão: <close-session>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<notification>
…
…
…
…
…
…
…
…
…
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
agente
dados

## Slide 115: Operações NETCONF selecionadas
NETCONF Descrição da Operação
<get-config> Recupera toda ou parte de uma determinada configuração. Um dispositivo pode ter várias configurações.
<get> Recupera todo ou parte do estado de configuração e dos dados do estado operacional.
<edit-config> Altera a configuração especificada (possivelmente em execução) no dispositivo gerenciado. O <rpc-reply> do dispositivo gerenciado contém <ok> ou <rpcerror> com rollback.
<lock>, <unlock> Bloqueia (desbloqueia) o armazenamento de dados de configuração no dispositivo gerenciado (para bloquear comandos NETCONF, SNMP ou CLIs de outras fontes).
<create-subscription>, Ativa assinatura de notificação de eventos do dispositivo gerenciado
<notification>

## Slide 116: Exemplo de mensagem NETCONF RPC
note message id
altera a configuração em execução
muda o MTU da interface Ethernet 0/0 para 1500
altera uma configuração

## Slide 117: YANG
linguagem de modelagem de dados usada para especificar estrutura, sintaxe, semântica de dados de gerenciamento de rede NETCONF
  tipos de dados integrados, como SMI
documento XML descrevendo dispositivo e capacidades pode ser gerado a partir da descrição YANG
pode expressar restrições entre dados que devem ser satisfeitos por uma configuração NETCONF válida
  garante que as configurações NETCONF satisfaçam as restrições de correção e consistência
agente
dados
servidor / controlador
de gerenciamento
dados
mensagem NETCONF RPC
<edit-config>
XML-gerado-por-YANG
</edit-config>
gerado
por YANG
Notes: SMI: Structure of Management Information - linguagem de definição de dados

## Slide 118: Camada de rede: resumo
aprendemos muito!
abordagens ao plano de controle de rede
  controle por roteador (tradicional)
  controle logicamente centralizado (rede definida por software)
algoritmos de roteamento tradicionais
  implementação na Internet: OSPF , BGP
controladores SDN
  implementação na prática: ODL, ONOS
Internet Control Message Protocol
gerenciamento de rede
próxima parada: camada de enlace!

## Slide 119: Camada de rede, plano de controle: Concluído!
gerenciamento e configuração de rede
  SNMP
  NETCONF/YANG
introdução
protocolos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distância
roteamento intra-ISP: OSPF
roteamento entre ISPs: BGP
plano de controle das SDN
Internet Control Message Protocol

## Slide 120: Leitura Recomendada e Complementar
Leitura Recomendada
  KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. 8ª Edição. Bookman, 2021.
    Capítulo 5 – Camada de Rede: O Plano de Controle
  TANENBAUM, Andrew S., FEAMSTER, Nick e WETHERALL, David. Redes de Computadores. 5ª Edição. São Paulo: Bookman, 2021.
    Capítulo 5 – A Camada de Rede.
Leitura Complementar
  FOUROUZAN, Behrouz A. e FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013.
    Capítulo 4 – Camada de Rede.
  TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: Versão Revista e Atualizada. Clube do Hardware, 2018.
    Capítulo 3 – TCP/IP e Capítulo 18 – Roteadores.
  COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1: Princípios, protocolos e arquitetura. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
    Capítulos 6 a 9

## Slide 121: Slides adicionais do Capítulo 5

## Slide 122: Vetor de distância: outro exemplo
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
custo para
de
de
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
custo para
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
custo para
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
tempo
x
z
1
2
7
y
Dx()
Dx(y) = min{cx,y + Dy(y), cx,z+ Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{cx,y+ Dy(z), cx,z+ Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
Dy()
Dz()
custo para
de

## Slide 123: Vetor de distância: outro exemplo
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
custo para
de
de
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
custo para
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
custo para
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
x
z
1
2
7
y
Dx()
Dy()
Dz()
de
x y z
x
y
z
0 2 3
de
custo para
x y z
x
y
z
0 2 7
de
custo para
x y z
x
y
z
0 2 3
de
custo para
x y z
x
y
z
0 2 3
de
custo para
x y z
x
y
z
0 2 7
de
custo para
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
de
x y z
x
y
z
0
2 0 1
7 1 0
3
2
custo para
tempo

## Slide 124: Controlador OpenDaylight (ODL)
Orquestração e Aplicações de Rede
API sul
Service Abstraction Layer (SAL)
armazenamento de dados operacionais
e de configuração
REST/RESTCONF/NETCONF APIs
messaging
OpenFlow
NETCONF
SNMP
OVSDB
…
API norte
Engenharia de Tráfego
…
Firewall
Balanceamento de carga
Funções Básicas de Rede
Serviços avançados
…
…
Gerenc. Regras de Encaminhamento
AAA
Rastreamento de hospedeiros
Gerenc.
Estatísticas
Gerenc. Comutador
Process.
Topologia
Service Abstraction Layer:
interconecta aplicativos e serviços internos e externos
Notes: Removido pelo Kurose na Ed. 9
ODL e ONOS são controladores open source desenvolvidos em parceria com a Linux Foundation e tem obtido um suporte considerável da indústria.