## Slide 1: Redes de Computadores
A Camada de Enlace e LANs
Nota: a maioria dos slides dessa apresentação são traduzidos ou adaptados dos slides disponibilizados gratuitamente pelos autores do livro KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 9th Edition. Pearson, 2025. Todo o material pertencente aos seus respectivos autores está protegido por direito autoral.
Fabricio Breve
www.fabriciobreve.com

## Slide 2
Computer Networking: A Top-Down Approach 9th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2025
Chapter 6 The Link Layer
and LANs
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2025
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Version History
V9.0. July 2025 (updated V8.2)
8.0 (May 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
lighter header font
Updated datacenter slides, day-in-the-life
8.2 (July 2023): changes from 8.0
Minor updates throughout, including removal of master/slave
A few new slides added (transportation analogy, UMass LAN example, extended LANs)
Couple of not-used slides now hidden.

## Slide 3: Camada de enlace e LANs: nossos objetivos
entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace:
  detecção e correção de erros
  compartilhar um canal de difusão (broadcast): acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
  redes locais: Ethernet, VLANs
redes de datacenter
instanciação e implementação de várias tecnologias de camada de enlace

## Slide 4: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição da web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes em data centers

## Slide 5: Camada de enlace: introdução
terminologia:
hospedeiros e roteadores: nós
canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo do caminho de comunicação: enlaces
  com fio, sem fio
  LANs
pacote de camada 2: quadro, encapsula datagrama
rede móvel
rede
empresarial
ISP global ou nacional
rede de
datacenter
camada de enlace tem a responsabilidade de transferir datagramas de um nó para outro nó fisicamente adjacente através de um enlace

## Slide 6: Camada de enlace: contexto
datagrama transferido por diferentes protocolos de enlace sobre diferentes enlaces:
  por exemplo, WiFi no primeiro enlace, Ethernet no próximo
cada protocolo de enlace fornece serviços diferentes
  por exemplo, pode ou não fornecer transferência de dados confiável sobre o enlace

## Slide 7: Analogia de transporte
analogia de transporte:
viagem de Princeton a Lausana
  táxi: de Princeton para o JFK
  avião: do JFK para Genebra
  trem: de Genebra para Lausana
turista = datagrama
segmento de transporte = enlace de comunicação
modo de transporte = protocolo da camada de enlace
agente de viagens = algoritmo de roteamento
Princeton
JFK
Genebra
Lausana
Notes: Da Princeton University, em New Jersey ao Aeroporto JFK em New York: aproximadamente 1h30 de carro.
De Genebra à Lausana (Suiça): aproximadamente 36 minutos, de trem

## Slide 8: Camada de enlace: serviços
Enquadramento e acesso ao enlace:
  encapsulamento do datagrama no quadro, adicionando cabeçalho e trailer
  acesso ao canal se o meio for compartilhado
  os endereços “MAC” nos cabeçalhos dos quadros identificam a origem e o destino (diferente dos endereços IP!)
entrega confiável entre nós adjacentes
  já sabemos como fazer isso!
  raramente usado em enlaces com poucos erros de bits
  enlaces sem fio: altas taxas de erro
    Q: por que a confiabilidade tanto no nível de enlace quanto fim a fim?
…
…
acesso por Cabo
celular
WiFi
LANs Ethernet
Notes: reliable delivery between adjacent nodes
Not always
Rdt likes we studied in transport layer
Reliable is not as important is correctness. How is correctness assured?
Wireless is subjected to noise, interference and has high bit error rate.
Why

## Slide 9: Camada de enlace: serviços (mais)
controle de fluxo:
  ritmo entre os nós de envio e recebimento adjacentes
detecção de erro:
  erros causados pela atenuação do sinal e ruído.
  o receptor detecta erros, sinaliza para retransmissão ou descarta o quadro
correção de erro:
  receptor detecta e corrige erro(s) de bit(s) sem retransmissão
half-duplex e full-duplex:
  com half duplex, os nós em ambas as extremidades do enlace podem transmitir, mas não ao mesmo tempo
…
…
acesso por Cabo
celular
WiFi
LANs Ethernet
Notes: Error detection in the link layer is usually more sophisticated and is implemented in hardware. Error correction is similar to error detection, except that a receiver not only detects when bit errors have occurred in the frame but also deter- mines exactly where in the frame the errors have occurred (and then corrects these errors).

## Slide 10: Onde a camada de enlace é implementada?
em todo e cada hospedeiro
camada de enlace implementada na placa de interface de rede (NIC – network interface card) ou em um chip
  placa ou chip Ethernet ou WiFi
  implementa as camadas de enlace e física
se conecta aos barramentos do sistema do hospedeiro
combinação de hardware, software, e firmware
controlador
física
cpu
memória
barramento do hospedeiro
(ex.: PCI)
interface de rede
aplicação
transporte
rede
enlace
enlace
física
Notes: The Ethernet capabilities are either integrated into the motherboard chipset or implemented via a low-cost dedicated Ethernet chip. For the most part, the link layer is implemented on a chip called the network adapter, also sometimes known as a network interface controller (NIC). The network adapter implements many link layer services including framing, link access, error detection, and so on. Thus, much of a link-layer controller’s functionality is implemented in hardware. For example, Intel’s 700 series adapters [Intel 2020] implements the Ethernet protocols we’ll study in Section 6.5; the Atheros AR5006 [Atheros 2020] controller implements the 802.11 WiFi protocols we’ll study in Chapter 7.
Figure 6.2 shows that while most of the link layer is implemented in hardware, part of the link layer is implemented in software that runs on the host’s CPU. The software components of the link layer implement higher-level link-layer functionality such as assembling link-layer addressing information and activating the controller hardware. On the receiving side, link-layer software responds to con- troller interrupts (for example, due to the receipt of one or more frames), handling error conditions and passing a datagram up to the network layer. Thus, the link layer is a combination of hardware and software

## Slide 11: Interfaces de comunicação
controlador
física
memoria
CPU
controlador
física
cpu
memoria
aplicação
transporte
rede
enlace
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
enlace
física
lado emissor:
encapsula datagrama no quadro
adiciona bits de verificação de erros, transferência confiável de dados, controle de fluxo, etc.
lado receptor:
procura por erros, transferência confiável de dados, controle de fluxo, etc.
extrai o datagrama, passa para a camada superior no lado receptor
enlh
enl.h
datagrama
datagrama
datagrama

## Slide 12: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes em data centers

## Slide 13: Detecção de erro
EDC: error detection and correction bits (bits de detecção e correção de erros, por exemplo: redundância)
D: dados protegidos por verificação de erros, pode incluir campos de cabeçalho
Detecção de erros não é 100% confiável!
  protocolo pode perder alguns erros, mas raramente
  campo EDC maior produz melhor detecção e correção
datagrama
D
EDC
d bits de dados
enlace propenso a erros de bits
D’
EDC’
todos
os bits em
D’ OK
?
N
erro
detectado
caso
contrário
datagrama

## Slide 14: Verificação de paridade
paridade de bit único:
detecta erros de um único bit
0111000110101011
1
bit de paridade
d bits de dados
Pode detectar e corrigir erros (sem retransmissão!)
paridade bi-dimensional: detecta e corrige erros de um único bit
d1,1
d2,1
di,1
. . .
d1,j+1
d2,j+1
di,j+1
. . .
. . .
d1,j
d2,j
di,j
. . .
di+1,1
di+1,j+1
di+1,j
. . .
. . .
. . .
. . .
paridade de linha
paridade de coluna
0 0 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 1 0
1
0
1
0
sem erros:
erro de
paridade
erro de
paridade
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0
single-bit
erros de único bit detectados
e
corrigíveis
:
Paridade par/ímpar: defina o bit de paridade para que haja um número par de 1s
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
No receptor:
compute paridade de d bits recebidos
compare com o bit de paridade recebido – se for diferente então um erro foi detectado
Notes: Slide do Kurose tinha um erro no exemplo de paridade bidimensional da v8.2. Corrigi.
Atualização (2025): Kurose corrigiu também na V9.

## Slide 15: Soma de verificação da Internet (revisão, veja seção 3.3)
emissor:
trata o conteúdo do segmento UDP ou TCP (incluindo campos de cabeçalho UDP ou TCP e endereços IP) como sequências de inteiros de 16 bits
soma de verificação: adição (soma do complemento de um) do conteúdo do segmento
valor da soma de verificação colocado no campo de soma de verificação do UDP ou TCP
receptor:
calcula a soma de verificação do segmento recebido
verifica se a soma de verificação calculada é igual ao valor do campo da soma de verificação:
  diferente - erro detectado
  igual - nenhum erro detectado. Mas talvez existam erros mesmo assim? Já vimos que sim!
Objetivo: detectar erros (ou seja, bits invertidos) no segmento transmitido
Notes: Mudei o slide para incluir o TCP, que também usa a soma de verificação e troquei o “More Later”, pois esse assunto já foi visto.

## Slide 16: Cyclic Redundancy Check (CRC - Verificação de Redundância Cíclica)
codificação de detecção de erros mais poderosa
D: bits de dados (fornecido, pense neles como um número binário)
G: padrão de bits (gerador), de r+1 bits (fornecido, especificado no padrão do CRC)
objetivo: computar r bits de CRC, R, tal que <D,R> seja exatamente divisível por G (mod 2)
  receptor conhece G, divide <D,R> por G. Se o resto for diferente de zero: erro detectado!
  pode detectar todos os erros de rajada menores que r+1 bits
  amplamente utilizado na prática (Ethernet, 802.11 WiFi)
r CRC bits
d bits de dados
D
R
<D,R> = D 2r XOR R
*
padrão de bits
fórmula para padrão de bits

## Slide 17: Cyclic Redundancy Check (CRC): exemplo
Queremos computar R tal que:
  D.2r XOR R = nG
* Confira os exercícios interativos online para mais exemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
D.2r
G
R = resto [ ]
...ou equivalentemente (XOR R em ambos os lados):
  D.2r = nG XOR R
...o que significa:
se dividirmos D.2r por G, queremos o resto R que satisfaça:
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0
1 1 0
1 1 0 0
1 0 1 0
0 1 1
0 1 1
D
R
1 0 0 1
G
0 0 0
1 0 1 1 1 0
2r (aqui, r=3)
*
1
0
1
algoritmo para
computar R
Notes: A conta no slide original (ed. 6) estava errada. Corrigi. Na 7ª edição foi corrigido pelo Kurose.
Todos os cálculos de CRC são feitos por aritmética de modulo 2 sem “vai 1” nas adições nem “empresta 1” nas subtrações (que equivalem à operação XOR).
Lembrar que aqui no Brasil aprendemos a fazer a divisão com posições diferentes para dividendo, divisor, quociente e resto.

## Slide 18: CRC: outro exemplo
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4ed, Prentice Hall Professional, 2003
Notes: Adicionei esse exemplo que é do Tanenbaum.

## Slide 19: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes em data centers

## Slide 20: Enlaces e protocolos de acesso múltiplo
dois tipos de “enlaces”:
ponto a ponto
  enlace ponto a ponto entre comutador Ethernet e hospedeiro
  PPP para acesso discado
difusão (broadcast - fio ou mídia compartilhados)
  Ethernet à moda antiga
  upstream de HFC em rede de acesso baseada em cabo
  LAN sem fio 802.11, 4G/5G, satélite
fio compartilhado
(por exemplo,
Ethernet cabeada)
rádio compartilhado:
WiFi
rádio compartilhado:
satélite
humanos em um coquetel (ar e acústica compartilhados)
rádio compartilhado:
4G/5G
Notes: Corrigi 4G/4G para 4G/5G.

## Slide 21: Protocolos de acesso múltiplo
único canal de transmissão compartilhado
duas ou mais transmissões simultâneas por nós: interferência
  colisão se o nó recebe dois ou mais sinais ao mesmo tempo
algoritmo distribuído que determina como os nós compartilham o canal, ou seja, determina quando o nó pode transmitir
comunicação sobre compartilhamento de canal deve usar o próprio canal!
  nenhum canal fora de banda para coordenação
protocolo de acesso múltiplo

## Slide 22: Um protocolo de acesso múltiplo ideal
dado: canal de acesso múltiplo (MAC) de taxa R bps
desejado:
  1. quando um nó quer transmitir, ele pode enviar na taxa R.
  2. quando M nós querem transmitir, cada um pode enviar a uma taxa média R/M
  3. totalmente descentralizado:
    nenhum nó especial para coordenar as transmissões
    sem sincronização de clocks ou intervalos (slots)
  4. simples

## Slide 23: Protocolos MAC: taxonomia
três grandes classes:
particionamento de canal
  divide o canal em “pedaços” menores (intervalos de tempo, frequência, ou código)
  aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
acesso aleatório
  canal não dividido, permite colisões
  se “recupera” de colisões
“revezamento”
  os nós se revezam, mas os nós com mais para enviar podem ter turnos mais longos

## Slide 24: Protocolos MAC de particionamento de canal: TDMA
TDMA: time division multiple access (acesso múltiplo por divisão de tempo)
acesso ao canal em “rodadas”
cada estação recebe um slot de comprimento fixo (comprimento = tempo de transmissão do pacote) em cada rodada
slots não utilizados ficam ociosos
exemplo: LAN de 6 estações, 1,3,4 têm pacotes para enviar, slots 2,5,6 inativos
1
3
4
1
3
4
quadro
de 6 slots
quadro
de 6 slots

## Slide 25: Protocolos MAC de particionamento de canal: FDMA
FDMA: frequency division multiple access (acesso múltiplo por divisão de frequência)
espectro de canal dividido em bandas de frequência
para cada estação é atribuída uma banda de frequência fixa
o tempo de transmissão não utilizado nas bandas de frequência fica ocioso
exemplo: LAN de 6 estações, 1,3,4 tem pacote para enviar, bandas de frequência 2,5,6 ociosas
bandas de frequência
tempo
cabo FDM

## Slide 26: Protocolos de acesso aleatório
quando o nó tem pacote para enviar
  transmite na taxa de dados total do canal R.
  sem coordenação a priori entre nós
dois ou mais nós transmitindo: “colisão”
protocolos MAC de acesso aleatório especificam:
  como detectar colisões
  como se recuperar de colisões (por exemplo, por meio de retransmissões atrasadas)
exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  ALOHA, slotted ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 27: Slotted ALOHA
suposições:
todos os quadros do mesmo tamanho
tempo dividido em slots de tamanhos iguais (tempo para transmitir 1 quadro)
os nós começam a transmitir apenas o início do slot
os nós são sincronizados
se 2 ou mais nós transmitem no mesmo slot, todos os nós detectam a colisão
operação:
quando um nó obtém um novo quadro, transmite no próximo slot
  se não houver colisão: o nó pode enviar um novo quadro no próximo slot
  se houver colisão: o nó retransmite quadro em cada slot subsequente com probabilidade p até o sucesso
aleatoriedade – por quê?
t0
t0+1

## Slide 28: Slotted ALOHA
Prós:
único nó ativo pode transmitir continuamente na taxa total do canal
altamente descentralizado: apenas os slots nos nós precisam estar sincronizados
simples
Contras:
colisões, desperdício de slots
slots ociosos
os nós podem ser capazes de detectar colisões em menos tempo do que o tempo necessário para transmitir um pacote
sincronismo de clock
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
nó 1
nó 2
nó 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E
C: colisão
S: sucesso
E: vazio
Notes: Slotted ALOHA would appear to have many advantages. Unlike channel partitioning, slotted ALOHA allows a node to transmit continuously at the full rate, R, when that node is the only active node. (A node is said to be active if it has frames to send.) Slotted ALOHA is also highly decentralized, because each node detects collisions and independently decides when to retransmit. (Slotted ALOHA does, however, require the slots to be synchronized in the nodes; shortly we’ll discuss an unslotted version of the ALOHA protocol, as well as CSMA protocols, none of which require such synchronization.) Slotted ALOHA is also an extremely simple protocol.

## Slide 29: Slotted ALOHA: eficiência
eficiência: fração de longo prazo de slots bem-sucedidos (muitos nós, todos com muitos quadros para enviar)
suposição: N nós com muitos quadros para enviar, cada um transmite em um slot com probabilidade p
  probabilidade que um determinado nó tenha sucesso em um slot = p(1-p)N-1
  probabilidade de que qualquer nó tenha um sucesso = Np(1-p)N-1
  eficiência máxima: encontre p* que maximiza Np(1-p)N-1
  para muitos nós, tomando o limite de Np*(1-p*)N-1 conforme N tende ao infinito, temos:
eficiência máxima = 1/e = .37
na melhor hipótese: canal usado para transmissões úteis 37% do tempo!
Notes: Suppose there are N nodes. Then the probability that a given slot is a successful slot is the probability that one of the nodes transmits and that the remaining N - 1 nodes do not transmit. The probability that a given node transmits is p; the probability that the remaining nodes do not transmit is (1 - p)N-1. Therefore, the probability a given node has a success is p(1 - p)N-1. Because there are N nodes, the probability that any one of the N nodes has a success is Np(1 - p)N - 1.
only 37 percent of the slots do useful work. Thus, the effective transmission rate of the channel is not R bps but only 0.37 R bps! A similar analysis also shows that 37 percent of the slots go empty and 26 percent of slots have collisions.

## Slide 30: ALOHA puro
Aloha sem slots: mais simples, sem sincronização
  quando primeiro quadro chega: transmite imediatamente
probabilidade de colisão aumenta sem sincronização :
  quadro enviado em t0 colide com outros quadros enviados em [t0-1,t0+1]
t0 + 1
t0 - 1
t0
irá se sobrepor
ao final do
quadro i
irá se sobrepor
com o início do
quadro i
eficiência do Aloha puro: 18% !
Notes: Kurose ocultou esse slide na versão 8.2. Vou manter por enquanto, pois há outros slides falando do ALOHA puro e seria estranho não falar nada dele.
Ele manteve oculto na versão 9.

## Slide 31: CSMA (carrier sense multiple access)
CSMA simples: ouça antes de transmitir:
  se o canal estiver ocioso: transmita o quadro inteiro
  se o canal estiver ocupado: adie a transmissão
analogia humana: não interrompa os outros!
CSMA/CD: CSMA com detecção de colisão
  colisões detectadas em pouco tempo
  transmissões colidindo são abortadas, reduzindo o desperdício de canal
  detecção de colisão é fácil com fio e difícil sem fio
analogia humana: o conversador educado

## Slide 32: CSMA: colisões
colisões ainda podem ocorrer com detecção de portadora:
  atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir a transmissão recém-iniciada um do outro
colisão: todo o tempo de transmissão do pacote é desperdiçado
  distância e atraso de propagação desempenham um papel na determinação da probabilidade de colisão
layout espacial dos nós

## Slide 33: CSMA/CD:
CSMA/CD reduz a quantidade de tempo desperdiçado em colisões
  transmissão abortada na detecção de colisão
spatial layout of nodes

## Slide 34: Algoritmo do Ethernet CSMA/CD
Ethernet recebe datagrama da camada de rede e cria quadro
Se a Ethernet detectar o canal:
  ocioso: inicia transmissão do quadro.
  ocupado: espera até o canal ficar ocioso e então transmite
Se o quadro inteiro foi transmitido sem colisão – acabou!
Se outra transmissão foi detectada enquanto enviando: aborta e envia sinal de congestionamento
Após abortar, entra em backoff binário (exponencial):
  após a m-ésima colisão, escolhe um K aleatório de {0,1,2, …, 2m-1}. A Ethernet espera K·512 bits de tempo, e retorna ao Passo 2
  mais colisões: intervalo de backoff mais longo
Notes: For Ethernet, the actual amount of time a node waits is K # 512 bit times (i.e., K times the amount of time needed to send 512 bits into the Ethernet) and the maxi- mum value that n can take is capped at 10.

## Slide 35: Eficiência do CSMA/CD
tprop = atraso máximo de propagação entre 2 nós na LAN
ttrans = tempo para transmitir um quadro de tamanho máximo
eficiência tende a 1
  conforme tprop tende a 0
  conforme ttrans tende ao infinito
melhor desempenho que ALOHA: e simples, barato, descentralizado!
Notes: Kurose ocultou esse slide na versão 8.2, mas acho interessante mantê-lo, pois se falamos da eficiência dos ALOHA, faz sentido falar também da Ethernet, que melhorou nesse quesito. Também reforça a importância dos atrasos de transmissão e propagação, bastante vistos nas aulas introdutórias.
let dprop denote the maximum time it takes signal energy to propagate between any two adapters. Let dtrans be the time to transmit a maximum-size frame (approximately 1.2 msecs for a 10 Mbps Ethernet).

## Slide 36: Protocolos MAC de “revezamento”
protocolos MAC de particionamento de canal:
  compartilha canal de forma eficiente e justa com alta carga
  ineficiente em baixa carga: atraso no acesso ao canal, largura de banda de 1/N alocada mesmo se há apenas 1 nó ativo!
protocolos MAC de acesso aleatório
  eficiente em baixa carga: um único nó pode utilizar totalmente o canal
  alta carga: sobrecarga de colisão
protocolos de “revezamento”
  procuram o melhor dos dois mundos!

## Slide 37: Protocolos MAC de “revezamento”
polling:
nó mestre “convida” outros nós para transmitir em rodadas
normalmente usado com dispositivos “burros”
preocupações :
  sobrecarga de polling
  latência
  ponto único de falha (mestre)
Bluetooth usa polling
mestre
escravos
poll
dados
dados
Notes: Kurose atualizou parcialmente a nomenclatura para não usar mais mestre/escravo e ficou confuso.
Vou manter a nomenclatura original não-woke que faz mais sentido e é mais fácil de entender.
The first drawback is that the protocol introduces a polling delay—the amount of time required to notify a node that it can transmit. If, for example, only one node is active, then the node will transmit at a rate less than R bps, as the master node must poll each of the inactive nodes in turn each time the active node has sent its maximum number of frames. The second drawback, which is potentially more serious, is that if the master node fails, the entire channel becomes inoperative. The Bluetooth protocol, which we will study in Section 6.3, is an example of a polling protocol.

## Slide 38: Protocolos MAC de “revezamento”
passagem de token:
token de controle passado de um nó para o próximo, sequencialmente.
  transmite enquanto estiver segurando o token
preocupações:
  sobrecarga do token
  latência
  ponto único de falha (token)
T
dados
(nada a
enviar)
T
Notes: no master node
But it has its problems as well. For example, the failure of one node can crash the entire channel. Or if a node accidentally neglects to release the token, then some recovery procedure must be invoked to get the token back in circulation.

## Slide 39: Rede de acesso a cabo: FDM, TDM e acesso aleatório!
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
cable
modem
splitter
…
…
Quadros de Internet, canais de TV, e de controle transmitidos em downstream em diferentes frequências
múltiplos canais FDM de downstream (broadcast): até 1,6 Gbps/canal
  único CMTS transmite nos canais
múltiplos canais upstream (até 1 Gbps/canal)
  acesso múltiplo: todos os usuários disputam (acesso aleatório) por determinados intervalos de tempo do canal de upstream; outros são atribuídos por TDM
quadros de Internet e controle de TV transmitidos
upstream em diferentes frequências e slots de tempo
Notes: Acrescentei seta do upstream que estava na sétima edição mas sumiu na oitava.
Atualização: continua sumida na nona edição.

## Slide 40: Rede de acesso a cabo:
DOCSIS: data over cable service interface specification (especificação de interface para serviço de dados sobre cabo)
FDM sobre canais de frequência upstream e downstream
TDM no upstream: alguns slots atribuídos, alguns têm contenção
  quadro MAP de downstream: atribui slots upstream
  solicitação de slots upstream (e dados) transmitidos com acesso aleatório (recuo binário) em slots selecionados
Residences with cable modems
Canal de downstream i
Canal de upstream j
quadro MAP para
Intervalo [t1, t2]
t1
t2
Minislots atribuídos contendo quadros de dados upstream de modem a cabo
Minislots contendo quadros de solicitação de minislots
cable headend
CMTS

## Slide 41: Resumo dos protocolos MAC
particionamento de canal, por tempo, frequência, ou código
  Time Division, Frequency Division
acesso aleatório (dinâmico),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  detecção de portadora: fácil em algumas tecnologias (com fio), difícil em outras (sem fio)
  CSMA/CD usado na Ethernet
  CSMA/CA usado no 802.11
revezamento
  polling de site central, passagem de token
  Bluetooth, FDDI, token ring

## Slide 42: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes de data center

## Slide 43: Endereços MAC
endereço IP de 32 bits:
  endereço da camada de rede para interface
  usado para encaminhamento de camada 3 (camada de rede)
  ex.: 128.119.40.136
endereço MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet):
  função: usado “localmente” para enviar um quadro de uma interface para outra interface conectada fisicamente (mesma sub-rede, no sentido de endereçamento IP)
  endereço MAC de 48 bits (para a maioria das LANs) gravado na ROM da NIC, também às vezes configurável por software
notação hexadecimal (base 16)
(cada “numeral” representa 4 bits)
  ex.: 1A-2F-BB-76-09-AD
Notes: NIC = interface de rede

## Slide 44: Endereços MAC
cada interface na LAN
tem endereço MAC único de 48 bits
tem um endereço IP de 32 bits localmente único (como vimos)
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(com ou sem fio) 137.196.7/24
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23

## Slide 45: Endereços MAC
alocação de endereços MAC administrada pelo IEEE
fabricante compra parte do espaço de endereço MAC (para garantir exclusividade)
analogia:
  endereço MAC: como o CPF
  endereço IP: como o endereço postal
endereço MAC fixo: portabilidade
  pode-se mover a interface de uma LAN para outra
  lembre-se de que os endereços IP não são portáveis: dependem da sub-rede IP à qual o nó está conectado

## Slide 47: ARP: address resolution protocol (protocolo de resolução de endereço)
Tabela ARP: cada nó IP (hospedeiro, roteador) na LAN tem uma tabela
Questão: como determinar o endereço MAC da interface, conhecendo seu endereço IP?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23
ARP
ARP
ARP
ARP
  Mapeamentos de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN:
<endereço IP; endereço MAC; TTL>
  TTL (Time To Live): tempo após o qual o mapeamento de endereços será esquecido (normalmente 20 minutos)

## Slide 48: Protocolo ARP em ação
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
Tabela ARP em A
End. IP
End. MAC
TTL
exemplo: A quer enviar datagrama para B
  O endereço MAC de B não está na tabela ARP de A, então A usa o ARP para encontrar o endereço MAC de B
A transmite (broadcast) a consulta ARP, contendo o endereço IP de B
  endereço MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  todos os nós na LAN recebem a consulta ARP
1
MAC de origem: 71-65-F7-2B-08-53
IP de origem: 137.196.7.23
Endereço IP de destino: 137.196.7.14
…
1
Quadro Ethernet (enviado para FF-FF-FF-FF-FF-FF)

## Slide 49: Protocolo ARP em ação
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
Tabela ARP em A
End. IP
End. MAC
TTL
exemplo: A quer enviar datagrama para B
  O endereço MAC de B não está na tabela ARP de A, então A usa o ARP para encontrar o endereço MAC de B
B responde a A com resposta ARP, fornecendo seu endereço MAC
2
Endereço IP de destino : 137.196.7.23
Endereço MAC de destino:
71-65-F7-2B-08-53
…
2
Mensagem ARP no quadro Ethernet (enviada para 71-65-F7-2B-08-53)
Notes: Endereço IP e MAC de destino estavam errados. Corrigi.

## Slide 50: Protocolo ARP em ação
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
Tabela ARP em A
End. IP
End. MAC
TTL
exemplo: A quer enviar datagrama para B
  O endereço MAC de B não está na tabela ARP de A, então A usa o ARP para encontrar o endereço MAC de B
A recebe a resposta de B, adiciona a entrada B em sua tabela ARP local
3
137.196.
7.14
58-23-D7-FA-20-B0
500

## Slide 51
PS C:\Users\fbrev> arp -a
Interface: 192.168.50.74 --- 0x6
Endereço IP Endereço físico Tipo
192.168.50.1 18-31-bf-35-4d-48 dinâmico
192.168.50.2 d8-50-e6-d0-f6-40 dinâmico
192.168.50.5 04-d9-f5-85-20-a2 dinâmico
192.168.50.17 00-11-32-2a-1d-3c dinâmico
192.168.50.45 54-60-09-ad-cf-8c dinâmico
192.168.50.58 00-11-32-8b-8d-47 dinâmico
192.168.50.61 f0-5c-77-03-ec-ca dinâmico
192.168.50.89 70-77-81-fe-b4-9b dinâmico
192.168.50.100 74-d0-2b-2c-8a-9d dinâmico
192.168.50.107 70-74-14-01-84-71 dinâmico
192.168.50.115 48-b0-2d-65-84-6d dinâmico
192.168.50.132 8c-fa-ba-89-9e-31 dinâmico
192.168.50.158 3c-07-71-01-9b-20 dinâmico
192.168.50.159 a8-13-74-7b-d8-a9 dinâmico
192.168.50.160 44-09-b8-1e-b2-95 dinâmico
192.168.50.163 04-5d-4b-f0-55-bc dinâmico
192.168.50.165 a8-9c-ed-8a-34-8a dinâmico
192.168.50.178 a4-77-33-38-14-b0 dinâmico
192.168.50.245 b0-4f-13-f0-9b-76 dinâmico
192.168.50.249 00-a0-de-fd-a2-2e dinâmico
192.168.50.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
Interface: 192.168.50.5 --- 0xa
Endereço IP Endereço físico Tipo
192.168.50.1 18-31-bf-35-4d-48 dinâmico
192.168.50.17 00-11-32-2a-1d-3c dinâmico
192.168.50.45 54-60-09-ad-cf-8c dinâmico
192.168.50.58 00-11-32-8b-8d-47 dinâmico
192.168.50.61 f0-5c-77-03-ec-ca dinâmico
192.168.50.74 04-d9-f5-85-20-79 dinâmico
192.168.50.89 70-77-81-fe-b4-9b dinâmico
192.168.50.100 74-d0-2b-2c-8a-9d dinâmico
192.168.50.115 48-b0-2d-65-84-6d dinâmico
192.168.50.132 8c-fa-ba-89-9e-31 dinâmico
192.168.50.160 44-09-b8-1e-b2-95 dinâmico
192.168.50.163 04-5d-4b-f0-55-bc dinâmico
192.168.50.178 a4-77-33-38-14-b0 dinâmico
192.168.50.245 b0-4f-13-f0-9b-76 dinâmico
192.168.50.249 00-a0-de-fd-a2-2e dinâmico
192.168.50.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
Interface: 192.168.50.245 --- 0xe
Endereço IP Endereço físico Tipo
192.168.50.1 18-31-bf-35-4d-48 dinâmico
192.168.50.2 d8-50-e6-d0-f6-40 dinâmico
192.168.50.5 04-d9-f5-85-20-a2 dinâmico
192.168.50.12 3c-07-71-14-48-ee dinâmico
192.168.50.17 00-11-32-2a-1d-3c dinâmico
192.168.50.45 54-60-09-ad-cf-8c dinâmico
192.168.50.58 00-11-32-8b-8d-47 dinâmico
192.168.50.61 f0-5c-77-03-ec-ca dinâmico
192.168.50.74 04-d9-f5-85-20-79 dinâmico
192.168.50.89 70-77-81-fe-b4-9b dinâmico
192.168.50.100 74-d0-2b-2c-8a-9d dinâmico
192.168.50.107 70-74-14-01-84-71 dinâmico
192.168.50.115 48-b0-2d-65-84-6d dinâmico
192.168.50.132 8c-fa-ba-89-9e-31 dinâmico
192.168.50.158 3c-07-71-01-9b-20 dinâmico
192.168.50.159 a8-13-74-7b-d8-a9 dinâmico
192.168.50.160 44-09-b8-1e-b2-95 dinâmico
192.168.50.163 04-5d-4b-f0-55-bc dinâmico
192.168.50.165 a8-9c-ed-8a-34-8a dinâmico
192.168.50.178 a4-77-33-38-14-b0 dinâmico
192.168.50.249 00-a0-de-fd-a2-2e dinâmico
192.168.50.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
Interface: 169.254.161.193 --- 0x14
Endereço IP Endereço físico Tipo
169.254.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd estático

## Slide 52: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
passo a passo: enviando um datagrama de A para B via R
  foco no endereçamento – nos níveis de camada IP (datagrama) e MAC (quadro)
R
A
B
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
  assuma que:
    A conhece o endereço IP de B
    A conhece o endereço IP do roteador do primeiro salto, R (como?)
    A conhece o endereço MAC de R (como?)

## Slide 53: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Fís
IP de origem: 111.111.111.111
IP de destino: 222.222.222.222
A cria datagrama IP com IP de origem A e IP de destino B
A cria um quadro de camada de enlace contendo datagrama IP A-para-B
  o endereço MAC de R é o destino do quadro
MAC de origem: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC de destino: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 54: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Fís
quadro enviado de A para R
IP
Eth
Fís
quadro recebido em R, datagrama removido, e passado para o IP
MAC de origem: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC de destino: E6-E9-00-17-BB-4B
IP de origem: 111.111.111.111
IP de destino: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 55: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP de origem: 111.111.111.111
IP de destino: 222.222.222.222
MAC de origem: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC de destino: 49-BD-D2-C7-56-2A
R determina a interface de saída, passa datagrama com IP de origem A e IP de destino B para a camada de enlace
R cria um quadro de camada de enlace contendo datagrama IP A-para-B. Endereço de destino do quadro: endereço MAC de B
IP
Eth
Fís

## Slide 56: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Fís
IP
Eth
Fís
IP de origem: 111.111.111.111
IP de destino: 222.222.222.222
MAC de origem: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC de destino: 49-BD-D2-C7-56-2A
transmite o quadro da camada de enlace
R determina a interface de saída, passa datagrama com IP de origem A e IP de destino B para a camada de enlace
R cria um quadro de camada de enlace contendo datagrama IP A-para-B. Endereço de destino do quadro: endereço MAC de B

## Slide 57: Roteamento para outra sub-rede: endereçamento
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Fís
IP
Eth
Fís
B recebe quadro, extrai datagrama IP com destino a B
B passa datagrama para cima na pilha de protocolos, para IP
IP de origem: 111.111.111.111
IP de destino: 222.222.222.222

## Slide 58: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes de data center

## Slide 59: Ethernet
tecnologia LAN com fio “dominante”:
primeira tecnologia LAN amplamente utilizada
mais simples e barata
acompanhar a corrida de velocidade: 10 Mbps – 800 Gbps
chip único, várias velocidades (por exemplo, Broadcom BCM5761)
Esboço da Ethernet de Metcalfe
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/journeys-innovation/audio-stories/defying-doubters
Bob Metcalfe: co-inventor da Ethernet,
Vencedor do Prêmio ACM Turing 2022
Notes: Bob Metcalfe, meio dos anos 70.
Ethernet comutada no início dos anos 90.
Concorrentes (ATM, FDDI, token ring) eram mais complexas e mais caras.
Atualizei a velocidade máxima de 400 Gbps para 800 Gpbs (padrão aprovado em 2024)

## Slide 60: Ethernet: topologia física
barramento: popular até meados dos anos 90
  todos os nós no mesmo domínio de colisão (podem colidir uns com os outros)
barramento:
cabo coaxial
comutada
comutada: prevalece hoje
  comutador (switch) de camada de enlace (camada 2) ativo no centro
  cada “raio” executa um protocolo Ethernet (separado) (os nós não colidem uns com os outros)

## Slide 61: Estrutura do quadro Ethernet
interface de envio encapsula datagrama IP (ou outro pacote de protocolo da camada de rede) em um quadro Ethernet
endereço
de destino
endereço
de origem
dados (carga)
CRC
preâmbulo
tipo
preâmbulo:
usado para sincronizar as taxas de clock do emissor e do receptor
7 bytes com 10101010 seguido de um byte com 10101011

## Slide 62: Estrutura do quadro Ethernet (mais)
endereço
de destino
endereço
de origem
dados (carga)
CRC
preâmbulo
tipo
endereços: endereços MAC de origem e destino de 6 bytes
  se o adaptador recebe o quadro com endereço de destino correspondente ao seu ou com endereço de difusão (broadcast) (por exemplo, pacote ARP), ele passa os dados do quadro para o protocolo da camada de rede
  caso contrário, o adaptador descarta o quadro
tipo: indica protocolo da camada superior
  principalmente IP, mas outros são possíveis, por exemplo, Novell IPX, AppleTalk
  usado para demultiplexar no receptor
CRC: verificação de redundância cíclica (cyclic redundancy check) no receptor
  erro detectado: o quadro é descartado
Notes: Exemplos de tipo (EtherType): 0x0800 (2048) indica que o quadro tem um datagrama IPv4. 0x0806 (2054) indica um quadro ARP, 0x86DD (34525) indica um quadro IPv6.
Lista de tipos: https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1

## Slide 63: Quadro Ethernet II vs. Quadro IEEE 802.3
IEEE 802.3x-1997 unificou os padrões:
  Valores ≤ 1500 representam tamanho
  Valores ≥ 1536 representam tipo
Imagem extraída de Tanenbaum, Andrew S., 1944-
Computer networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. -- 5th ed.
Ethernet II
IEEE 802.3
Notes: Se o quadro é Ethernet II, infere-se o tamanho a partir do enquadramento (na camada física há um símbolo especial ou a perda da portadora)
Se o quadro é IEEE 802.3, o campo Tipo estará entre os campos Length e Data.
SoF = Start of Frame (delimitador de início de quadro)
A Ethernet requer que cada quadro tenha no mínimo 64 bytes.
Se a carga for menor que 46 bytes, o enchimento (Pad) é usado para completar o tamanho mínimo.
Isto é necessário para evitar que um quadro muito pequeno termine de ser transmitido pela origem antes de chegar ao destino, sendo que ainda poderia sofrer uma colisão.

## Slide 64: Ethernet: não confiável, sem conexão
sem conexão: sem handshaking entre NICs emissor e receptor
não confiável: NIC receptor não envia ACKs ou NAKs para NIC emissor
  dados em quadros descartados são recuperados somente se o emissor inicial usar transferência confiável de dados em camada superior (por exemplo, TCP), caso contrário, dados descartados serão perdidos
Protocolo MAC da Ethernet : CSMA/CD com backoff binário e sem slots

## Slide 65: Padrões Ethernet 802.3: camadas de enlace e física
    mídias de camada física diferentes: fibra, cabo
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Protocolo MAC e
formato de quadro
muitos padrões Ethernet diferentes
  protocolo MAC e formato de quadro em comum
  diferentes velocidades: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 80 Gbps
1000BASE-T
1000BASE-CX
1000BASE-LX10
1000BASE-SX
1000BASE-LX
1000BASE-BX10
camada física de cobre (par trançado)
camada física de fibra
Padrões de camada física de Gigabit
Notes: 1. 1000BASE-T
Velocidade: 1000 Mbps (Gigabit)
Base: Baseband (sinal digital direto, sem modulação de frequência)
T: Twisted pair (cabo de par trançado, cobre)
Mídia: Cabo de par trançado Cat5e ou superior
Distância máxima: até 100 m
Uso típico: LANs corporativas e domésticas com cabo de cobre.
2. 1000BASE-CX
Velocidade: 1000 Mbps
Base: Baseband
CX: Copper (cobre) – geralmente cabo balanceado especial de baixa latência
Mídia: Cabo de cobre especial (não Cat5e comum, mais grosso, normalmente STP – shielded twisted pair)
Distância máxima: cerca de 25 m (tem menos interferência, mas atenua mais por conta da blindagem)
Uso típico: Conexões de switch a switch ou dentro de racks.
3. 1000BASE-SX
Velocidade: 1000 Mbps
Base: Baseband
SX: Short wavelength (comprimento de onda curto, ~850 nm)
Mídia: Fibra multimodo
Distância máxima: 220 m até 550 m, dependendo do tipo de fibra
Uso típico: Redes de campus e interconexão de edifícios próximos.
4. 1000BASE-LX
Velocidade: 1000 Mbps
Base: Baseband
LX: Long wavelength (comprimento de onda longo, ~1310 nm)
Mídia: Fibra multimodo ou monomodo
Distância máxima: até 5 km em multimodo, 10 km em monomodo
Uso típico: Redes de longa distância dentro do campus ou entre prédios.
5. 1000BASE-LX10
Mesma coisa que LX, mas otimizado para distâncias maiores até 10 km em fibra monomodo.
Serve para conexões interprédios ou pequenas metrópoles.
6. 1000BASE-BX10
Velocidade: 1000 Mbps
BX: Bidirectional over a single fiber (transmissão bidirecional numa única fibra)
10: distância de até 10 km
Mídia: Fibra monomodo
Uso típico: Economiza fibra em links ponto a ponto, comum em provedores ou data centers.
💡 Resumo das letras mais comuns:
T: Twisted pair (cobre)
CX: Copper (cobre especial)
SX: Short wavelength (fibra multimodo curta)
LX: Long wavelength (fibra multimodo ou monomodo longa)
BX: Bidirectional (fibra única)
10: indica distância máxima em km (geralmente LX10, BX10)
Monomodo: longo alcance, alta velocidade, caro, núcleo fino, um caminho de luz.
Multimodo: curto/médio alcance, mais barato, núcleo grosso, múltiplos caminhos de luz → dispersão.

## Slide 66: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes de data center

## Slide 67: Comutador Ethernet
Comutador é um dispositivo de camada de enlace: assume um papel ativo
  armazena e encaminha quadros Ethernet
  examina o endereço MAC dos quadros de entrada, encaminha seletivamente um quadro para um ou mais enlaces de saída quando o quadro deve ser encaminhado no segmento, usa CSMA/CD para acessar o segmento
transparente: hospedeiros não sabem da presença de comutadores
plug-and-play, self-learning
  comutadores não precisam ser configurados

## Slide 68: Comutador: várias transmissões simultâneas
comutador com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)
A
D
B
E
C
F
1
2
3
4
5
6
hospedeiros têm conexão direta e dedicada com o comutador
comutador faz buffer de pacotes
protocolo Ethernet usado em cada enlace de entrada, então:
  sem colisões; full duplex
  cada enlace é seu próprio domínio de colisão
comutação: A-para-D e B-para-E podem transmitir simultaneamente, sem colisões

## Slide 69: Comutador: várias transmissões simultâneas
comutador com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)
A
D
B
E
C
F
1
2
3
4
5
6
hospedeiros têm conexão direta e dedicada com o comutador
comutador faz buffer de pacotes
protocolo Ethernet usado em cada enlace de entrada, então:
  sem colisões; full duplex
  cada enlace é seu próprio domínio de colisão
comutação: A-para-D e B-para-E podem transmitir simultaneamente, sem colisões
  mas transmissões A-para-D e C-para-D não podem ocorrer simultaneamente

## Slide 70: Tabela de encaminhamento do comutador
A
D
B
E
C
F
1
2
3
4
5
6
Q: como o comutador sabe que D pode ser alcançado pela interface 4 e E é alcançável pela interface 5?
R: cada comutador tem uma tabela de comutação, onde cada entrada é:
  (endereço MAC do hospedeiro, interface para alcançar o hospedeiro, carimbo de data/hora)
  parece uma tabela de roteamento!
Q: como as entradas são criadas e mantidas na tabela de comutação?
  algo como um protocolo de roteamento?

## Slide 71: Comutador: auto aprendizado
A
D
B
E
C
F
1
2
3
4
5
6
comutador aprende quais hospedeiros podem ser alcançados através de quais interfaces
A D
Origem: A
Destino: D
end. MAC interface TTL
Tabela de
Comutação
(inicialmente
vazia)
A
1
60
  quando o quadro é recebido, o comutador “aprende” a localização do remetente: segmento de LAN de entrada
  registra o par remetente/local na tabela de comutação

## Slide 72: Comutador: filtragem/encaminhamento de quadros
quando um quadro é recebido no comutador:
  1. registra enlace de entrada e endereço MAC do hospedeiro emissor
  2. procura um registro com o endereço MAC de destino na tabela de comutação
  3. se um registro é encontrado para o destino então {
  se o destino está no segmento pelo qual o quadro chegou então descarta quadro
  senão encaminha quadro na interface indicada pelo registro
  }
  senão inunda /* encaminha em todas as interfaces, exceto na interface de chegada */

## Slide 73: Auto aprendizado e encaminhamento: exemplo
A
D
B
E
C
F
1
2
3
4
5
6
A D
Origem: A
Destino: D
end. MAC interface TTL
tabela de comutação
(inicialmente vazia)
A
1
60
A D
A D
A D
A D
A D
D A
D
4
60
destino do quadro, D, local desconhecido:
inunda
localização do destino A conhecida:
envia seletivamente em apenas um enlace

## Slide 74: Interconectando comutadores
comutadores com auto aprendizado podem ser conectados:
Q: enviando de A para G - como S1 sabe que deve encaminhar o quadro destinado a G via S4 e S3?
R: auto aprendizado! (funciona exatamente igual ao caso com um único comutador!)
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

## Slide 75: Exemplo de auto aprendizado com múltiplos comutadores
Suponha que C envia um quadro para I, I responde para C
Q: mostre as tabela de comutação e encaminhamento de pacotes em S1, S2, S3, e S4
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

## Slide 76: Pequena rede institucional
para rede externa
roteador
sub-rede IP
servidor de e-mail
servidor web
Notes: Kurose tirou na V9, mas acho interessante manter.

## Slide 77: Rede do Campus da UMass - Detalhe
...
Agr2
...
Agr1
armários
dos
prédios
para fora do campus
Controlador
Sem Fio
...
Controlador
Sem Fio
borda
borda
núcleo
núcleo
...
Agr3
...
Agr4
firewall
data center
WiFi
Rede da UMass:
4 firewalls
10 roteadores
2000+ comutadores de rede
6000 pontos de acesso sem fio
30000 tomadas de rede com fio ativas
55000 dispositivos sem fio ativos de usuário final
… tudo construído, operado e mantido por cerca de 15 pessoas

## Slide 78: Rede do Campus da UMass - Detalhe
...
Agr2
...
Agr1
armários
dos
prédios
para fora do campus
Controlador
Sem Fio
...
Controlador
Sem Fio
borda
borda
núcleo
núcleo
...
Agr3
...
Agr4
firewall
data center
WiFi
eBGP
iBGP
IS-IS
IS-IS
Ethernet
comutação
de camada 2
roteamento intra-domínio
roteamento
inter-domínio
Protocolos
Velocidades de Enlace
10G;
100G pendente
40G & 100G
40G
10G & 1G

## Slide 79
unespNET
https://www.youtube.com/watch?v=rVlovfymyBY
Notes: Rede da UNESP em 2023, conforme mostrada na palestra do Anderson Cerri, do nosso DTI, na SECCOMP de 2023.

## Slide 80: Comutadores vs. roteadores
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
enlace
física
comutadores
datagrama
aplicação
transporte
rede
enlace
física
quadro
quadro
quadro
datagrama
6-80
ambos armazenam e encaminham:
roteadores: dispositivos de camada de rede (examinam cabeçalhos de camada de rede)
comutadores: dispositivos de camada de enlace (examinam cabeçalhos de camada de enlace)
ambos têm tabelas de encaminhamento:
roteadores: calculam tabelas usando algoritmos de roteamento e endereços IP
comutadores: aprendem a tabela de encaminhamento usando inundação, auto aprendizado e endereços MAC
Notes: Tipicamente utiliza-se switches para redes com até centenas de hospedeiros, aproveitando o processamento mais rápido (só até camada 2), não haver necessidade de configuração, etc.
Em redes com milhares de hospedeiros convém dividir em mais sub-redes, evitando o excesso de tráfego de broadcast (ARP, DHCP, etc.), tabelas ARP muito grandes, etc.

## Slide 81: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes de data center

## Slide 82: Virtual LANs (VLANs): motivação
Ciência da
Computação
EE
Q: o que acontece à medida que os tamanhos da LAN aumentam e os usuários mudam de ponto de conexão?
domínio de difusão (broadcast) único:
  escala: todo o tráfego de difusão da camada 2 (ARP, DHCP, MAC desconhecido) deve cruzar toda a LAN
  problemas de eficiência, segurança, e privacidade

## Slide 83: Virtual LANs (VLANs): motivação
problemas administrativos :
usuário da CC muda sua sala para a EE - fisicamente conectado ao comutador da EE, mas quer permanecer logicamente conectado ao comutador da CC
Ciência da
Computação
EE
domínio de difusão (broadcast) único:
  escala: todo o tráfego de difusão da camada 2 (ARP, DHCP, MAC desconhecido) deve cruzar toda a LAN
  problemas de eficiência, segurança, e privacidade
Q: o que acontece à medida que os tamanhos da LAN aumentam e os usuários mudam de ponto de conexão?

## Slide 84: VLANs baseadas em porta
1
8
2
7
9
16
10
15
comutador(es) que suportam recursos de VLAN podem ser configurados para definir várias LANs virtuais em uma única infraestrutura de LAN física.
Virtual Local Area Network (VLAN)
VLAN baseada em porta: portas de comutador agrupadas (por software de gerenciamento de comutador) para que um único comutador físico ……
…
EE (portas VLAN 1-8)
CC (portas VLAN 9-15)
…
… opere como múltiplos comutadores virtuais
1
8
2
7
EE (portas VLAN 1-8)
…
9
16
10
15
…
CC (portas VLAN 9-15)

## Slide 85: VLANs baseadas em porta
1
8
2
7
9
16
10
15
…
EE (portas VLAN 1-8)
CC (portas VLAN 9-15)
…
isolamento de tráfego: quadros de/para as portas 1-8 só podem alcançar as portas 1-8
  também pode-se definir VLANs com base em endereços MAC de sistemas finais, em vez de portas do comutador
associação dinâmica: as portas podem ser atribuídas dinamicamente entre VLANs
encaminhamento entre VLANs: feito via roteamento (assim como com comutadores separados)
  na prática, os fornecedores vendem comutadores com roteadores combinados

## Slide 86: VLANs abrangendo vários comutadores
1
8
2
7
9
16
10
15
…
EE (portas VLAN 1-8)
CC (portas VLAN 9-15)
…
5
8
2
7
…
16
1
6
3
4
Portas 2,3,5 pertencem a VLAN EE
Portas 4,6,7,8 pertencem a VLAN CC
porta de tronco: transporta quadros entre VLANs definidas em vários comutadores físicos
  os quadros encaminhados dentro da VLAN entre os comutadores não podem ser quadros 802.1 comuns (devem levar informações de ID da VLAN)
  o protocolo 802.1q adiciona/remove campos de cabeçalho adicionais para quadros encaminhados entre portas de tronco

## Slide 87: Formato de quadro VLAN 802.1Q
Quadro Ethernet 802.1
endereço
de destino
endereço
de origem
dados (carga)
CRC
preâmbulo
tipo
Tag Identificador de
Protocolo de 2 bytes
(valor: 81-00)
Tag de Informação de Controle
(campo VLAN ID de 12 bits, campo prioridade de 3 bits, como o TOS do IP)
CRC
Recomputado
Quadro 802.1Q
endereço
de destino
endereço
de origem
dados (carga)
CRC
preâmbulo
tipo
Notes: Exemplos de tipo (EtherType): 0x0800 (2048) indica que o quadro tem um datagrama IPv4. 0x0806 (2054) indica um quadro ARP, 0x86DD (34525) indica um quadro IPv6, e 0x8100 (33024) indica a presença de uma tag IEEE 802.1Q (a seguir).

## Slide 88: O Padrão IEEE 802.1Q
Transição da Ethernet legada para a Ethernet com VLAN. Símbolos sombreados reconhecem VLAN. Os vazios não reconhecem.
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4ed, Prentice Hall Professional, 2003
Notes: Adicionei esses dois slides do Tanenbaum para explicar melhor o funcionamento das VLANs.

## Slide 89: O Padrão IEEE 802.1Q (2)
The 802.3 (legacy) and 802.1Q Ethernet frame formats.
Prioridade (3 bits)
  Não tem nada a ver com VLAN, mas aproveitaram a modificação para incluir essa possibilidade de controle de qualidade de serviço
    Distingue entre tráfego em tempo real permanente, tráfego em tempo real provisório e tráfego não relacionado a tempo
CFI (Indicador de Formato Canônico): nada a ver com VLAN também, incluído por motivos políticos (“vote na minha modificação que voto na sua”). Serve para indicar que carga útil contém quadro IEEE 802.5 (Token Ring) encapsulado
Identificador de VLAN (12 bits)
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4ed, Prentice Hall Professional, 2003

## Slide 90: EVPN: Ethernet VPNs (aka VXLANs)
1
8
2
7
9
16
10
15
…
…
Switches Ethernet de camada 2 conectados logicamente entre si (por exemplo, usando IP como subcamada)
  quadros Ethernet transportados dentro de datagramas IP entre locais
  “esquema de tunelamento para sobrepor redes da Camada 2 sobre redes da Camada 3 ... funciona sobre a infraestrutura de rede existente e fornece um meio de “ampliar” uma rede da Camada 2.” [RFC7348]
5
8
2
7
…
6
3
4
16
1
data center
de Sunnyvale
data center
de Bangalore
Ethernet
quadro
Ethernet
datagrama
IP

## Slide 91: EVPN: Ethernet VPNs (aka VXLANs)
Sunnyvale
Bangalore
Túnel VXLAN
Endpoint (VTEP) x de Túnel VXLAN
Endpoint (VTEP) y
de Túnel VXLAN
1
8
2
7
9
16
10
15
…
16
Ethernet frame
Hospedeiro A
5
8
2
7
…
6
3
4
1
Ethernet frame
Hospedeiro B
Quadro Ethernet
Segmento UDP
Datagrama IP
x y
...
Internet
Switches Ethernet de camada 2 conectados logicamente entre si (usando IP como subcamada)
  Quadros Ethernet transportados dentro de datagramas IP entre locais
  “esquema de tunelamento para sobrepor redes de Camada 2 sobre redes de Camada 3... é executado na infraestrutura de rede existente ... fornece um meio de "esticar" uma rede de Camada 2.” [RFC 7348]
Notes: VTEP = VXLAN Tunnel Endpoint

## Slide 92: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes de data center

## Slide 93: Multiprotocol label switching (MPLS – Comutação de Rótulo Multiprotocolo)
rótulo
TC
S
TTL
20
3
1
8
objetivo: encaminhamento IP de alta velocidade entre a rede de roteadores compatíveis com MPLS, usando rótulo de comprimento fixo (em vez de correspondência de prefixo mais curto)
  pesquisa mais rápida usando identificador de comprimento fixo
  emprestando ideias da abordagem de Circuito Virtual (VC)
  mas o datagrama IP ainda mantém o endereço IP!
remainder of Ethernet frame, including IP header with IP source, destination addresses
Cabeçalho MPLS
cabeçalho
Ethernet
restante do quadro Ethernet, incluindo cabeçalho IP com endereços IP de origem e destino
Notes: TC (Traffic Class, era chamado EXP até 2009) – Classe de serviços, Prioridade, QoS e ECN. Nota: No slide do Kurose ainda está como EXP, mesmo na oitava edição. S – Stack – se ajustado para 1, significa que o rótulo é o último da pilha.
TTL – igual no IP, conta saltos (tamanho 5 no livro do Kurose, tamanho 8 no Tanenbaum e outras referências). Nota: ainda está como 5 na oitava edição.
Atualização (2025): ainda está 5 na nona edição.

## Slide 94: Roteadores compatíveis com MPLS
também conhecido como roteador comutado por rótulo
encaminha pacotes para a interface de saída com base apenas no valor do rótulo (não inspeciona o endereço IP)
  Tabela de encaminhamento MPLS distinta das tabelas de encaminhamento IP
flexibilidade: Decisões de encaminhamento MPLS podem diferir daquelas do IP
  usa endereços de destino e origem para rotear fluxos para o mesmo destino de forma diferente (engenharia de tráfego)
  redireciona fluxos rapidamente se o enlace falhar: caminhos de backup pré-computados

## Slide 95: Caminhos MPLS versus caminhos IP
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
roteamento IP: caminho para o destino determinado apenas pelo endereço de destino
roteador IP

## Slide 96: Caminhos MPLS versus caminhos IP
R2
D
R3
R5
A
R6
roteador IP
R4
roteamento IP: caminho para o destino determinado apenas pelo endereço de destino
roteador IP/MPLS
O roteador IP/MPLS de entrada (R4) pode usar diferentes rotas MPLS para A baseadas, por exemplo, no endereço IP de origem ou outros campos
roteamento MPLS: caminho para o destino pode ser baseado no endereço de origem e no endereço de destino
  um tipo de encaminhamento generalizado (MPLS chegou 10 anos antes)
  re-roteamento rápido: pré-computa rotas de backup para o caso de falha de enlace
R1

## Slide 97: Sinalização MPLS
modifica protocolos de inundação de estado de enlace do OSPF e do IS-IS para transportar informações usadas pelo roteamento MPLS:
  por exemplo, largura de banda do enlace, quantidade “reservada” de largura de banda do enlace
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
inundação
de estado
de enlace
modificada
RSVP-TE
roteador MPLS de entrada usa o protocolo de sinalização RSVP-TE para configurar o encaminhamento MPLS nos próximos roteadores
R1
Notes: RSVP-TE é um exemplo, mas não é o único protocolo de sinalização

## Slide 98: Tabelas de encaminhamento MPLS
rótulo rótulo interface
entr. saída dest. saída
6 - A 0
rótulo rótulo interface
entr. saída dest. saída
10 6 A 1
12 9 D 0
rótulo rótulo interface
entr. saída dest. saída
8 6 A 0
rótulo rótulo interface
entr. saída dest. saída
10 A 0
12 D 0
8 A 1
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
R1
0
1
0
0
1
0

## Slide 99: MPLS
Fica entre o IP (camada de rede) e o PPP ou Ethernet (camada de enlace)
  Não é da camada de rede, pois depende do IP ou outros endereços da camada de rede
  Não é da camada de enlace, pois encaminha pacotes por vários saltos
    As vezes é descrito como protocolo da “Camada 2,5”

## Slide 100: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes em data centers

## Slide 101: Redes em data centers
De dezenas a centenas de milhares de hospedeiros, muitas vezes fortemente acoplados e próximos:
  e-business (ex.: Amazon)
  servidores de conteúdo (ex.: YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  motores de busca, mineração de dados (ex.: Google)
desafios:
  múltiplas aplicações, cada uma atendendo a um grande número de clientes
  confiabilidade
  gerenciamento/balanceamento de carga, evitando gargalos de processamento, de rede e de dados
Dentro de um contêiner da Microsoft de 40 pés (12,192 metros), data center de Chicago
Notes: Tendência atual.
Outra tendência: data center em container (padrão de 12 metros de comprimento): Cada contêiner tem até alguns milhares de hospedeiros, empilhados em dezenas de racks, que são compactados juntos. No local do data center, vários contêineres são interconectados entre si e também com a Internet. Depois que um contêiner pré-fabricado é implantado em um data center, geralmente é difícil fazer a manutenção. Assim, cada contêiner é projetado para degradação de desempenho elegante: como componentes (servidores e switches) falham com o tempo, o contêiner continua a operar, mas com desempenho degradado. Quando muitos componentes falharam e o desempenho caiu abaixo de um limite, todo o contêiner é removido e substituído por um novo. O desafio é montar a rede que interconecta os containers.

## Slide 102: Redes de datacenter: elementos de rede
Racks de servidores
20- 40 servidores blade: hospedeiros
Comutadores Top of Rack (TOR) (Acesso)
um por rack
Ethernet 100G-400Gbps para lâminas
Comutadores de nível 2 (Agregação)
conectado a ~16 TORs abaixo
Comutadores de nível 1 (Núcleo)
conectado a ~16 nível 2 abaixo
Roteadores de borda
conexões para fora do datacenter
…
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 103: Redes de datacenter: elementos de rede
Two-layer leaf/spine datacenter interconnection network:
...
Spine
switches
(comutadores espinha dorsal)
Leaf
switches
(comutadores folha)
Notes: Assim como no caso de “switch”, as traduções de “spine switch” e “leaf switch” também não costumam ser usadas.

## Slide 104: Redes de datacenter: elementos de rede
Topologia de rede do data center F16 do Facebook:
https://engineering.fb.com/data-center-engineering/f16-minipack/ (postado 3/2019)

## Slide 105: Redes de datacenters: multicaminho
9
10
11
12
13
14
15
16
dois caminhos separados destacados entre os racks 1 e 11
rica interconexão entre comutadores e racks:
  aumento da taxa de transferência entre racks (vários caminhos de roteamento possíveis)
  maior confiabilidade por meio de redundância

## Slide 106: Redes de datacenters: roteamento de camada de aplicação
…
…
…
…
…
…
…
…
Balanceador
de carga
Internet
balanceador de carga: roteamento de camada de aplicação
recebe solicitações de clientes externos
direciona a carga de trabalho dentro do data center
retorna resultados ao cliente externo (ocultando do cliente os componentes internos do data center)
Notes: Cada hospedeiro tem seu IP interno.
Balanceador de carga também chamado de “switch nível 4” e faz funções de NAT.
Também é dividido em sub-redes para minimizar o tráfego ARP

## Slide 107: Redes de datacenters: inovações de protocolos
camada de enlace:
  RoCE: DMA remoto (RDMA) sobre Ethernet Convergente
camada de transporte:
  ECN (explicit congestion notification - notificação explícita de congestionamento) usado no controle de congestionamento da camada de transporte (DCTCP, DCQCN)
  experimentação com controle de congestionamento hop-by-hop (backpressure)
roteamento, gerenciamento:
  SDN amplamente utilizadas dentro dos/entre os datacenters das organizações
  coloque serviços e dados relacionados o mais próximo possível (por exemplo, no mesmo rack ou rack próximo) para minimizar a comunicação de nível 2 e nível 1
Google Networking: Infrastructure and Selected Challenges (Slides: https://networkingchannel.eu/google-networking-infrastructure-and-selected-challenges/
Notes: O termo RDMA é um acrónimo para a expressão em inglês Remote Direct Memory Access. O RDMA permite que os dados movam-se da memória de um computador para outro sem envolver nenhum dos sistemas operacionais. Isso permite um grande tráfego de dados, baixo atraso de rede, que é essencialmente útil em cluster paralelos.
DCTCP: RFC 8257 - TCP Congestion Control for Data Centers
DCQCN: Data Center Quantized Congestion Notification

## Slide 108: ORION: o novo plano de controle SDN do Google para data centers internos (Jupiter) + rede de longa distância (B4)
Arquitetura SDN do Orion e aplicativos de núcleo
roteamento (intradomínio, iBGP), engenharia de tráfego: implementada em aplicações sobre o núcleo do ORION
controles de fluxo baseados em edge-edge (por exemplo, agendamento CoFlow) para cumprir SLAs de contrato
gerenciamento: microserviços distribuídos de publicação-subscrição no núcleo do Orion, OpenFlow para sinalização/monitoramento de switches
Nota:
sem protocolos de roteamento, controle de congestionamento (parcialmente) também gerenciado por SDN em vez de por protocolo
os protocolos estão morrendo?
Notes: Repeat after each reveal: no protocol
Coflows: “a collection of flows between two groups of machines with associated semantics and a collective objective”; [Sigcomm’13, Sigcomm’15, Sigcomm’18]. Not unlike multiprocessor scheduling in the 1980’s
O Orion é uma plataforma de SoftwareDefined Networking (SDN) desenvolvida pelo Google. Ele é usado globalmente em data centers (Jupiter) e redes de longa distância (B4) da Google2. Orion foi projetado com uma arquitetura modular e baseada em microserviços, utilizando um banco de dados central de publicação-subscrição para permitir um sistema de controle de rede definido por software distribuído, mas fortemente acoplado.
B4 é a rede de longa distância (wide area network) desenvolvida pelo Google para conectar seus data centers globalmente.
Um Contrato de Nível de Serviço (SLA) é um acordo formal entre um provedor de serviços e um cliente que define os serviços a serem entregues, os padrões de desempenho e as métricas usadas para medir esse desempenho.
Os protocolos tradicionais estão evoluindo à medida que novas tecnologias, como SDN e cloud computing, ganham destaque. Protocolos não estão "morrendo," mas estão sendo complementados por soluções mais flexíveis e eficientes, como o Orion do Google

## Slide 109: Camada de enlace, LANs: roteiro
um dia na vida de uma requisição web
introdução
detecção e correção de erros
protocolos de acesso múltiplo
LANs
  endereçamento, ARP
  Ethernet
  comutadores (switches)
  VLANs
virtualização de enlaces: MPLS
redes em data centers

## Slide 110: Síntese: um dia na vida de uma solicitação da web
nossa jornada pela pilha de protocolos agora está completa!
  aplicação, transporte, rede, enlace
juntando tudo: síntese!
  objetivo: identificar, revisar, entender os protocolos (em todas as camadas) envolvidos em um cenário aparentemente simples: requisitando uma página www
  cenário: aluno conecta laptop à rede do campus, solicita/recebe www.google.com

## Slide 111: Um dia na vida: cenário
rede da Comcast
68.80.0.0/13
rede do Google
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
servidor DNS
rede da escola
68.80.2.0/24
navegador
página web
cliente móvel que chega se conecta à rede …
requisita página web: www.google.com
cenário:
Parece
simples!

## Slide 112: Um dia na vida: conectando-se à Internet
roteador tem
servidor DHCP
dispositivo móvel chegando:
cliente DHCP
laptop conectando precisa obter seu próprio endereço IP, endereço do roteador do primeiro salto, e endereço do servidor DNS: usa DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
requisição DHCP encapsulada em UDP, encapsulada em IP, encapsulada em Ethernet 802.3
quadro Ethernet enviado por broadcast (dest: FFFFFFFFFFFF) na LAN, recebido no roteador executando servidor DHCP
Ethernet demultiplexado para IP, demultiplexado para UDP, demultiplexado para DHCP

## Slide 113: Um dia na vida: conectando-se à Internet
roteador tem
servidor DHCP
dispositivo móvel chegando:
cliente DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
servidor DHCP formula DHCP ACK contendo endereço IP do cliente, endereço IP do roteador de primeiro salto, e nome e endereço IP do servidor DNS
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
encapsulamento no servidor DHCP, quadro encaminhado (aprendizado do comutador) através da LAN, demultiplexando no cliente
O cliente agora tem endereço IP, sabe o nome e endereço do servidor
DNS e endereço IP de seu roteador de primeiro salto
cliente DHCP recebe resposta DHCP ACK

## Slide 114: Um dia na vida… ARP (antes do DNS, antes do HTTP)
roteador tem
servidor ARP
dispositivo móvel chegando :
cliente ARP
DNS
UDP
IP
Eth
Fís
Eth
Fís
ARP
antes de enviar requisição HTTP, precisa do endereço IP de www.google.com: DNS
DNS
DNS
DNS
Consulta DNS criada, encapsulada em UDP, encapsulada em IP, encapsulada em Ethernet. Para enviar o quadro para o roteador, é necessário o endereço MAC da interface do roteador: ARP
broadcast da requisição ARP, recebida pelo roteador, que responde com uma resposta ARP fornecendo o endereço MAC da interface do roteador
o cliente agora conhece o endereço MAC do roteador do primeiro salto, então agora pode enviar o quadro contendo a consulta DNS
ARP query
ARP
ARP reply

## Slide 115: Um dia na vida… usando DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Fís
DNS
DNS
DNS
rede da Comcast
68.80.0.0/13
servidor DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Datagrama IP contendo consulta DNS encaminhada via comutador LAN do cliente para o roteador de 1º salto
Datagrama IP encaminhado da rede do campus para a rede da Comcast, roteado (tabelas criadas por protocolos de roteamento RIP, OSPF, IS-IS e/ou BGP) para o servidor DNS
demultiplexado para DNS
DNS responde ao cliente com endereço IP de www.google.com
DNS
UDP
IP
Eth
Fís
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 116: Um dia na vida… conexão TCP carregando HTTP
DNS
DNS
DNS
rede da Comcast
68.80.0.0/13
64.233.169.105
servidor web do Google
HTTP
TCP
IP
Eth
Fís
HTTP
para enviar solicitação HTTP, o cliente primeiro abre socket TCP para o servidor web
segmento TCP SYN (passo 1 no handshake de 3 vias do TCP) roteado entre domínios para o servidor web
conexão TCP estabelecida!
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Fís
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
servidor web responde com TCP SYNACK (passo 2 no handshake de 3 vias do TCP)

## Slide 117: Um dia na vida… requisição/resposta HTTP
DNS
DNS
DNS
rede da Comcast
68.80.0.0/13
64.233.169.105
servidor web do Google
HTTP
TCP
IP
Eth
Fís
HTTP
TCP
IP
Eth
Fís
HTTP
requisição HTTP enviada em socket TCP
datagrama IP contendo solicitação HTTP roteado para www.google.com
datagrama IP contendo resposta HTTP roteado de volta ao cliente
servidor web responde com resposta HTTP (contendo página web)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
página web finalmente (!!!) mostrada

## Slide 118: Capítulo 6: Resumo
princípios por trás dos serviços da camada de enlace de dados:
  detecção e correção de erros
  compartilhamento de um canal de transmissão: acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
instanciação e implementação de várias tecnologias de camada de enlace
  Ethernet
  LANs comutadas, VLANs
  redes virtualizadas como uma camada de enlace: MPLS
síntese: um dia na vida de uma requisição web

## Slide 119: Capítulo 6: vamos respirar
jornada pela pilha de protocolos completa (exceto camada física)
compreensão sólida dos princípios e prática de rede!
….. poderia parar por aqui …. mas ainda há mais tópicos interessantes!
  sem fio
  segurança

## Slide 120: Leitura Recomendada e Complementar
Leitura Recomendada:
  KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. 8ª Edição. Bookman, 2021.
    Capítulo 6 – A Camada de Enlace e Redes Locais
  TANENBAUM, Andrew S., FEAMSTER, Nick e WETHERALL, David. Redes de Computadores. 6ª Edição. São Paulo: Bookman, 2021.
    Capítulo 3 – A Camada de Enlace de Dados
    Capítulo 4 – A Subcamada de Controle de Acesso ao Meio
Leitura Complementar:
  FOUROUZAN, Behrouz A. e FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013.
    Capítulo 5 – Camada de Enlace de Dados: Redes com Fios.
  TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: Versão Revista e Atualizada. Clube do Hardware, 2018.
    Capítulo 3 – Capítulos 13 a 17.
  COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1: Princípios, protocolos e arquitetura. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
    Capítulos 2 – Revisão das tecnologias de rede básicas.
  MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores. 2ª edição. LTC, 2013.
    Capítulos 4 e 5

## Slide 121: Slides adicionais do Capítulo 6

## Slide 122: Eficiência do ALOHA puro
P(sucesso de determinado nó) = P(nó transmitir)
P(nenhum outro nó transmitir em [t0-1,t0]
P(nenhum outro nó transmitir em [t0-1,t0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… escolhendo p ótimo e considerando n
= 1/(2e) = .18
*
*
*
ainda pior do que o slot Aloha!