## Slide 1: Redes de Computadores
Redes Sem Fio e Redes Móveis
Fabricio Breve
www.fabriciobreve.com
Nota: a maioria dos slides dessa apresentação são traduzidos ou adaptados dos slides disponibilizados gratuitamente pelos autores do livro KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 9th Edition. Pearson, 2025. Todo o material pertencente aos seus respectivos autores está protegido por direito autoral.

## Slide 2
Computer Networking: A Top-Down Approach 9th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2025
Chapter 7 Wireless and Mobile Networks
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2025
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Version History
V9.0. July 2025 (completely redone from scratch, not a revision of 8.*)
8.0 (May 2020)
All slides reformatted for 16:9 aspect ratio
All slides updated to 8th edition material
Use of Calibri font, rather that Gill Sans MT
Add LOTS more animation throughout
lighter header font
4G/5G material completely updated; older 2/2.5/3G removed
8.2 (July 2023). Changes from 8.0:
minor updates and additional, including removing master/slave Bluetooth language
expansion, better graphics on wireless link characteristics
expanded, significant revisions of 4G/5G material (but not mobility)

## Slide 3: Redes sem fio e móveis: visão geral
Objetivos do capítulo:
Entender os princípios das redes sem fio:
  camada física: rádio, influência nas camadas superiores
  rede de acesso: desafios/soluções da camada de enlace em qualquer rede sem fio
  rede de núcleo: a camada de “rede” em uma rede sem fio
  mobilidade de usuário/dispositivo: entre as redes de acesso
  redes sem fio específicas de aplicação: Bluetooth, satélite, IoT
redes sem fio na prática:
  WiFi
  5G (com um pouco de 4G)
  Bluetooth, satélite, IoT
Para um tratamento mais extenso das redes sem fio e móveis, visite: https://gaia.cs.umass.edu/wireless_and_mobile_networks

## Slide 4: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
a rede de acesso sem fio
  princípios, WiFi, 5G
a rede de núcleo sem fio
  princípios, 5G
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 5: Redes sem Fio e Móveis: contexto
mais dispositivos conectados à banda larga móvel (celular) do que dispositivos conectados à banda larga fixa (5 para 1 em 2019)!
  conectividade sem fio é ainda maior quando os usuários de WiFi são considerados (80% das residências com banda larga usam WiFi)
  60% do tráfego da Internet dos principais sites é destinado a dispositivos móveis
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Assinantes de banda larga móvel (M)
Assinantes de banda larga fixa (com fio) (M)
Assinantes de banda larga (M)
Data source: www.statista.com (1/25)
2023

## Slide 6
Aplicações sem fio e suas necessidades
Seis áreas de aplicação:
Acesso à Internet Móvel Sem Fio de Área Ampla (Wide-area Mobile Wireless Internet Access)
Acesso à Internet Móvel Sem Fio Local (Local-area Mobile Wireless Internet Access)
Acesso Fixo à Internet Sem fio (Fixed Wireless Internet Access)
Redes de Satélite para Acesso à Internet e Sensoriamento (Satellite Networks for Internet Access and Sensing)
Substituto de Cabos (Cable replacement)
Internet das Coisas(IoT - Internet of Things)
taxa de dados do usuário
eficiência energética
densidade de dispositivos
latência
capacidade de tráfego da área
mobilidade
alta importância
média
baixa
Necessidades de aplicação:
taxa de dados do usuário
eficiência energética
densidade de dispositivos
latência
capacidade de tráfego da área
mobilidade

## Slide 7: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede com fio

## Slide 8: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede com fio
hospedeiros sem fio
laptop, smartphone, IoT
executa aplicações
pode ser estacionário (não móvel) ou móvel
  Sem fio nem sempre significa mobilidade!

## Slide 9: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede com fio
estação base
normalmente conectada à rede com fio
relay - responsável pelo envio de pacotes entre a rede cabeada e o(s) hospedeiro(s) sem fio em sua “área”
  por exemplo, torres de celular 4G/5G, pontos de acesso (APs) 802.11 (WiFi)

## Slide 10: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede com fio
enlace sem fio
tipicamente usado para conectar dispositivo(s) à estação base, também pode ser usado como enlace de backbone
o protocolo de acesso múltiplo coordena o acesso ao enlace (acesso aleatório, FDMA, TDMA, CDMA, polling)
várias taxas de transmissão e distâncias, e bandas de frequência
Redes ad hoc: nem todas as redes sem fio estão conectadas a uma rede maior

## Slide 11: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede com fio
rádio de dispositivo sem fio
dispositivo sem fio tem rádios diferentes para redes diferentes
iPhone16: tem ~11 rádios diferentes, muitas antenas
  5 rádios celulares diferentes, WiFi, Bluetooth, UWB, satélite, NFC, GPS
Redes ad hoc: nem todas as redes sem fio estão conectadas a uma rede maior
Notes: UWB significa Ultra Wideband ou Banda Ultralarga, uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance e alta precisão que utiliza uma ampla largura de banda para transmitir dados. Ela é usada para serviços de localização precisa, com precisão a nível de centímetro, e também para comunicação com menor latência e maior velocidade do que outras tecnologias como o Bluetooth.

## Slide 12: Características de enlaces sem fio selecionados
Interno
Externo
Externo de média distância
Externo de longa distância
10-30m
50-200m
200m-4Km
4Km-15Km
2 Mbps
4G LTE, 5G eMBB
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b
3.5 Gbps
600 Mbps
54 Mbps
11 Mbps
Bluetooth
802.11ax
14 Gbps
5G
10 Gbps
802.11 af,ah
Espaço (100’s de Km)
LEOS
Notes: LEO = Low Earth Orbit

## Slide 13: Redes sem fio: redes de borda e de núcleo
…
Mobile device
(UE)
Base station
(eNode-B)
…
Dispositivo móvel
Estação base
(gNode-B)
Mobility Management Entity (MME)
Internet
Rede cabeada institucional
=
WLAN 1
WLAN 2
Internet
borda
núcleo
borda
núcleo
WiFi:
5G:

## Slide 14: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
  princípios do rádio
  canais de rádio
  antenas: MIMO
  espectro de rádio
  codificação e modulação
a rede de acesso sem fio
a rede de núcleo sem fio
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 15: Eletromagnetismo: permitindo a comunicação
receptor
(1) corrente em um local (transmissor) ....
(2) cria um campo EM no espaço ....
(3) induz uma corrente em um local remoto (receptor)....
transmissor
conceito de slide: S. Rangan (NYU)

## Slide 16: Noções básicas de rádio: ondas eletromagnéticas
l: comprimento de onda
amplitude
A onda eletromagnética tem:
comprimento de onda (l)
frequência: velocidade da luz/ comprimento de onda = c/l
direcionalidade (de propagação)
amplitude variável no tempo
propagação de ondas:
slide concept: S. Rangan (NYU)

## Slide 17: Noções básicas de rádio: fase
A fase de um sinal periódico representa a fração do período coberto até o tempo t
frequentemente medido em unidades angulares (0 a 360)
0
90
180
270
360
graus
tempo
podemos codificar informações em um sinal alterando a sua fase (e mantendo a mesma frequência!)
valor do bit
0
0
1
0
1
1
tempo
sinal

## Slide 18: Características do sinal de rádio
Potência: energia recebida/transmitida pela antena por unidade de tempo
linear: medida em watts (ou miliwatts)
logarítmica: medida em decibéis (db)
PdBm = 10 . log10
PmW
1mW
(
(
exemplo:
PmW = 250 mW (potência máxima de transmissão móvel típica)
PdBm = 10 . log10
250mW
1mW
(
(
= 24 dBm
1.00
1.0025
.9975
frequência (GHz)
densidade espectral de potência
Densidade espectral de potência:
potência presente no sinal em função da frequência
frequência da portadora (central)
Notes: License

## Slide 19: Características do sinal de rádio
Largura de banda: largura (medida em Hz) da faixa de frequências usada pelo sinal de rádio
O uso de radiofrequência é caracterizado pela densidade espectral de potência (DEP de zero significa nenhuma potência de sinal nessa frequência)
bandwidth = “band” + “width” (largura da banda de frequência usada)
2.438
2.449
2.427
Densidade espectral de potência (DEP)
frequência (GHz)
frequência da portadora (central)
22 MHz
largura de banda
Sinal de rádio com largura de banda de 22 MHz, distribuído uniformemente entre 2,427 e 2,449 GHz. Este canal de largura de banda de 22 MHz corresponde ao canal 6 na rede WiFi)
“Largura de banda” do sinal de rádio é diferente do termo “largura de banda” (taxa máxima de transmissão) do enlace usado pelos engenheiros de rede!
dois significados/usos de "largura de banda"
Notes: License
Corrigi a frequência na legenda da figura.

## Slide 20: Sinais e Ruídos
interferência: outros transmissores/radiadores EM na mesma banda de frequência
  centenas de dispositivos de consumo operam na banda não licenciada de 2,4 GHz (também conhecida como: banda Industrial, Científica e Médica): WiFi, Bluetooth, Zigbee, TV via satélite, fornos de micro-ondas, abridores de portas de garagem, monitores de bebê, telefones sem fio, microfones/alto-falantes sem fio, drones e brinquedos controlados por rádio, rádio amador, ...
ruído térmico e eletrônico no receptor:
    variações térmicas naturais, imperfeições na eletrônica
Sinal original, ruído e sinal recebido ruidoso
Notes: License
Banda ISM na sigla em inglês (Industrial, Scientific and Medic)

## Slide 21: Relação Sinal-Ruído (Signal to Noise Ratio - SNR)
SNR: relação entre a potência do sinal e a potência do ruído (geralmente medida em dB)
SNR (dB) = 10 . log10
potência do sinal recebido
potência do ruído
(
(
medida fundamental da “qualidade” do canal
SNR de 0 implica sinal e ruído iguais
SNR alto (ou baixo): fácil (ou difícil) de extrair sinal do sinal + ruído
Faixas típicas para rádios atuais:
  limite inferior para celular: -10 a -6 dB
  limite inferior para WiFi: 20dB
Sinal original, ruído e sinal recebido ruidoso
Notes: License

## Slide 22: Capacidade do canal
Capacidade de Shannon (de um canal de comunicação): taxa máxima na qual os dados podem ser transmitidos, dada a largura de banda e restrições de SNR
C = B . log2
potência do sinal recebido
potência do ruído
1+
(
(
onde:
  C é a capacidade (bits/s)
  B é a largura de banda (em Hz)
  potência medida linearmente (por exemplo, em mW)
Observações:
  C escala linearmente com B (para SNR constante)
  SNR alto: C escala logaritmicamente: pouco valor em aumentar o SNR além de um certo ponto
  Shannon: artigo classico de 1948
Notes: License

## Slide 23: Características de enlaces sem fio: perda de percurso
  O sinal de rádio sem fio atenua (perde energia) à medida que se propaga
f: frequência
d: distância
(também conhecido como desvanecimento ou fading) redução na densidade de potência (atenuação) de uma onda eletromagnética à medida que ela se propaga do transmissor para o receptor
perda de percurso
Perda de percurso generalizada ~ (fd)n :
n=2 (espaço livre), n=(2,7; 3,5) espaço urbano, n= (3,6) em edifícios
Notes: Wikipedia figure
Put dot on the left if I change anything.
Use pointer to show that further it goes, reduction in power density.
As a wireless signal travels over a longer distance, it spreads out and covers a larger area, but its power density (or signal strength) decreases.

## Slide 24: Lembrando do “Problema de terminal oculto” ~ (fd)2 de perda de percurso
  Desvanecimento do sinal com ~ (d)2 de perda de percurso, causa o problema de “terminal oculto”:
A
B
C
espaço
Intensidade do sinal (escala log)
limiar de detecção de sinal
terminais ocultos: A e B podem ouvir um ao outro, B e C podem ouvir um ao outro, mas A e C não podem ouvir um ao outro
complica o compartilhamento de canais sem fio entre A, B, e C
Notes: WiGig tri-band-enabled devices, which operate in the 2.4, 5 and 60 GHz bands, deliver data transfer rates up to 7 Gbit/s (for 11ad), about as fast as an 8-band 802.11ac transmission, and more than eleven times as fast than the highest 802.11n rate, while maintaining compatibility with existing Wi-Fi devices. The 60 GHz millimeter wave signal cannot typically penetrate walls but can propagate by reflection from walls, ceilings, floors and objects using beamforming built into the WiGig system.

## Slide 25: Características de enlaces sem fio: terminais ocultos
A
B
C
Objetos causam “terminais ocultos”
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro, o que significa que A e C estão inconscientes de sua interferência em B
Perda de percurso causa “terminais ocultos”
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro interferindo em B
A
B
C
espaço
Intensidade do sinal (escala log)
limiar de detecção de sinal

## Slide 26: Características de enlaces sem fio: multicaminho
  Propagação multicaminho: o sinal de rádio reflete em objetos, no solo e em ambiente construído, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes
caminho de visada (line of sight - LOS)
caminho refletido
caminho refletido

## Slide 27: Características de enlaces sem fio: multicaminho
Tc: tempo de coerência
Tempo de coerência:
quantidade de tempo que o bit está presente no canal para ser recebido
influencia a taxa de transmissão máxima possível, uma vez que os tempos de coerência não podem se sobrepor
inversamente proporcional a
  frequência
  velocidade do receptor
pulsos transmitidos
pulsos recebidos
pulso LOS recebido
pulsos multicaminho recebidos
tempo
tempo
pulso LOS recebido
pulsos multicaminho recebidos
  Propagação multicaminho: o sinal de rádio reflete em objetos, no solo e em ambiente construído, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes
Notes: LOS = Line of Sight

## Slide 28: Antenas
  As antenas transmitem e recebem ondas de rádio
antena única: velha escola (old school)
LTE Gigabit com MIMO 4x4
Wi‑Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2
antenas múltiplas: comum agora em redes sem fio
MIMO: Multiple input
multiple output
antenna

## Slide 29: Transmissão MIMO: usuário único
MIMO de usuário único: diversidade espacial
Antena de transmissão/recepção múltipla para/de um usuário ao mesmo tempo
explora multicaminho: usa várias antenas para aumentar o número de caminhos para o sinal transmitido entre o transmissor e o receptor
multicaminho: sinais que chegam ao receptor não são os mesmos (por exemplo, alguns com qualidade superior)
ganho de antena: aumenta o SNR combinando vários sinais
12 caminhos de sinal de um emissor (com duas antenas) para um receptor (com duas antenas)
emissor
receptor

## Slide 30: MIMO: diversidade espacial
  aumenta a confiabilidade e alcance enviando / recebendo fluxos redundantes de informações em paralelo ao longo de diferentes caminhos espaciais entre antenas de transmissão e recepção
confiabilidade aprimorada: improvável que todos os caminhos se degradem ao mesmo tempo
alcance aprimorado: múltiplas antenas coletam mais sinal no receptor
emissor
receptor

## Slide 31: MIMO: diversidade espacial
transmissor
H1,1(x)
x
x
H2,1(x)
y1= H1,1(x)
+ H2,1(x)
y2= H1,2(x)
+ H2,2(x)
  x: sinal transmitido
  yj: sinal recebido na antena j
  Hi,j(x): transformação do sinal x da antena transmissora i para a antena receptora j
  estimado pelo receptor (talvez com a ajuda do emissor)
receiver
Transmissor
x
x
x
Receptor
y1= H1,1(x) + H2,1(x)
H1,1()
x
H1,2()
H2,2()
H2,1()
y2= H1,2(x) + H2,2(x)
x
  Processamento de sinal no receptor?
  não queremos apenas adicionar y1 e y2
  pegar o mais forte ou o com menor SNR de y1 e y2?
  realinhar fases, adicionar coerentemente?

## Slide 32: MIMO: multiplexação espacial
transmissor
H1,1(x1)
x2
x1
H2,1(x2)
y1= H1,1(x1)
+ H2,1(x2)
y2= H1,2(x1)
+ H2,2(x2)
receptor
  envie dois diferentes fluxos de informação, x1 e x2 em paralelo ao longo de diferentes caminhos espaciais do transmissor ao receptor
  multiplexação espacial difere de diversidade espacial
Transmissor
x1
x2
x1
Receptor
y1= H1,1(x1) + H2,1(x2)
H1,1()
x2
H1,2()
H2,2()
H2,1()
y2= H1,2(x1) + H2,2(x2)

## Slide 33: MIMO: multiplexação espacial
transmissor
H1,1(x1)
x2
x1
H2,1(x2)
y1= H1,1(x1)
+ H2,1(x2)
y2= H1,2(x1)
+ H2,2(x2)
  Duas equações em duas incógnitas
  mas Hi,j(xi) são quantidades estocásticas variáveis no tempo
receptor
Transmissor
x1
x2
x1
Receptor
y1= H1,1(x1) + H2,1(x2)
H1,1()
x2
H1,2()
H2,2()
H2,1()
y2= H1,2(x1) + H2,2(x2)
y1= H1,1(x1) + H2,1(x2)
y2= H1,2(x1) + H2,2(x2)

## Slide 34: MIMO multiusuário
várias antenas de transmissão enviam para diferentes usuários ao mesmo tempo
  “multiplexação espacial”
explora antena direcional: envia para usuários geograficamente separados ao mesmo tempo via formação de feixes (beamforming)
MIMO de usuário único
MIMO multiusuário

## Slide 35: Espectro de rádio sem fio:
espectro de rádio: patrimônio nacional, de propriedade da nação
governo nacional determina como o espectro é usado “localmente”
diferentes tipos de uso do espectro:
licenciado:
uso dedicado, normalmente por um “proprietário” (por exemplo, operadora de celular como Vivo e Claro)
frequentemente alocado por leilão de espectro
compartilhado:
espectro compartilhado dinamicamente entre os usuários
“titular” pode obter acesso preferencial, outros “recuam”
não licenciadas:
aberto (livre) para qualquer pessoa usar, em conformidade com as regras (por exemplo, níveis de transmissão de energia)
WiFi de 2,4 GHz e 5 GHz
“5G privado” de 3,5 GHz (também conhecido como CBRS)
Notes: License
CBRS 5G é uma tecnologia que usa o espectro de radiofrequência licenciado e não licenciado nos EUA para redes privadas 5G. Ele fornece 150 MHz de espectro na banda de 3,5 GHz, permitindo que empresas criem suas próprias redes sem fio que complementam o Wi-Fi, oferecendo maior cobertura, conectividade confiável e segmentação de tráfego para aplicações como IoT, automação industrial e análises de borda. No Brasil não existe o CBRS e a faixa de frequência foi leiloada para operadoras de telefonia celular.

## Slide 36: Bandas de espectro WiFi
faixa de 2,4 GHz
dividido em 11-14 canais, dependendo do país (13 no Brasil)
802.11
b/g/n/ax
faixa de 5 GHz
mais de 150 canais WiFi configuráveis/selecionáveis de diferentes taxas de transmissão
802.11
a/h/n/ac/ax
faixa de 6 GHz
adicionada mais recentemente
mais de 250 canais WiFi configuráveis/selecionáveis de diferentes taxas de transmissão
802.11
ax/be
outras bandas de espectro WiFi 802.11, mas não em uso generalizado
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels

## Slide 37: Espectro 5G: três bandas de espectro*
Frequências de banda baixa: (< faixa de 1 GHz)
cobre distâncias maiores (dezenas de quilômetros), mas em velocidades mais baixas (50–250 Mbps)
* Não há intervalos únicos e bem aceitos para “baixo”, “médio” e “alto”
Frequências de banda média: faixas de 1 a 6 GHz
equilibra distâncias (~ 10 Km?) e taxas de transmissão (100–900 Mbps)
bandas populares de 1,8; 3,3 GHz a 3,8 GHz; e 6 GHz
Frequências de banda alta: faixa de 25 a 66 GHz (também conhecida como mmwave)
bandas populares de 26 GHz, 40 GHz, 50 GHz, 66 GHz
distâncias curtas (<2 Km), altas velocidades (<3 Gbps)
transmissão de linha de visão: baixa penetração de árvores, edifícios, ...
2G
3G
2G
3G
1-2,6 GHz
3,4 - 6 GHz
4G
4G
4G
5G
5G
5G
5G
Notes: Milha = ~1,6 Km

## Slide 38: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
  princípios do rádio
  canais de rádio
  antenas: MIMO
  espectro de rádio
  codificação e modulação
a rede de acesso sem fio
a rede de núcleo sem fio
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 39: Camada Física: codificação e modulação
Codificação
Codificação
Adicione bits de detecção e correção de erros na camada física
Modulação Digital
Modulação
Escolha técnica de modulação digital que maximiza o número de bits/s transmitidos de forma confiável com base nas deficiências de canal observadas. Por exemplo, na família de modulação de amplitude em quadratura (QAM)
Modelagem de pulso
combina largura de banda de transmissão com largura de banda de canal usando modelagem de pulso
Modulação de RF
transmite sinal como uma onda eletromagnética sobre a frequência portadora atribuída
Portadora: forma de onda em uma determinada frequência, fc (frequência portadora), modificada (modulada) com um sinal portador de informação
1010001011100110101
d: dados originais
Não vamos cobrir isso
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave

## Slide 40: Camada Física: Codificação de detecção e correção de erros
Codificação
101000100110101
01101
EDC
EDC: bits de detecção e correção de erros
bits transmitidos adicionalmente (além de d)
adicionados para que o receptor possa detectar e possivelmente corrigir erros em d bits
exemplo: bits de paridade, bits de redundância
d: dados originais
101000100110101
canal ruidoso
EDC’ d’
sem erros
?
S
N
01101
EDC’
d’: dados recebidos
101001100110101
bits EDC’ recebidos e bits d’ recebidos podem conter erros
erros corrigíveis
?
S
N
EDC usado em muitas camadas: canal (física), enlace, rede, transporte e aplicação
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave

## Slide 41: Camada Física: Codificação de detecção e correção de erros
A camada física sem fio pode adicionar bits EDC, além de:
aplicação
transporte
rede
enlace
física
M
Ht
Hn
M
bits de EDC da camada de aplicação
Ht
M
bits de EDC da camada de transporte
bits de EDC da camada de enlace
M
Ht
Hn
Hl
bits originais
101000100110101
01101
bits originais+EDC
101000100110101
adicionar EDC na camada física faz sentido!
detectar/recuperar localmente, em vez de esperar pelo fim-a-fim
técnicas de camada física adaptadas às características de erro de rádio local
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave

## Slide 42: Camada física: exemplo de embaralhamento de EDC
Enlace
física
codificação
bits originais da camada de enlace, incluindo EDC
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8
d1 d1’ d2 d2’ d3 d3’ d4 d4’ d5 d5’ d6 d6’ d7 d7’ d8 d8’
d1 d5’ d2 d6’ d3 d7’ d4 d8’ d5 d1’ d6 d2’ d7 d3’ d8 d4’
adiciona bits duplicados EDC na camada física
embaralha para resistência a erros de intermitência
modulação
modulação: de bits para símbolos e para formas de onda
Uma explosão de ruído neste intervalo, fazendo com que 3 bits sejam ininteligíveis, ainda permite que o receptor determine todos os bits originais
Uma explosão de ruído neste intervalo, fazendo com que 3 bits sejam ininteligíveis, sem embaralhamento, significaria que o receptor não poderia determinar d4
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave

## Slide 43: Modulação
Codificação
Codificação
Modulação Digital
Modulação
Modelagem de Pulso
Modulação de RF
1010001011100110101
d: dados originais
codificando bits (1's, 0's) no sinal portador de RF analógico alterando (“modulando”) uma característica do sinal portador de RF: amplitude, frequência ou fase.
modulação digital
tempo
valor do bit
0
0
1
0
1
1
tempo
modulação de amplitude
tempo
modulação de frequência
tempo
modulação de fase
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave

## Slide 44: Esquemas de modulação: ASK, PSK
tempo
sinal
Amplitude shift keying (ASK): a amplitude do sinal codifica bits
1:
0:
Binary Phase shift keying (BPSK): a fase do sinal codifica bits
1:
0:
PSK: sinais de 0 e 1 fora de fase em 180o, mas na mesma frequência portadora
tempo
sinal
valor do bit
0
0
1
0
1
1
tempo

## Slide 45: Esquemas de modulação: QPSK
Por que parar em apenas duas fases?
dois bits agrupados para se tornarem um “símbolo” (2 bits -> 4 símbolos)
QPSK: Quadrature Phase Shift Keying: 4 símbolos codificados usando 4 fases
Frequência do QPSK é igual à BPSK, mas tem o dobro da taxa de dados!
Ferramenta QPSK interativa divertida: https://www.geogebra.org/m/enkymjtg
“00”
“01”
símbolo
sinal
∂
∂
“10”
“11”
∂
∂
∂
∂
∂
time
signal
“00”
0
0
“10”
1
0
“01”
0
1
“01”
0
1
“11”
1
1
“11”
1
1

## Slide 46: Diagramas de constelação
Caracterização gráfica da modulação: amplitude e fase dos símbolos
V
45o
135o
225o
315o
p
h
a
s
e
amplitude
O ponto no diagrama de constelação representa a fase do símbolo (graus no sentido anti-horário a partir do leste) e a amplitude (distância da origem)
Diagrama de constelação do QPSK: quatro símbolos representados por quatro formas de onda de sinal:
  quatro fases diferentes
  amplitudes idênticas
Diagrama de constelação do QPSK

## Slide 47: QAM: Quadrature Amplitude Modulation
codificações de bits para 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM (para WiFi)
generalizando o QPSK
m-QAM: usando m diferentes valores de amplitude/fase para codificar log2(m) bits
64-QAM
b0b1b2b3b4b5
b0b1b2b3
16-QAM
b0b1
4-QAM

## Slide 48: Diagramas de constelação: como ocorrem os erros de bit
fase/amplitude do sinal transmitido
fase/amplitude dos sinais recebidos
16-QAM
b0b1b2b3
O receptor mede amplitude e fase do sinal recebido
O receptor classifica o símbolo como o padrão de bits com amplitude e fase mais próximas da amplitude e fase do sinal recebido
O transmissor transmite formas de onda para 12 símbolos 1111, sequencialmente
Este sinal recebido é classificado erroneamente como 1011, pois suas amplitude e fase estão mais próximas de 1011 do que 1111
Esses sinais recebidos foram classificados corretamente como 1111 (amplitude e fases recebidas mais próximas de 1111)

## Slide 49: Modulação adaptativa
dado esquema de modulação:
tem taxa de dados nominal (supondo que não haja erros)
SNR pode aumentar/diminuir:
  alterando a interferência
  potência do transmissor do remetente
  move-se ao longo da curva de tradeoff SNR vs BER
Idéia: alterar esquema de modulação e potência em tempo real, obtendo a maior taxa de dados possível (com BER e gasto de energia aceitáveis), conforme as mudanças de SNR
Taxa máxima de dados:
16 QAM: 11,5 Mbps
64 QAM: 26,9 Mbps
Notes: Direct Relationship: As SNR increases, BER generally decreases. A higher SNR means that the signal is more distinct from the noise, making it easier for the receiver to correctly interpret the transmitted bits.
Design Considerations: Achieving a high SNR often requires more power or more advanced technology (like better antennas or receivers), which can be more expensive or consume more energy.

## Slide 50: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
a rede de acesso sem fio
  compartilhando um canal de acesso sem fio: OFDMA, CSMA/CA
  LAN sem fio Wi-Fi
  rede de acesso de rádio 5G
a rede de núcleo sem fio
  princípios, 5G
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 51: Lembrando: protocolos MAC
protocolos de acesso múltiplo
particionamento de canal
acesso aleatório
revezamento
tipo de MAC
OFDMA
CSMA/CA
TDMA
FDMA
Aloha
slotted Aloha
CSMA
CSMA/CD
(Ethernet)
polling
tipo de protocolo
sistema
OFDMA: 4/5G, WiFi6; Bluetooth; satélite
  WiFi; satélite; plano de controle: 4/5G, Bluetooth
  (e muitas tecnologias com fio)
  Bluetooth, satélite
  (e muitas tecnologias com fio)
Notes: Control plane: coordination about how to share the data plane requires used of the channel.

## Slide 52: FDM: Frequency Division Multiplexing
0.00
0.25
0.50
- 0.25
- 0.50
frequency (Hz)
em vez de um canal de “banda larga”:
divide em vários subcanais finos de “banda estreita”
separados por “faixas de guarda” para evitar interferência
Canais de banda estreita:
cada subcanal tem menor taxa de transmissão de bits do que o canal de banda larga:
  tornando o multicaminho mais fácil de acomodar
  implementações de taxas mais baixas são mais fáceis
transmissões podem acontecer em diferentes subcanais ao mesmo tempo (em paralelo)
Notes: Within each Wi-Fi channel, OFDM splits the channel's bandwidth into many subcarriers.

## Slide 53: OFDM: Orthogonal FDM
∂
∂
subportadoras: novamente mais próximas
ligeiramente sobreposto, mas sem faixas de proteção
0.00
0.25
0.50
- 0.25
- 0.50
frequência (Hz)
ortogonal: cuidadosamente projetada e modulada para que a diafonia entre as subportadoras seja cancelada no centro de cada frequência de subportadora
envelope de espectro

## Slide 54: OFDM: Subportadoras
∂
0.00
0.25
0.50
- 0.25
- 0.50
frequência (Hz)
número de subportadoras em um canal 4G / 5G depende da largura de banda do canal
Largura de banda do canal (MHz)
Número de subportadoras
1,25
2,5
5
10
15
20
76
150
300
600
900
1200
Jargão sem fio:
“portadora” ~ “canal”
“subportadora” ~ “subcanal”
Notes: This example shows 12 subcarriers, in “real life”

## Slide 55: OFDMA: subportadoras e tempo
Tempo
15 kHz
180 kHz
frequência

## Slide 56
frequência
tempo
66,6 µs
slot de 0,5 ms
um “símbolo” pode ser transmitido por 66,6 µs (4G) em determinada frequência de subportadora
o número de bits (entre 2 e 8) no símbolo depende da técnica de modulação escolhida (que depende da qualidade do canal)
OFDMA: símbolos

## Slide 57: OFDMA: blocos de recursos
frequência
tempo
66,6 µs
slot de 0,5 ms
bloco de recursos (RB – resource block):
símbolos agrupados em blocos de recursos
84 símbolos (7 símbolos/slot em 12 subportadoras) no 4G
menor unidade de dados que pode ser enviada (atribuída a) um usuário

## Slide 58: OFDMA: blocos de recursos
A estação base decide quais RBs são atribuídos (em todas as frequências) a quais dispositivos em intervalos de 1 ms
1 ms
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
frequências
Intervalo de agendamento 4G / 5G

## Slide 59: Do 4G LTE para o 5G New Radio (NR)
Semelhanças, diferenças:
Ambos 4G e 5G usam OFDMA
Larguras de banda da subportadora:
  4G: 15 kHz
  5G: 15, 30, 60, 120 kHz
Largura de banda máxima da portadora:
  4G: 20 MHz
  5G: 100 MHz
4G e 5G: blocos de recursos (RB – resource blocks)
menor unidade agendável de transmissão para o dispositivo
14 símbolos/subportadora 1 ms
1 5G NR PRB
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 símbolos/subportadora
0,5 ms
1 LTE PRB
12 (ou configuráveis) subportadoras por portadora
4G
5G
Largura de banda configurável por subportadora

## Slide 60: CSMA/CA: resolvendo o problema dos “terminais ocultos”
A
B
C
Objetos causam “terminais ocultos”
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro, o que significa que A e C estão inconscientes de sua interferência em B
A perda de percurso causa “terminais ocultos”
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro interferindo em B
A
B
C
space
Signal strength
(log scale)
signal detection
threshold

## Slide 61: CSMA/CA: colisões acontecem
DIFS
dados
dados
A detecta o canal vazio e transmite
DIFS
B detecta o canal vazio (a transmissão de A ainda não atingiu B) e transmite
colisão
dados
A detecta o canal vazio e transmite
DIFS
B detecta o canal vazio (não ouve a transmissão de A devido ao desvanecimento) e transmite
colisão
dados
A
B

## Slide 62: Protocolo MAC do IEEE 802.11: CSMA/CA
Transmissor 802.11
1 se percebe o canal ocioso por DIFS então
  transmite todo o quadro (sem detecção de colisão)
transmissor
receptor
DIFS
dados
SIFS
ACK
Receptor 802.11
se o quadro for recebido OK
retorna ACK depois de SIFS (ACK é necessário devido ao problema de terminal oculto)
2 se percebe o canal ocupado, então
  inicia um tempo de recuo aleatório
  o temporizador faz a contagem regressiva enquanto o canal está ocioso
  transmite quando o temporizador expira
  3. se não recebe ACK, aumenta o intervalo de recuo aleatório, repete 2 (veja próximo slide)

## Slide 63: CSMA/CA: aleatorização após colisão
DIFS
dados
dados
A detecta o canal vazio e transmite
DIFS
canal detectado ocioso pelo intervalo de DIFS
colisão
A
B
dados
dados
Transmite (com sucesso)
Sem ACK, perda ou colisão detectada
Sem ACK, perda ou colisão detectada
DIFS
Espera o intervalo de DIFS
DIFS
Espera o intervalo de DIFS
Espera o recuo aleatório
Espera o recuo aleatório [0, ~200 ms], dependendo da camada física. O intervalo de recuo dobra após cada colisão
recuo aleatório
recuo aleatório

## Slide 64: Evitando colisões: usando RTS/CTS
idéia: o remetente “reserva” o uso do canal para quadros de dados usando pequenos pacotes de reserva
o remetente primeiro transmite um pequeno pacote de solicitação de envio (RTS – request-to-send) para BS usando CSMA
  os RTSs ainda podem colidir uns com os outros (mas são curtos)
  contém a duração da transmissão de dados a seguir
O BS transmite o pacote CTS (clear-to-send) em resposta ao RTS
  contém a duração da transmissão de dados a seguir
RTS e/ou CTS são ouvidos por todos os nós
  todos os nós, exceto o transmissor, adiam as transmissões
  o transmissor transmite o quadro de dados
Notes: Ready to send and clear to send

## Slide 65: Prevenção de colisão: troca de RTS-CTS
AP
A
B
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
colisão de reserva
adiamento
tempo

## Slide 66: Compatibilidade com versões anteriores: desafiadora
Padrão IEEE | Geração do WiFi | Ano | Taxa Máxima de Dados (teórica) | Frequência (GHz) | Largura de banda | Camada Física
802.11b |  | 1999 | 11 Mbps | 2,4 | 22 | spread spectrum
802.11g |  | 2003 | 54 Mbps | 2,4 | 20 | OFDM
802.11n | WiFi 4 | 2009 | 600 Mbps | 2,4; 5 | 20, 40 | OFDM
802.11ac | WiFi 5 | 2013 | 6,9 Gbps | 5 | 20, 40, 80,160 | OFDM, MIMO
802.11ax | WiFi 6 | 2020 | 9,5 Gbps | 2,4; 5 | 20, 40, 80,160 | OFDM, OFDMA, MIMO
802.11be | WiFi 7 | 2024 | 30+ Gbps | 2,4; 5; 6 | 20, 40, 80,160, 320 | OFDM, OFDMA, MIMO
Desafio: Os APs WiFi 6/7 suportam OFDM (FDMA) e OFDMA (FDMA+TDMA)
Como um AP WiFi 6/7 pode fazer ambos FDMA e TDMA ao mesmo tempo?
Como um AP WiFi 6/7 pode suportar rádios de dispositivos de usuário que fazem apenas FDMA?

## Slide 67: Estendendo o RTS/CTS: RTS multiusuário
idéia: criar novo tipo de mensagem RTS: RTS multiusuário (MU-RTS)
transmissor deve usar MU-RTS antes das transmissões OFDMA
transmite MU-RTS usando o canal FDMA completo, com informações de duração (como de costume)
  ouvido por todos os dispositivos 802.11* (compatíveis com OFDM e OFDMA)
  contém informações adicionais de atribuição de OFDMA para receptores (para que os receptores saibam quais unidades de recurso de OFDMA ouvir)
os receptores respondem com CTS, enviado no subcanal OFDMA atribuído
transmissor envia blocos de recursos para receptores OFDMA, de acordo com a atribuição
Notes: Ready to send and clear to send

## Slide 68: Estendendo o RTS/CTS: RTS multiusuário
Cenário de exemplo:
AP quer enviar para sete dispositivos
dois dispositivos legados a, b (somente OFDM)
cinco dispositivos compatíveis com OFDMA 1, ... 5
RTS
(negócios como de costume para dispositivos a, b)
MU-RTS
(para dispositivos OFDMA 1 ... 5)
Notes: Ready to send and clear to send
O MU-RTS não é entendido por dispositivos legados. Por isso, ele não pode ser usado "sozinho" em um ambiente misto.
O AP precisa primeiro criar uma "bolha de silêncio" usando o mecanismo RTS/CTS clássico, que os dispositivos legados entendem. Dentro dessa bolha, o AP e os clientes Wi-Fi 6 podem usar os mecanismos avançados (como MU-RTS e RUs) com segurança.

## Slide 69: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
a rede de acesso sem fio
  compartilhando um canal de acesso sem fio: OFDMA, CSMA/CA
  LAN sem fio Wi-Fi
  rede de acesso de rádio 5G
a rede de núcleo sem fio
  princípios, 5G
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 70: Camada de enlace sem fio 802.11
plano de dados
Camada de enlace WLAN
Aplicação
Rede
Física
Transporte
802.11 MAC
plano de
controle
802.3 MAC
Física
802.11 MAC
Física
plano de dados
plano de controle
802.3 MAC
Física
802.11
802.3

## Slide 71: Fluxo de quadros de downlink 802.11 (AP para dispositivo)
AP
UEs
de/para rede institucional ou Internet
transferência de dados confiável
gestão de energia
medição
de canal
descoberta anexação
RTS/CTS
...
plano de controle
plano de dados
Camada Física
quadro de controle
quadro gerenc.
quadro gerenc.
quadro de controle
...
...
Datagrama IP
Datagrama IP
Datagrama IP
...
quadro de dados
quadro de dados
quadro de dados
fila de quadros aguardando transmissão (agendamento MAC)
quadros de dados: contendo datagramas IP
quadros de controle e gerenciamento

## Slide 72: Quadro 802.11: endereçamento
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
controle do quadro
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
endereço
3
carga
CRC
controle
de seq.
Função | ToDS (para AP) | FromDS (de AP) | Endereço 1 (receptor) | Endereço 2 (transmissor) | Endereço 3 | Endereço 4
Redes Ad-hoc | 0 | 0 | End. Destinatário | End. Origem | BSSID | Não Usado
Quadro enviado para AP (infra.) | 1 | 0 | BSSID | End. Origem | End. Destinatário | Não Usado
Quadro enviado pelo AP (infra.) | 0 | 1 | End. Destinatário | BSSID | End. Origem | Não Usado
WDS (ponte) | 1 | 1 | End. Receptor (próxima estação que recebe o quadro) | End. Transmissor (MAC da estação que transmitiu o quadro) | End. Destinatário | End. Origem
BSSID (Identificador de BSS) identifica unicamente cada BSS. Quando o quadro é vindo de uma estação que opera em modo infra-estrutura BSS, BSSID é o endereço MAC do AP. Quando o quadro é vindo de uma estação que opera em modo ad hoc (IBSS), o BSSID é um número aleatório gerado e localmente administrado pela estação que iniciou a transmissão.
Notes: Slide do Kurose estava errado, dizendo que o Endereço 4 só é usado em modo ad hoc, o que não é verdade. Preferi colocar esta tabela que explica melhor.
BSS = basic service set – jargão do IEEE para uma rede sem fio com um único ponto de acesso.
DS = sistema de distribuição.
ToDS e FromDS estão no quadro de controle (mais adiante).
Duração = usado com pacotes RTS e CTS, para definir o tempo pedido ou concedido na reserva

## Slide 73: Quadro 802.11: endereçamento
Internet
H1
R1
end. MAC AP
endereço 1
endereço 2
endereço 3
Quadro 802.11 WiFi
end. MAC R1
end. MAC H1
end. MAC R1
end. MAC dest.
end. MAC origem
Quadro 802.3 Ethernet
end. MAC H1
Notes: Corrigi H2 para H1 no Quadro Ethernet.

## Slide 74: Quadro 802.11: endereçando
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
controle
do quadro
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
endereço
3
carga
CRC
controle de seq.
duração do tempo de transmissão reservado (RTS/CTS)
número de sequência de quadros (para transferência de dados confiável)
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
tipo
de
AP
subtipo
para
AP
mais frag.
WEP
mais dados
gerenc. de
energia
reenvio
rsvd
versão do protocolo
0: gerenciamento
1: controle
2: dados
Tipo de quadro de gerenciamento, controle ou dados
datagrama IP ou mensagem de controle ou gerenciamento da camada de enlace
Notes: https://howiwifi.com/2020/07/13/802-11-frame-types-and-formats/
Tipo:
00 – Gerenciamento (associação, autenticação, etc.)
01 – Controle (RTS, CTS, ACK, etc.)
10 – Dados
11 – Extensão
Mais Fragmentos: igual Ethernet, 1 indica que há mais fragmentos, 0 no último fragmento.
Retry (reenvio): 1 quando quadro está sendo reenviado
Gerenciamento de Energia: 1 = Emissor avisa que usará gerenciamento de energia após completar a troca de quadros. O AP nunca pode usar.
Mais Dados: AP avisa estações que há dados em buffer
WEP: ajustado para 1 se o corpo do quadro está criptografado (não apenas por WEP, mas também por WPA, WPA2, etc.)

## Slide 75: Retrospectiva: “Um dia na vida”* (WiFi)
Aplicação
Rede
Física
Transporte
802.11 MAC
plano de
controle
802.11 MAC
Física
plano de
dados
plano de
controle
plano de dados
*https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/videos/6/
HTTP
1
1
Solicitação HTTP/3 no segmento UDP, no datagrama IP, no quadro 802.11. Entrar, aguardar na fila de agendamento de quadros MAC
RTS
CTS
2
O dispositivo envia quadro de controle RTS (usando CSMA/CA); O AP responde com CTS.
3
O dispositivo envia um quadro de DADOS para o AP. Buffer do quadro de DADOS.
2
3
ACK
4
AP responde com ACK, dispositivo remove quadro transmitido
4
O AP agora pode encaminhar o quadro para o roteador

## Slide 76: Capítulo 7: roteiro
introdução
rádio: a camada física
a rede de acesso sem fio
  compartilhando um canal de acesso sem fio: OFDMA, CSMA/CA
  LAN sem fio Wi-Fi
  rede de acesso de rádio 5G (RAN – Radio Access Network)
a rede de núcleo sem fio
  princípios, 5G
mobilidade
redes sem fio Bluetooth, de satélite, e IoT

## Slide 77
Elementos Arquitetônicos do 5G
radio access
Network (RAN)
para a
Internet
Rede de núcleo 5G
gNodeB
Dispositivo
de usuário
Funções do Núcleo da Rede

## Slide 78
5G Radio Access Network (RAN)
gNodeB
User equipment
(UEs)
5G RAN: Rede de borda conectando dispositivos à estação base
fornece serviços de camada de enlace, como primeiro salto entre dispositivos e rede maior
escopo geográfico limitado
sob o controle de um único prestador de serviços
um pouco análogo às LAN WiFi
Componentes de RAN:
  muitos dispositivos (Equipamento do usuário: UE – User Equipment)
  canal de rádio (New Radio: NR)
  uma estação base (Next Generation Node B: gNodeB, gNB)

## Slide 79
Rede de Núcleo 5G
to
Internet
Funções da Rede de Núcleo
Núcleo situado entre a RAN e outros endpoints (Núcleo, Internet maior)
  único Núcleo; multiplas RANs
consiste em enlaces, roteadores, servidores, fornecendo serviços para dispositivos e estações base
  Núcleo “todo IP”, mas serviços muito diferentes dos aplicativos tradicionais da Internet
separação lógica clara entre plano de controle e plano do usuário:
  CUPS: Control-Plane and User-Plane Separation

## Slide 80: Blocos de Recurso (RB – Resource Blocks)
  Resource Element (RE): contém um símbolo OFDMA transmitido, em um minislot de tempo em uma frequência de subportadora
  Resource Block (RB): pacote de elementos de recursos vizinhos (tempo, frequência)
    4G: 84 símbolos (12 subportadoras vizinhas, 7 minislots consecutivos)
    5G: possibilidade de múltiplos pacotes
    RB é a menor unidade de agendamento de transmissão: todos os símbolos em RB têm a mesma origem e destino
180
kHz
1 ms
Canal de 10 MHz com 50 RBs.
cada RB abrangendo subcanal de 180 kHz
tempo
4G Resource Block (RB): 84 Resource Elements (REs), cada um carregando um símbolo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

## Slide 81: Bandas, canais, e subcanais do 5G: é confuso!
  ... e está prestes a ficar mais confuso
180
kHz
1 ms
Canal de 10 MHz com 50 RBs.
cada RB abrangendo subcanal de 180 kHz
tempo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
canal N
canal 1
uma banda
vários canais
vários subcanais por canal
...
...
...
...

## Slide 82: Canais físicos de downlink
RBs de downlink são transmitidos da estação base para os dispositivos
três canais físicos de downlink de 5G:
  Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  Physical Broadcast Channel (PBCH)
Estação base
conjunto de Blocos de Recursos (RBs) que transportam tipos semelhantes de dados (RBs de informações de canal, RBs de usuário e controle, informações de alocação de RB)
Canal físico
...

## Slide 83: Canais físicos de uplink
RBs de uplink transmitidos de dispositivos para a estação base
três canais físicos de uplink de 5G:
  Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  Physical Random-Access Channel (PRACH)
  Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
conjunto de Resource Blocks (RBs) que transportam tipos semelhantes de dados (RBs de informações de canal de rádio, RBs de usuário e controle, informações de alocação de RB)
Canal físico
...
Estação base

## Slide 84: Canais lógicos de uplink/downlink
Conjunto de Blocos de Recursos (RBs) que transportam tipos semelhantes de dados. Os canais lógicos são mapeados em canais físicos, com um ou mais canais lógicos mapeados para o mesmo canal físico
canais lógicos individuais por dispositivo, bem como canais lógicos compartilhados entre dispositivos
Canal lógico
6 canais físicos
muitos canais lógicos
...
...
Estação Base

## Slide 85
Camada de enlace da RAN
PDCP
RLC
MAC
Física
RRC
SDAP
plano de controle
Rede
plano de usuário
dispositivo
estação base
PDCP
RLC
MAC
Física
RRC
Camada
de enlace da RAN
SDAP
plano de controle
Rede
plano de usuário
Transporte
Aplicação
Pilha de protocolos RAN (no dispositivo e na estação base)

## Slide 86
PDCP
RLC
MAC
Física
RRC
SDAP
plano de
controle
Rede
plano de
controle
dispositivos
estação base
PDCP
RLC
MAC
Física
RRC
SDAP
plano de
controle
Rede
plano de
controle
Transporte
Aplicação
HTTP
1
SR
DCI
Retrospectiva: “Um dia na vida”* (5G RAN)
1
Solicitação HTTP/3 no segmento UDP, em datagrama IP, no quadro 5G. Entre, espere na fila de agendamento de quadros MAC 5G
2
o plano de controle do dispositivo envia SR Scheduling Req) no Canal de Controle de Uplink Físico (PUCCH) para a estação base
3
O plano de controle da estação base envia mensagem DCI no Canal de Controle de Downlink Físico (PDCCH) concedendo RBs upstream
4
dispositivo envia quadro em RBs alocados
2
3

## Slide 87: Pipeline de processamento de pacotes da RAN: contexto
Estação base (gNode-B)
RAN: transfere datagramas entre o núcleo móvel e os dispositivos
Datagramas IP
dispositivo
datagramas
pipeline de processamento de protocolo na UE

## Slide 88: Pipeline de processamento de pacotes da RAN
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
estação base
plano de controle
plano de usuário
núcleo móvel
visualização 3GPP tradicional
datagramas
RRC (Radio Resource Control)
configura aspectos grosseiros relacionados à política do pipeline (por exemplo, priorização de agendamento, segurança)
isso implementa o plano de controle da RAN
não processa pacotes de plano de usuário

## Slide 89: Pipeline de processamento de pacotes da RAN
PDCP (Packet Data Convergence Protocol)
compacta/descompacta cabeçalhos IP
criptografia, proteção de integridade
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
plano de controle
plano de usuário
datagramas
núcleo móvel
estação base

## Slide 90: Pipeline de processamento de pacotes da RAN
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
plano de controle
plano de usuário
núcleo móvel
RLC (radio link control)
segmentação/remontagem de quadro de camada de enlace
transferência de dados confiável (ARQ)
datagramas
estação base

## Slide 91: Pipeline de processamento de pacotes da RAN
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
estação base
plano de controle
plano de usuário
núcleo móvel
MAC (Media Access Control)
buffer, multiplexação/desmultiplexação de quadros
agendamento: decisões de agendamento de quadros em tempo real
I msec scheduling control loop
datagramas

## Slide 92: Pipeline de processamento de pacotes da RAN
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
estação base
plano de controle
plano de usuário
núcleo móvel
PHY (Camada Física)
modulação, codificação
datagramas

## Slide 93: RAN dividida
  Q: como a funcionalidade da RAN é particionada entre elementos físicos (ou seja, “dividida” em locais centralizados e distribuídos)?
    historicamente: sem divisão - implementado na estação base
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
Estação base monolítica
plano de controle
plano
de usuário
datagramas

## Slide 94: RAN dividida
  Q: como a funcionalidade da RAN é particionada entre elementos físicos (ou seja, “dividida” em locais centralizados e distribuídos)?
    historicamente: sem divisão - implementado na estação base
RRC
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
Central Unit (CU)
plano de controle
plano
de usuário
Distributed Unit (DU)
Radio Unit (RU)
    O-RAN: três “unidades” - onde as unidades são implementadas é uma opção de implementação
datagramas

## Slide 95: RAN definida por software
Lembre-se de nossa descrição anterior da estação base RAN tradicional (abaixo)
planos de controle e dados fortemente acoplados
vamos nos concentrar no controle / gestão: implementação do RRC

## Slide 96: RAN definida por software
  SD-RAN: implementação de RAN usando a abordagem SDN
Control plane proxy
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
plano de
controle
plano de
usuário
Real-Time Intelligent Controller (RIC)
interface compatível com 3GPP entre a RAN e o plano de controle de núcleo móvel
Nova API programática para exercer controle baseado em software sobre o pipeline que implementa o plano de usuário RAN
Re-factored RRC
comutadores controlados por SDN

## Slide 97: RAN definida por software
  SD-RAN: implementação de RAN usando a abordagem SDN
Control plane proxy
PDCP
RLC
MAC
conversão
D/A
front end de
RF
PHY
plano de
controle
plano de
usuário
Real-Time Intelligent Controller (RIC)
Re-factored RRC
RAN Network Information Base (R-NIB)
conjunto comum de informações consumidas por várias aplicações de controle, por exemplo, valores de CQI (channel Quality Indicator) de maior escala de tempo e outros estados por sessão
R-NIB
balanceamento
de carga
handover
QoS
Aplicações de controle de rede quase em tempo real implementadas como “xApps”
…
…
comutadores controlados por SDN

## Slide 98: RAN: o “molho secreto” do operador
    Combinação de especificações padronizadas + estratégias de implementação:
      Interfaces e funções de alto nível padronizadas
      implementação de algumas funções, por exemplo, atribuição de RB a canais, escalonamento de quadros, não padronizado – depende da operadora de rede.
      as opções de implementação são os “molhos secretos” técnicos

## Slide 99: Chapter 7 outline
introduction
radio: the physical layer
the wireless access network
  sharing a wireless access channel
  WiFi wireless LAN
  5G radio access network
  common challenges: network discovery, frame scheduling, energy
the wireless core network
  principles, 5G
mobility
Bluetooth, satellite, IoT wireless networks

## Slide 100: Joining the edge wireless network
arriving device: must establish initial connection with node (WiFi AP, 4G/5G base station) at wireless edge of network
  initial connection then used for authentication, DHCP, gain full network access
  “bootstrapping” connectivity: initial connection is just with edge node
institution’s
wired network
Internet
gNode-B
Mobile packet core
Internet
WiFi AP
WiFi
5G
association

## Slide 101: Association: two approaches
Beaconing: mobile listens to wireless channels for “beacons” advertising existence of wireless network node(s)
Probing: mobile actively transmits probe messages, waits for wireless network node(s) to reply
user device
Edge network 1
Edge network 2
base
station
base
station
probe request
reply
reply
user device
Edge network 1
Edge network 2
base
station
base
station
beacon
beacon
Either (or both) approaches used in practice in an edge network

## Slide 102: 802.11: beaconing and probing
arriving client device
WiFi AP
1
802.11 beacon frame (broadcast)
2
802.11 Association request
3
802.11 Association response
Beaconing:
... device will next authenticate to network
AP 2
AP 1
H1
2
2
Probe Request frame broadcast from H1
Probe Response frames sent from APs
Association Request frame sent: H1 to selected AP
Association Response frame sent from selected AP to H1
Probing:
1
1
2
2
3
4
2
3
4
No exchange of identity, credentials (yet)! Just “Can we talk?”

## Slide 103
Connecting to the 5G edge
5G network
(network 1)
5G network
(network 2)
H1
Base station 1
1
network 1’s SSB, SIBs
1
network 2’s SSB, SIBs
3
2
RRC connection setup request
RRC connection setup response
Base station 2

## Slide 104: RAN/WLAN scheduling: the “big picture”
All packets to/from all devices in edge network must pass through base station
4G/5G and WiFi 6/7: OFDMA RB scheduling
downlink MAC scheduler: which frames to send from base station to which devices in which order in which RBs (if OFDMA)?
uplink MAC scheduler: which devices send which frames in which order in which RBs to base station (if OFDMA)
gNodeB
devices
5G RAN
AP
devices
Wi-Fi
PHY
MAC
PHY
MAC

## Slide 105: Wireless MAC scheduling: considerations
Channel aware or channel unaware?
does scheduler consider quality of channel between base station and device?
good
poor
QoS aware or QoS unaware?
does scheduler consider QoS (quality of service) needed by (or guaranteed to) device?
voice
WWW browsing
Priorities, Fair scheduling?
Does scheduler provide priority among different types of traffic (user, control, real-time)?
does scheduler consider fairness among UEs?
fairness: no standard definition
“We are all equally important”

## Slide 106: MAC scheduling considerations
Channel aware or channel unaware?
does scheduler consider quality of channel between base station and device?
good
poor
QoS aware or QoS unaware?
does scheduler consider QoS (quality of service) needed by (or guaranteed to) device?
voice
WWW browsing
Priorities, Fair scheduling?
Does scheduler provide priority among different types of traffic (user, control, real-time)?
does scheduler consider fairness among UEs?
fairness: no standard definition
“We are all equally important”
Standards do not dictate answers to these questions!
Scheduling algorithms, parameters up to network implementers, operators: their “secret sauce”

## Slide 107: RAN scheduling: Resource Blocks
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A 10 MHz channel with
50 RBs, each RB spanning 180 kHz
180
kHz
Scheduling:
Base station decides which frames/packets get assigned to which RBs for transmission to user
scheduling interval: 1 msec
scheduling complexity:
  50 subchannels per 10MHz channel
  100’s (?) active user
Resource Block: 84 symbols
one user gets to transmit 84 symbols on one subchannel in 0.5 sec time interval
50 subchannels per 10MHz channel
1 ms
time

## Slide 108: RAN scheduling: Channel Quality Indicator
PDCP
RLC
MAC
PHY
RAN packet-processing stack (3GPP)
IP datagrams
Channel Quality Indicator (CQI):
user measures quality of received reference signals (embedded in RBs), reports quality back to base station
4-bit CQI value maps to modulation scheme to use (e.g., which QAM?) and expected throughput
scheduler
“We are all equally important”
control plane (RRC)
CQI

## Slide 109: RAN scheduling: QoS Class Indicator
PDCP
RLC
MAC
PHY
RAN packet-processing stack (3GPP)
IP datagrams
QCI: QoS Class Indicator
QoS network wants to provide to a particular device (e.g., delay, guaranteed bit rate QoS guarantees)
scheduler determines allocation of available radio spectrum to ensure all UEs meet their QoS requirements
scheduler
Priority | QCI | Max delay | Max loss | Application
2 | 1 | 100ms | .01 | Voice
3 | 4 | 50 ms | .001 | Real-time gaming
6 | 7 | 300 ms | .000001 | Streaming video
8 | 8 | 600 | .000001 | Web browsing, TCP
CQI
QCI
(RRC)

## Slide 110: 4G/5G scheduling: abstraction

## Slide 111: Scheduling policies: priority
Priority scheduling:
arriving traffic classified, queued by class
  any header fields can be used for classification, e.g., control versus user data
high priority queue
low priority queue
arrivals
classify
departures
link
1
3
2
4
5
arrivals
departures
packet in service
send packet from highest priority queue that has buffered packets
  scheduling within priority class could be another scheduling discipline
1
3
4
2
5
1
3
2
4
5

## Slide 112
Each device has its own queue
scheduler cyclically scans device queues, mapping packets/frame from each device (if available) to an RB in turn
channel unaware, QoS unaware
fair (by turns) but not necessarily throughput-fair since different devices may have different channel quality
Round Robin scheduling (per UE)

## Slide 113
find device (UE) i, with highest quality channel over all RBs, k:
    dik(t): expected data rate for UEi using kth RB at time t (e.g., based on CQI)
    at t: select maxi,k {dik(t)}, assign UEi frame to RBk
maximizes overall immediate throughput
channel aware, QoS unaware, throughput unfair
Maximum Throughput (MT) scheduling

## Slide 114
Blind Equal Throughput (BET) scheduling (per device)
scheduler maintains exponentially-weighted-moving-average of data rate received at each UEi at time t, Ri(t):
Ri(t) = (1-b) . ri(t) + b . Ri(t-1)
  where ri(t) is data rate achieved in scheduling interval t
at t: select mini {Ri(t-1)}: assign UEi frame blindly (not know channel conditions) to (any) RB
  assign RB to device with smallest data rate last round
channel somewhat-aware, QoS unaware, blind throughput fair

## Slide 115
combine Blind Equal Throughput (BET) and Maximum Throughput (MT) scheduling
    dik(t): expected data rate for UEi using kth RB at time t
    Ri(t-1): data rate achieved by UEi at t
at t: select maxi,k {dik(t) / Ri(t-1)}: assign UEi
Proportional Fairness (PF) scheduling
balances high data rate with a measure of fairness
channel aware, QoS unaware, fairness aware

## Slide 116: Energy consumption in wireless devices
battery/energy: a critical resource in wireless devices (phones, IoT)
energy use by LTE radios1:
  on: transmitting or receiving/waiting to receive: 1000 — 3500mW
  off: < 15mW (~1% – 2 % of on-state energy use)
significant amount of device energy expended on communication, across applications
5G implementations currently expending more energy than 4G
Power use in mobile phones: app vs screen vs system vs network
Sources: 1: ATT, 2: “Understanding Operational 5G,” ACM SIGCOMM 2020

## Slide 117: Cycles of sleep/activity: sleep
4G/5G, WiFi, Bluetooth radios turned off when not in use: conserve energy
Going to sleep is easier:
device-driven: go to sleep if nothing to send, nothing being received
sleep may (or may not) be coordinated with base station (4/5G), AP (WiFi) , controller (BT)
may have deep-sleep (longer, more “turned off”) versus light sleep (shorter, less “turned off”)

## Slide 118: Cycles of sleep/activity: awake
4G/5G, WiFi, Bluetooth radios turned off when not in use: conserve energy
Waking up is harder:
base station (4/5G), AP (WiFi) , controller (BT) needs to signal to “wake up” device when there are packets to be sent to it
  network context (4/5G) may need to be re-created
  data frames containing IP datagram (e.g., from remote hosts) need to be buffered at base station until device is awake

## Slide 119: Cycles of sleep/activity: tradeoff/challenges
How long to sleep?
longer: save more energy but greater latency
  effects on high-layer protocols: e.g., TCP
shorter: less energy savings, and more signaling overhead with short sleep cycles
How long to stay awake?
time since last activity (before going to sleep)
  data transmission typically “bursty”
  burst should be over before going to sleep: how long to wait?

## Slide 120: Coordinated wake/sleep in 5G
transmission received at device, start inactivity timer
incoming transmission to device buffered at base station until end of current DRX cycle
Device awakes from long DRX sleep, accepts channel scheduling assignment, ends sleep
device active
inactivity timer timeout, enter short DRX cycle
device active
periodic wakeup in short DRX cycles, nothing to send/receive, return to short DRX sleep
short DRX cycles
still nothing to send or receive, enter long DRX cycle
long DRX cycles
time
t0
t1
t2
t4
t3
transmission received at device
t5

## Slide 121: Chapter 7 outline
introduction
radio: the physical layer
the wireless access network
  principles, WiFi, 5G
the wireless core network
  principles, 5G
mobility
Bluetooth, satellite, IoT wireless networks

## Slide 122: 5G Core Functional Components
user plane
control plane
base station
AMF
Access, Mobility
Management
AUSF
Authentication
Server
SMF
Session
Management
UPF
User
Plane
NEF
Network Exposure
AF
Application Function
NRF
Network Repository
PCF
Policy control
UDM
Unified Data Management
UDSF
Unstructured Data Storage
UDR
Unified Data Repository
SEPP
Security Edge Proxy
data
storage
control planes in other cellular providers
3rd party apps
Internet
N1
N2
N3
5G Core is all (mostly) about control plane services

## Slide 123: 5G Core Functional Components
UPF (User Plane Function)
each device is assigned to a UPF, which acts as relay, forwarding traffic between UE, Internet
UPF responsible for policy enforcement, lawful intercept, traffic usage measurement, QoS policing
responsible for tunneling (i.e., encapsulating, decapsulating) traffic to/from base station over N3 interface

## Slide 124: 5G Core Functional Components
AMF (Access, Mobility Management Function)
connection, reachability management; mobility management; access authorization; and location services
SMF (Session Management Function)
manages each UE session, including IP address allocation, selection of associated UP function, QoS control, control aspects of UP routing

## Slide 125: 5G Core Functional Components
AUSF (Authentication Server Function): Authenticates devices.
UDM (Unified Data Management): Manages user identity, including the generation of authentication credentials.
UDR (Unified Data Repository): Manages user static subscriber-related information.
UDSF (Unstructured Data Storage Network Function): Used to store unstructured data, and so is similar to a Key/Value Store.

## Slide 126: 5G interfaces*, control/user -plane separation (CUPS)
control plane
emphasis on functions and services
well-defined interfaces defines between services
base station
N2
N7
N5
N13
N12
N10
N8
N4
N3
N1
N11
base station
S-GW
data plane
5-layer Internet data plane
extensive use of tunneling
IP tunnel
N3
N6
N6
AMF
Access, Mobility
Management
SMF
Session
Management
PCF
Policy control
AUSF
Authentication
Server
UDM
Unified Data Management
AF
Application Function
UPF
User
Plane
IP datagrams
* not all 3GPP defined interface shown

## Slide 127: 5G Core: User plane tunnels
from Internet,
sender has IP address w
IP
Packet Data
Convergence
Radio Link
Medium Access
Physical
GTP-U
UDP
IP
link
Physical
GTP-U
UDP
IP
link
Physical
IP
link
Physical
UPF for device z
UPF address: x
Source
addr: w
user payload
Dest
addr: z
Source
addr: w
user payload
Dest
addr: z
Source
addr: x
Dest
addr: y
Source
addr: w
UE payload
Dest
addr: z
base station
address y
backhaul network
user device,
address z

## Slide 128: Identity: who are you?
  Internet approaches:
  You’re a name, password
    different names, password for different applications, services
  You’re a name, public key certificate
    servers often have public keys, users not so much (yet)
  4G/5G:
  You’re a customer to a wireless service provider, with a home cellular network (who you pay)
  you have a SIM (Subscriber Identity Module) card or vSIM
    identifies you, your home network to all cellular networks globally
    has cryptographic key info also known to your home network
Notes: Section 4.6.1 (pg 247) in Sauter 4th edition

## Slide 129: Joining a 5G network
Two major phases:
  Registration: device identifies, authenticates itself to network, and vice versa
  PDU Session establishment: Core network functions allocate IP address to device, create data-plane path between device and device’s UPF
    PDU: protocol data unit, aka, “packet”
Access and Mobility Management Function (AMF) plays key role in joining arriving device into network

## Slide 130: Joining a 5G network: steps
AMF
Access, Mobility
Management
UDM
Unified Data Management
RRC connection setup
request, response
Identity request, response
Registration request
AUSF
Authentication
Server
remote/home
5G Core
registration accept
SMF
Session
Management
PDU session establishment request
registration
session creation request, response
device subscription retrieval, update
UPF
User Plane Function
session
establishment req./resp.
session info (e.g., device IPv4 address, tunnel)
session req. (with SMF info)
session response
Device, base station, RAN data plane configuration
1st uplink datagram in data plane
session
establishment
authentication, security
authentication, security
update device’s connection data
AUSF
Authentication
Server

## Slide 131: Chapter 7 outline
introduction
radio: the physical layer
the wireless access network
  principles, WiFi, 5G
the wireless core network
  principles, 5G
mobility
Bluetooth, satellite, IoT wireless networks

## Slide 132: What is mobility?
spectrum of mobility, from the network perspective:
no mobility
high mobility
device moves
between networks, but
powers down
while moving
device moves within same WLAN/RAN in
one provider
network
device moves
among multiple
provider networks,
while maintaining
ongoing connections
device moves among WLANs/ RANs in
one provider
network
We’re interested in these!

## Slide 133: Mobility in a WiFi network
AP1
BSS1
AP2
AP3
BSS3
BSS2
Extended Service Set (ESS)
router R1
switch S2
Internet
switch S1
802.11: a link-layer standard, takes a link-layer approach towards mobility
Extended Service Set (ESS): multiple BSS’s, in same layer-3 subnet, each with same SSID
mobility between BSSs in same ESS
  Fast re-authentication
  AP can suggest new APs to device
proprietary (vendor) solutions for enhanced mobility

## Slide 134: Mobility in 5G networks: handover
Handover:
mobile device changes is point of attachment to the network
data flow to device changes from source base station to target base station
AMF
Access, Mobility
Management
SMF
Session
Management
UPF
User Plane Function
before
handover
after
handover
Why perform handover?
stronger signal from target base station
target base station has less devices, less traffic

## Slide 135
source BS
1
3
2
data path before handover
data path after
handover
1
current (source) BS selects target BS, sends Handover Request message to target BS
2
target BS pre-allocates radio time slots, responds with HR ACK with info for mobile
3
source BS informs mobile of new BS
mobile can now send via new BS - handover looks complete to mobile
4
source BS stops sending datagrams to mobile, instead forwards to new BS (who forwards to mobile over radio channel)
target BS
4
UPF
User Plane Function
Mobility in 5G networks: handover

## Slide 136
UPF
User Plane Function
source BS
target BS
5
5
target BS informs AMF, SMF that it is new BS for mobile
SMF instructs UPF to change tunnel endpoint to be (new) target BS
AMF
Access, Mobility
Management
SMF
Session
Management
6
UPF
User Plane Function
6
target BS ACKs back to source BS: handover complete, source BS can release resources
7
mobile’s datagrams now flow through new tunnel from target BS to UPF
5
Mobility in 5G networks: handover

## Slide 137: Handover: timeline, signaling
AMF
Access, Mobility
Management
SMF
Session
Management
UPF
User Plane Function
device
source base station
target base station
detach from source base station, attach to target base station
device data
buffer device data from source base station
RRC reconfig.
complete
handover
success
handover
in the
RAN
transfer
status
path switch req.
PDU session
update
session mod.
req/response
data end marker
device data
device data
path switch req. ACK
PDU session
update resp.
device context
release
handover
in the
Core
measurement
handover
request
handover
request ACK
RRC
reconfig.
transfer
status
device data
device data
accept?
making
handover
decision
time

## Slide 138: Chapter 7 outline
introduction
radio: the physical layer
the wireless access network
  principles, WiFi, 5G
the wireless core network
  principles, 5G
mobility
Bluetooth, satellite, IoT wireless networks

## Slide 139: Bluetooth (BT) overview
example of wireless ad hoc network: devices have no “infrastructure” (e.g., access point, base station) to connect to
BT devices must find other BT devices, organize themselves into a network from scratch!
  connect devices at link layer, providing channel allocation
  addressing assignment
  service discovery
  application-to-application communication over Bluetooth network
  security
An entirely new architecture and protocol stack (different from Internet) is needed!
Notes: So stress that this is interesting and new!

## Slide 140: Bluetooth: overview
Bluetooth network: piconet
coverage: generally <10 m diameter
no more than 8 devices per piconet
  device initially forming network: central role
  up to 7 more devices: peripheral role
communication only between central and peripheral node
  no direct peripheral-to-peripheral communication
BT device has unique 48-bit address
Operate in unlicensed ISM band: 2.4 GHz
C
P
device with central role
device with peripheral role
diameter of
coverage
C
P
P
P

## Slide 141: Bluetooth basics: wireless channel
operates in 2.4-2.5 GHz ISM radio band
  Classic BT: 1 MHz bandwidth/channel, 79 channels, 2.1 Mbit network max rate
  BLE: 2 MHz bandwidth/channel, 40 channels. 3 advertising, 37 data channels
BT channel: TDM, 625 msec slot length
channel access via polling: central device advertises, grants channel access to peripherals in its BT network
uses frequency hopping (form of “spread spectrum”) transmissions
C
P
device with central role
device with peripheral role
diameter of
coverage
C
P
P
P

## Slide 142: Bluetooth channel: frequency hopping
senders in BT network “hop” among 79 frequencies/channels
  transmit on different frequency after each slot
  hopping pattern known by all BT devices in same piconet
different BT piconets (with different hop patterns) can exist in same space
Q: Why hop?
A: minimize effects of interference:
potentially many interfering transmitters in ISM
If interfering device uses channel x, x occurs only occasionally in sequence
BT frame sent on x (not received at receive due to interference), retransmitted on different frequency in next slot
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
625 msec
slot
channel #
1
2
3
4
76
77
78
79
time
Hopping pattern used by BT network 1
Hopping pattern used by BT network 2
Notes: Top half of slide is about what hopping is, but why hop in the first place?

## Slide 143: Bluetooth architecture, protocol stack (simplified)
Bluetooth stack completely different from Internet stack!
  differences reflect BT’s special purpose
no “network,” “transport” layer!
  no routing in Classic BT (BLE adds managed flooding)
layers not as conceptually well-defined as in Internet, 5G
Applications,
E2E services
Logical Link Control and Adaptation (L2CAP)
physical
link
Classic
BLE
Host (OS)
Controller
(firmware)
separate controllers for classic, BLE
Host-Controller
Interface (HCI)
host, controller structure deeply embedded in architecture
Notes: Probably the best picture in the Bluetooth Spec is Figure 2.1 in 5.0 specification (“Figure 2.1: Bluetooth core system architecture”). But it’s really complicated and there isn’t really clear layering.

## Slide 144: Logical Link Control, Adaptation (L2CAP) layer
creation, management of end-end L2CAP channels between two devices
  channels for E2E application/user data, or higher-level services
  reliability, flow control, segmentation
L2CAP channels types:
  connection-oriented, asynchronous (ACL)
  connectionless, asynchronous (ACL)
  synchronous (eSCO), e.g., for periodic audio app)
Notes: Note that description/layer of link controller (which is really the lower sublayer) and link manager in Sauter’s book is incorrect.

## Slide 145: Bluetooth piconet and L2CAP connections
Bluetooth central role
physical
link
L2CAP
MP3
music
MP3
music
Bluetooth peripheral
physical
link
L2CAP
Bluetooth peripheral
Bluetooth piconet wireless
channel (frequency hopping)
Service
discovery
Service
discovery
Remote
keyboard
Service
discovery
Remote
keyboard
L2CAP
link
physical
end-to-end L2CAP connections
Notes: Note that description/layer of link controller (which is really the lower sublayer) and link manager in Sauter’s book is incorrect.

## Slide 146: Satellite applications
Sensing:
environment: weather, land use, various human activity
resolution: ~m/pixel
Broadcast:
consumer: Direct to Home TV/video, radio (Dish, SiriusXM)
business: content to many cable head ends
GPS
leverage broadcast: one send reaches many users
Internet:
connectivity to unserved regions, alternative to wired Internet
low latency over long distances
access in airplanes

## Slide 147: GEO and LEO satellites
GEO:
geosynchonous: stationary with respect to ground
35,768 km above earth
~800 msec RTT
wide area coverage / satellite
LEO:
Low Earth Orbit: satellite moves with respect to ground: 27,000 km/hour
  within line of sight (LOS) of ground station for 5-15 mins
550 - 1200 km above earth
~30 msec RTT in practice
smaller area coverage / satellite
  constellation (network) of multiple LEO satellites to cover wide area
  inter-satellite links (ISL)

## Slide 148: Satellites: why all the fuss?
Sources: A. Raman, LEO Satellite Mega Constellations, networkingchannel.eu;
N.Pachler et al., An Updated Comparison of Four Low Earth Orbit Satellite Constellation Systems to Provide Global Broadband; company literature
Lots of (LEOS) satellites being launched
LEOS constellations
 | # deployed (2025) | # planned | ISL planned?
Starlink | 7,239 | 12,000 - 42,000 | Yes
EutelSat Oneweb | 648 | 716 – 6,372 | No
Kuipers (Amazon) | 27 | 3,236 | ?
Telesat | 1 | 298 - 1671 | Yes
Notes: Source: A. Raman, LEO Satellite Mega, networkingchannel.eu

## Slide 149: Components of a LEO satellite network
LEO satellites in motion
rural,
remote
communications
airborne,
maritime
vehicles
intersatellite links (ISL)
satellite channel
Broadcast (multicast) down
unicast up
“footprint”
ground
stations
Internet
mobile user terminals
Starlink satellite dish: “Dishy McFlatface”

## Slide 150: Satellite networking: a link or a network?
links in the sky
single satellite hop between base stations
AKA “bent pipe” architecture
network in the sky:
multiple satellite hops between base stations
routing among satellites

## Slide 151
Starlink
April 2025: ~7,239 operational LEO satellites (planned: 12K, requesetd:30K)
  first launches: 2019
  three low-Earth-orbit orbital shells, at 525, 530, 535 km
  satellites: 500 – 2700 lbs
services:
  Internet service: 4M subscribers in Sept 2024 (residential US: $120/mo)
  service in Ukraine (terrestrial networks damaged)
  2024: testing direct-to-smartphone tests would use cellular spectrum from SpaceX’s U.S. mobile partner T-Mobile

## Slide 152: IoT: many, many use cases!
Monitoring: pressure, vibration, 3D tilt, temperature, humidity, switches, openings, battery charge, voltage, leaks, cracks, strain gauges, fill levels ...
Asset geolocation, tracking warehouse security, monitoring transport conditions, e.g., for food safety ...
Monitoring: sound, air, water, weather, lighting, traffic, crowds, infrastrcuture; sharing (bikes) ...
Smart metering, service (de)activation , efficiency monitoring, remote diagnosis, asset surveillance, quality monitoring ...
rainfall, temperature, wind, humidity, animal tracking and health, soil condition, infrastructure monitoring ...
Security, enviro conditions (temp., air, lights, power), predictive infrastructure monitoring, ...
.... and there’s many more!
Notes: Summarized from https://www.sigfox.com/

## Slide 153: Lots of connected IoT devices, and more soon!
https://www.statista.com/statistics/512650/worldwide-connected-devices-amount/
IoT
PC, laptops,
tablets, phones
number of devices (in billions)
60
50
40
30
20
10
2014
2028

## Slide 154: IoT communication requirements
wireless
distance: from meters to kilometers
data rate: 100’s bps when active (metering) to ~1 Mbps (video surveillance)
energy: always a consideration
  up ~10 years without external power
  local energy harvesting
wide area coverage
high data rate
low energy consumption
short
range: WiFi,
BLE, Zigbee
traditional
Cellular:
4/5G
low power
wide area:
LoRaWAN,
LTE-M
IoT technical tradeoffs
Notes: So stress that this is interesting and new!

## Slide 155: Wireless and mobile networks: Summary
The physical layer: radio
The wireless access network
  principles, WiFi, 5G
The wireless core network
  principles, 5G
Mobility
Bluetooth, satellite, IoT wireless networks
For a more extensive treatment of wireless and mobile networks visit: https://gaia.cs.umass.edu/wireless_and_mobile_networks

## Slide 156: Leitura Recomendada e Complementar
Leitura Recomendada:
  KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. 8ª Edição. Bookman, 2021.
    Capítulo 7 – Redes Sem Fio e Redes Móveis.
  TANENBAUM, Andrew S., FEAMSTER, Nick e WETHERALL, David. Redes de Computadores. 6ª Edição. São Paulo: Bookman, 2021.
    Capítulo 3 – A Camada de Enlace de Dados.
    Capítulo 4 – A Subcamada de Controle de Acesso ao Meio.
Leitura Complementar:
  FOUROUZAN, Behrouz A. e FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013.
    Capítulo 6 – Redes sem Fio e IP Móvel.
  TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: Versão Revista e Atualizada. Clube do Hardware, 2018.
    Capítulos 12 e 14.
  COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1: Princípios, protocolos e arquitetura. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
    Capítulo 2 – Revisão das tecnologias de rede básicas.
  MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores. 2ª edição. LTC, 2013.
    Capítulos 4 e 5.

## Slide 157: Slides de 2024
Baseados no v8 de Kurose & Ross

## Slide 158: Redes Sem Fio e Redes Móveis: contexto
mais assinantes de telefones sem fio (móveis) do que assinantes de telefones fixos (com fio) (10 para 1 em 2019)!
mais dispositivos conectados por banda larga móvel do que dispositivos conectados por banda larga fixa (5 para 1 em 2019)!
  Redes celulares 4G/5G agora adotando a pilha de protocolos da Internet, incluindo SDN
dois desafios importantes (mas diferentes)
  sem fio: comunicação por enlace sem fio
  mobilidade: lidar com o usuário móvel que muda o ponto de conexão com a rede
Notes: Aproximadamente 9 móveis para 1 fixo no Brasil em 2024: Anatel – Ranking
Aproximadamente 6 assinantes de banda larga móvel para 1 assinante de banda larga fixa: Balanço dos serviços de telecom mostra crescimento expressivo da banda larga — Agência Nacional de Telecomunicações

## Slide 159: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 160: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de
rede cabeada

## Slide 161: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de
rede cabeada
hospedeiros sem fio
laptop, smartphone, IoT
executam aplicações
pode ser estacionário (não móvel) ou móvel
  sem fio nem sempre significa mobilidade!
Notes: IoT = Internet of Things (Internet das Coisas)

## Slide 162: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de
rede cabeada
estação base
normalmente conectada à rede com fio
relay - responsável pelo envio de pacotes entre a rede cabeada e o(s) hospedeiro(s) sem fio em sua “área”
  por exemplo, torres de celular, pontos de acesso 802.11

## Slide 163: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de
rede cabeada
enlace sem fio
normalmente usado para conectar dispositivos móveis à estação base, também usado como enlace de backbone
protocolo de acesso múltiplo coordena acesso ao enlace
várias taxas de transmissão, distâncias, e bandas de frequência

## Slide 164: Características de enlaces sem fio selecionados
Interno
Externo
Externo de
média distância
Externo de
longa distância
10-30m
50-200m
200m-4Km
4Km-15Km
2 Mbps
4G LTE
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b
3.5 Gbps
600 Mbps
54 Mbps
11 Mbps
Bluetooth
802.11ax
14 Gbps
5G
10 Gbps
802.11 af,ah
Notes: 802.11af e 802.ah operam em distâncias mais longas e são voltados para Internet das Coisas, redes de sensores e aplicativos de medição.

## Slide 165: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de
rede cabeada
modo infraestrutura
estação base conecta dispositivos móveis em rede cabeada
handoff: dispositivo móvel muda de estação base que está fornecendo conexão em rede cabeada

## Slide 166: Elementos de uma rede sem fio
modo ad hoc
sem estações base
os nós só podem transmitir para outros nós dentro da cobertura do enlace
nós se auto organizam em uma rede: roteiam entre si

## Slide 167: Taxonomia de rede sem fio
único salto
múltiplos saltos
infraestrutura
(ex.: APs)
sem infraestrutura
hospedeiro se conecta à estação base (WiFi, celular) que se conecta à Internet maior
sem estação base, sem conexão com Internet maior (Bluetooth, redes ad hoc)
hospedeiro pode ter que retransmitir através de vários nós sem fio para se conectar à Internet maior: rede mesh
sem estação base, sem conexão com a Internet maior. Pode ter que retransmitir para alcançar outro determinado nó sem fio
MANET, VANET
Notes: MANET – Redes Móveis Ad hoc
VANET – Redes Veícular Ad hoc

## Slide 168: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 169: Características de enlaces sem fio: desvanecimento (atenuação)
  O sinal de rádio sem fio atenua (perde energia) à medida que se propaga (“perda de caminho” no espaço livre)
Perda de caminho no espaço livre ~ (fd)2
f: frequência
d: distância
frequência mais alta ou distância mais longa
maior perda de caminho no espaço livre
Notes: Wikipedia figure

## Slide 170: Características de enlaces sem fio: multicaminho
  propagação multipercurso: o sinal de rádio reflete nos objetos, no solo, no ambiente construído, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes
caminho da linha de visão (LOS – line of sight)
caminho refletido
caminho refletido

## Slide 171: Características de enlaces sem fio: multicaminho
  propagação multipercurso: o sinal de rádio reflete nos objetos, no solo, no ambiente construído, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes
Tc: tempo de coerência
Tempo de coerência:
quantidade de tempo que o bit está presente no canal para ser recebido
influencia a taxa de transmissão máxima possível, uma vez que os tempos de coerência não podem se sobrepor
inversamente proporcional a
  frequência
  velocidade do receptor
pulsos transmitidos
pulsos recebido
pulso LOS recebido
pulsos multipercurso recebidos
tempo
tempo
pulso LOS recebido
pulsos multipercurso recebidos

## Slide 172: Características de enlaces sem fio: ruído
interferência de outras fontes nas frequências da rede sem fio: motores, eletrodomésticos
SNR: signal-to-noise ratio (relação sinal-ruído)
  SNR maior – mais fácil de extrair sinal do ruído (uma “coisa boa”)
Comprometimento SNR versus BER
  dada camada física: aumentar potência -> aumenta SNR -> diminui BER
  A SNR pode mudar com a mobilidade: adaptar dinamicamente a camada física (técnica de modulação, taxa)
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
Notes: BER: taxa de erros do canal
dado SNR: escolha a camada física que atenda aos requisitos de BER, proporcionando maior taxa de transferência

## Slide 173: Características de enlaces sem fio: terminais ocultos
Atenuação também causa “terminais ocultos”
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro interferindo em B
A
B
C
Problema do terminal oculto
B e A ouvem um ao outro
B e C ouvem um ao outro
A e C não podem ouvir um ao outro, o que significa que A e C podem causar interferência em B
A
B
C
força do
sinal de A
space
força do
sinal de C

## Slide 174: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
CDMA: code division multiple access
WiFi: LANs sem fio 802.11
Bluetooth

## Slide 175: Code Division Multiple Access (CDMA - Acesso Múltiplo por Divisão de Código)
“código” único atribuído a cada usuário; ou seja, particionamento por conjunto de códigos
  todos os usuários compartilham a mesma frequência, mas cada usuário tem sua própria sequência de “chipping” (ou seja, código) para codificar dados
  permite que vários usuários “coexistam” e transmitam simultaneamente com o mínimo de interferência (se os códigos forem “ortogonais”)
codificação: produto interno: (dados originais) X (sequência de chipping)
decodificação: produto interno somado: (dados codificados) X (sequência de chipping)

## Slide 176: Codificação/decodificação do CDMA
intervalo 1
intervalo 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
saída de
canal do
intervalo 0
saída de
canal do
intervalo 1
saída do canal Zi,m
emissor
código
bits de
dados
intervalo 1
intervalo 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
saída de
canal do
intervalo 0
saída de
canal do
intervalo 1
receptor
código
entrada
recebida
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M
… mas isso não é realmente útil ainda!

## Slide 177: CDMA: interferência de dois remetentes
usando o mesmo código do remetente 1, o receptor recupera os dados originais do remetente 1 a partir dos dados do canal somado!
Emissor 1
Emissor 2
canal soma as transmissões dos remetentes 1 e 2
… agora isto é útil!

## Slide 178: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 179: LAN Sem Fio IEEE 802.11
Padrão IEEE 802.11 | Ano | Taxa máxima de dados | Alcance | Frequência
802.11b | 1999 | 11 Mbps | 30 m | 2,4 GHz
802.11g | 2003 | 54 Mbps | 30m | 2,4 GHz
802.11n (WiFi 4) | 2009 | 600 Mbps | 70m | 2,4; 5 GHz
802.11ac (WiFi 5) | 2013 | 3,47 Gpbs | 70m | 5 GHz
802.11ax (WiFi 6) | 2020 | 9,6 Gbps | 70m | 2,4; 5 GHz (WiFi 6E - 6 GHz)
802.11be (WiFi 7) | 2024 (exp) | 23,1 Gbps | 70m | 2,4; 5; 6 GHz
802.11af | 2014 | 35 – 560 Mbps | 1 Km | bandas de TV não utilizadas (54-790 MHz)
802.11ah | 2017 | 347 Mbps | 1 Km | 900 MHz
todos usam CSMA/CA para acesso múltiplo e têm versões de estação base e rede ad-hoc
Notes: Originalmente o slide indicava 14 Gbps para o 802.11ax (WiFi 6). Não sei de onde o Kurose tirou tal valor, provavelmente escreveu antes da definição final do padrão.
Acrescentei também a frequência de 6 GHz do WiFi 6E.
802.11af e 802.ah operam em distâncias mais longas e são voltados para Internet das Coisas, redes de sensores e aplicativos de medição.
2024: acrescentei o 802.11be (WiFi 7), cuja ratificação final é aguardada até o final de 2024, mas os requisitos técnicos estão praticamente completos e vários dispositivos já estão disponíveis.

## Slide 180: Arquitetura de LAN 802.11
hospedeiro sem fio se comunica com a estação base
  estação base = access point (AP – ponto de acesso)
Basic Service Set (BSS - Conjunto de Serviços Básicos) (também conhecido como “célula”) no modo de infraestrutura contém:
  hospedeiros sem fio
  ponto de acesso (AP): estação base
  modo ad hoc: somente hospedeiros
BSS 1
BSS 2
Internet
comutador ou
roteador

## Slide 181: 802.11: Canais
espectro dividido em canais em diferentes frequências
  administrador do AP escolhe frequências para o AP
  possível interferência: o canal pode ser o mesmo escolhido por um AP vizinho!
Exemplo: 2,4 GHz
Notes: recall that 802.11 operates in the frequency range of 2.4 GHz to 2.4835 GHz. Within this 85 MHz band, 802.11 defines 11 partially overlapping channels.

## Slide 183: 802.11: Associação
hospedeiro chegando: precisa se associar com um AP
  Varre canais, escutando quadros de beacon contendo nome do AP (SSID) e o endereço MAC
  seleciona AP para se associar
  então pode realizar autententicação [Capítulo 8]
  então normalmente executa o DHCP para obter o endereço IP na sub-rede do AP
BSS

## Slide 184: 802.11: varredura passiva/ativa
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
varredura passiva:
quadros de beacon enviados por APs
quadro de Requisição de associação enviado: H1 para AP selecionado
quadro de Resposta de associação do AP selecionado para o H1
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
varredura ativa:
quadro de Requisição de Sonda difundido por H1
quadros de Resposta de Sonda enviados por APs
quadro de Requisição de associação enviado: H1 para AP selecionado
quadro de Resposta de associação do AP selecionado para o H1
Notes: difundido = broadcast
Requisição de Sonda = Probe Request

## Slide 185: IEEE 802.11: acesso múltiplo
evitar colisões: 2+ nós transmitindo ao mesmo tempo
802.11: CSMA – ouça antes de transmitir
  não colide com uma transmissão em andamento de outro nó detectada
802.11: sem detecção de colisão!
  difícil detectar colisões: sinal de transmissão forte, sinal recebido fraco devido à atenuação
  não pode perceber todas as colisões em qualquer caso: terminal oculto, atenuação
  objetivo: evitar colisões: CSMA/CollisionAvoidance
espaço
A
B
C
A
B
C
Força do
sinal de A
Força do sinal de C

## Slide 186: Protocolo MAC IEEE 802.11: CSMA/CA
emissor 802.11
1 se percebe canal ocioso por DIFS então
  transmita o quadro inteiro (sem detecção de colisão)
emissor
receptor
DIFS
dados
SIFS
ACK
receptor 802.11
se o quadro foi recebido OK
retorne ACK depois de SIFS (o ACK é necessário devido ao problema de terminal oculto)
2 se percebe canal ocupado então
  inicie o tempo de espera aleatório
  temporizador faz a contagem regressiva enquanto o canal está ocioso
  transmita quando o temporizador expirar
  se não houver ACK, aumente o intervalo de backoff aleatório, repita 2

## Slide 187: Evitando colisões (mais)
ideia: o emissor “reserva” o uso do canal para quadros de dados usando pequenos pacotes de reserva
emissor primeiro transmite um pequeno pacote request-to-send (RTS – requisição para enviar) para a estação base usando CSMA
  RTSs ainda podem colidir uns com os outros (mas são curtos)
BS difunde (broadcasts) clear-to-send (CTS – livre para enviar) em resposta ao RTS
CTS é ouvido por todos os nós
  emissor transmite quadro de dados
  outras estações adiam transmissões

## Slide 188: Prevenção de Colisão: troca de RTS-CTS
AP
A
B
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DADOS (A)
ACK(A)
ACK(A)
colisão de reserva
adiar
tempo

## Slide 189: Quadro 802.11: endereçando
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
controle do quadro
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
endereço
3
carga
CRC
controle
de seq.
Função | ToDS (para AP) | FromDS (de AP) | Endereço 1 (receptor) | Endereço 2 (transmissor) | Endereço 3 | Endereço 4
Redes Ad-hoc | 0 | 0 | End. Destinatário | End. Origem | BSSID | Não Usado
Quadro enviado para AP (infra.) | 1 | 0 | BSSID | End. Origem | End. Destinatário | Não Usado
Quadro enviado pelo AP (infra.) | 0 | 1 | End. Destinatário | BSSID | End. Origem | Não Usado
WDS (ponte) | 1 | 1 | End. Receptor (próxima estação que recebe o quadro) | End. Transmissor (MAC da estação que transmitiu o quadro) | End. Destinatário | End. Origem
BSSID (Identificador de BSS) identifica unicamente cada BSS. Quando o quadro é vindo de uma estação que opera em modo infra-estrutura BSS, BSSID é o endereço MAC do AP. Quando o quadro é vindo de uma estação que opera em modo ad hoc (IBSS), o BSSID é um número aleatório gerado e localmente administrado pela estação que iniciou a transmissão.
Notes: Slide do Kurose estava confuso. Preferi colocar esta tabela que explica melhor.
BSS = basic service set – jargão do IEEE para uma rede sem fio com um único ponto de acesso.
DS = sistema de distribuição.
ToDS e FromDS estão no quadro de controle (mais adiante).
Duração = usado com pacotes RTS e CTS, para definir o tempo pedido ou concedido na reserva

## Slide 190: Quadro 802.11: endereçando
Internet
H1
R1
End MAC AP
endereço 1
endereço 2
endereço 3
Quadro 802.11 WiFi
End MAC R1
End MAC H1
End MAC R1
End MAC dest
End MAC origem
Quadro 802.3 Ethernet
End MAC H1
Notes: End Mac Origem estava como H2, o que não faz sentido. Mudei para H1.

## Slide 191: Quadro 802.11: endereçando
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
controle
do quadro
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
endereço
3
carga
CRC
controle de seq.
duração do tempo de transmissão reservado (RTS/CTS)
número de sequência de quadros (para transferência de dados confiável)
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
tipo
de
AP
subtipo
para
AP
mais frag.
WEP
mais dados
gerenc. de
energia
reenvio
rsvd
versão do protocolo
tipo de quadro (RTS, CTS, ACK, dados)
Notes: Tipo:
00 – Gerenciamento (associação, autenticação, etc.)
01 – Controle (RTS, CTS, ACK, etc.)
10 – Dados
11 – Extensão
Mais Fragmentos: igual Ethernet, 1 indica que há mais fragmentos, 0 no último fragmento.
Retry (reenvio): 1 quando quadro está sendo reenviado
Gerenciamento de Energia: 1 = Emissor avisa que usará gerenciamento de energia após completar a troca de quadros. O AP nunca pode usar.
Mais Dados: AP avisa estações que há dados em buffer
WEP: ajustado para 1 se o corpo do quadro está criptografado (não apenas por WEP, mas também por WPA, WPA2, etc.)

## Slide 192: 802.11: mobilidade dentro da mesma sub-rede
H1 permanece na mesma sub-rede IP: o endereço IP pode permanecer o mesmo
H1
BBS 2
BBS 1
comutador: qual AP está associado a H1?
  autoaprendizagem (cap. 6): o comutador verá o quadro de H1 e “lembrará” qual porta pode ser usada para alcançar H1
Notes: Quando percebe o sinal fraco, a estação começa a procurar por outro sinal mais forte, se desassocia de BSS1 e se associa a BSS2, mantendo o mesmo IP.
Quando H1 se associa a BSS2, este pode enviar imediatamente um quadro com o endereço de H1 para forçar o switch a atualizar sua tabela de encaminhamento (praticamente um hack).

## Slide 193: 802.11: recursos avançados
Adaptação de taxa
estação base e dispositivo móvel mudam dinamicamente a taxa de transmissão (técnica de modulação de camada física) à medida que o dispositivo se move e o SNR varia
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
ponto de operação
1. SNR diminui, BER aumenta à medida que o nó se afasta da estação base
2. Quando o BER fica muito alto, muda-se para uma taxa de transmissão mais baixa, mas com um BER mais baixo

## Slide 194: 802.11: recursos avançados
gerenciamento de energia
nó-para-AP: “Eu vou dormir até o próximo quadro de beacon”
  AP sabe que não deve transmitir quadros para este nó
  nó acorda antes do próximo quadro de beacon
quadro de beacon: contém uma lista de dispositivos com quadros AP-para-nó esperando para serem enviados
  o nó permanecerá acordado se há quadros AP-para-nó para serem enviados a ele; caso contrário, dorme novamente até o próximo quadro de beacon
Notes: beacon = baliza / sinalização

## Slide 195: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
CDMA: code division multiple access
WiFi: LANs sem fio 802.11
Bluetooth

## Slide 196: Redes de área pessoal: Bluetooth
menos de 10 metros de diâmetro
substituição de cabos (mouse, teclado, fones de ouvido)
ad hoc: sem infraestrutura
banda de rádio ISM de 2,4-2,5 GHz, até 3 Mbps
dispositivos mestre controlador / clientes:
  mestre consulta clientes, concede solicitações para transmissões de clientes
raio de
cobertura
C
C
C
P
P
P
P
M
C
dispositivo mestre
dispositivo cliente
dispositivo estacionado (inativo)
P
M

## Slide 197: Redes de área pessoal: Bluetooth
TDM, 625 msegundos por slot
FDM: o remetente usa 79 canais de frequência em ordem pseudo-aleatória conhecida, slot-para-slot (spread spectrum - espectro espalhado)
  outros dispositivos/equipamentos que não estão na piconet interferem apenas em alguns slots
modo estacionado: os clientes podem “ir dormir” (estacionar) e depois acordar (para economizar bateria)
Bootstrapping (inicialização): nós se automontam (plug and play) na piconet
raio de
cobertura
C
C
C
P
P
P
P
M
C
dispositivo mestre
dispositivo cliente
dispositivo estacionado (inativo)
P
M
Notes: TDM – time division multiplexing
FDM – frequency division multiplexing

## Slide 198: Pandemia + Bluetooth
Source: https://www.macrumors.com/guide/exposure-notification/

## Slide 199: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 200: Redes celulares 4G/5G
a solução para Internet móvel de longa distância
implantação/uso generalizado:
  mais dispositivos conectados por banda larga móvel do que dispositivos conectados por banda larga fixa (5 para 1 em 2019)!
  Disponibilidade 4G: 97% do tempo na Coreia (90% nos EUA)
taxas de transmissão de até 100 Mbps
normas técnicas: Projeto de Parceria de 3ª Geração (3GPP)
  https://www.3gpp.org/
  4G: padrão Long-Term Evolution (LTE)

## Slide 201: Redes celulares 4G/5G
semelhanças com a Internet com fio
distinção de borda/núcleo, mas ambos abaixo da mesma operadora
rede celular global: uma rede de redes
uso generalizado dos protocolos que estudamos: HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, separação de planos de dados/controle, SDN, Ethernet, tunelamento
interconectadas à Internet com fio
diferenças da internet cabeada
camada de enlace sem fio diferente
mobilidade como serviço de 1ª classe
“identidade” do usuário (via cartão SIM)
modelo de negócios: os usuários assinam um provedor de celular
  forte noção de “rede doméstica” versus roaming em redes visitadas
  acesso global, com infraestrutura de autenticação e acordos entre operadoras

## Slide 202: Elementos da arquitetura 4G LTE
Dispositivo móvel
(UE)
Estação base
(eNode-B)
rede de acesso
via rádio
all-IP Enhanced Packet Core (EPC) - Núcleo de Pacote Aprimorado totalmente IP
Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Serviço de Assinante Doméstico - Home Subscriber Service (HSS)
PDN gateway (P-GW)
para
Internet
…
Dispositivo móvel:
smartphone, tablet, laptop, IoT, ... com rádio 4G LTE
Identidade Internacional do Assinante Móvel de 64 bits (IMSI - International Mobile Subscriber Identity), armazenada no cartão SIM (Subscriber Identity Module - Módulo de Identidade do Assinante)
Jargão LTE: Equipamento do usuário (UE – User Equipment)
Notes: PDN-GW (Packet Data Network Gateway)

## Slide 203: Elementos da arquitetura 4G LTE
Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Serviço de Assinante Doméstico - Home Subscriber Service (HSS)
PDN gateway (P-GW)
…
para
Internet
Dispositivo móvel
(UE)
Estação base
(eNode-B)
Estação base:
na “borda” da rede da operadora
gerencia recursos de rádio sem fio e dispositivos móveis em sua área de cobertura (“célula”)
coordena a autenticação do dispositivo com outros elementos
semelhante ao WiFi AP, mas:
  papel ativo na mobilidade do usuário
  coordenadas com estações base próximas para otimizar o uso do rádio
jargão LTE: eNode-B

## Slide 204: Rede de Acesso via Rádio: Rádio 4G
conecta dispositivo (UE) a uma estação base (eNode-B)
  vários dispositivos conectados a cada estação base
muitas bandas de frequências possíveis diferentes, vários canais em cada banda
  bandas populares: 600, 700, 850, 1500, 1700, 1900, 2100, 2600, 3500 MHz
  canais upstream e downstream separados
compartilhamento de canal de rádio 4G entre usuários :
  OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  combinação de FDM e TDM
Centenas de Mbps possíveis por usuário/dispositivo
Mobile device
(UE)
Base station
(eNode-B)
Notes: G-defined subbands are narrow (e.g., 15 kHz)

## Slide 205: Espectro
CBRS
Notes: 8 orders of magnitude: 9 Khz to 300 Ghz

## Slide 206
Fonte:
QAFF- 2023
Notes: QAFF- 2023

## Slide 207
5G NSA: o 5G “impuro”, que usa o mesmo núcleo da rede 4G.
  Não exige a troca do SIM card
Banda 3: 1800 MHz
  Uplink: 1710 – 1785 MHz
  Downlink: 1805 – 1880 MHz
Banda 1: 2100 MHz
  Uplink: 1920 – 1980 MHz
  Downlink: 2110 – 2170 MHz
Banda 28: 700 MHz
  Uplink: 703 – 748 MHz
  Downlink: 758 – 803 MHz
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands

## Slide 208: OFDMA: divisão de tempo (LTE)
Frequências de subportadora
tempo (símbolos)

## Slide 209: OFDMA: divisão de tempo (LTE)
tempo para transmitir um símbolo OFDM na frequência da subportadora
Bloco de Recursos Físicos (PRB - Physical Resource Block): blocos de 7x12=84 elementos de recurso
unit of transmission scheduling
Frequências de subportadora

## Slide 210: OFDMA:
Frequências de subportadora
tempo (símbolos)
PRB
PRB
Intervalo de Tempo de Transmissão (TTI - Transmission Time Interval): 1 ms
Exemplo de agendamento de transmissão:
Envie para 7 UEs em 7 blocos de REs em um PRB
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6
UE7
Notes: Lembrando: UE = dispositivo móvel, RE = Elemento de Recurso, PRB = Bloco de Recursos Físicos

## Slide 211: Elementos da arquitetura 4G LTE
Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Serviço de Assinante Doméstico - Home Subscriber Service (HSS)
PDN gateway (P-GW)
…
para
Internet
Dispositivo móvel
(UE)
Estação base
(eNode-B)
Serviço de Assinante Doméstico
armazena informações sobre dispositivos móveis para os quais a rede do HSS é sua “rede doméstica”
trabalha com a MME na autenticação do dispositivo

## Slide 212: Elementos da arquitetura 4G LTE
Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Serviço de Assinante Doméstico - Home Subscriber Service (HSS)
PDN gateway (P-GW)
…
para
Internet
Dispositivo móvel
(UE)
Estação base
(eNode-B)
Serving Gateway (S-GW), PDN Gateway (P-GW)
fica no caminho de dados do celular para/da Internet
P-GW
  gateway para rede celular móvel
  Parece com qualquer outro roteador de gateway de internet
  fornece serviços de NAT
outros roteadores:
  uso extensivo de tunelamento

## Slide 213: Elementos da arquitetura 4G LTE
Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Serviço de Assinante Doméstico - Home Subscriber Service (HSS)
PDN gateway (P-GW)
…
para
Internet
Dispositivo móvel
(UE)
Estação base
(eNode-B)
Entidade de Gestão de Mobilidade
autenticação de dispositivo (dispositivo para rede, rede para dispositivo) coordenada com rede de origem do dispositivo móvel (HSS)
gerenciamento de dispositivos móveis:
  handover de dispositivo entre células
  rastreamento/paginação da localização do dispositivo
configuração de caminho (túnel) do dispositivo móvel para P-GW
Notes: Paginação consiste em localizar o dispositivo quando ele está dormindo, passa de uma célula pra outra e precisa ser acordado.

## Slide 214: LTE: separação do plano de controle do plano de dados
plano de controle
novos protocolos para gerenciamento de mobilidade, segurança, e autenticação (mais tarde)
MME
HSS
estação base
P-GW
S-GW
estação base
P-GW
S-GW
plano de dados
novos protocolos nas camadas de enlace e física
túneis IP
uso extensivo de tunelamento para facilitar a mobilidade

## Slide 215: Pilha de protocolo do plano de dados do LTE: primeiro salto
IP
Convergência de
Dados de Pacote
Enlace de Rádio
Acesso ao Meio
Físico
plano de
dados
P-GW
S-GW
Aplicação
Transporte
IP
Convergência de
Dados de Pacote
Enlace de Rádio
Acesso ao Meio
Físico
Enlace
estação base
Protocolos de camada de enlace do LTE :
Convergência de Dados de Pacote: compactação de cabeçalho, criptografia
Protocolo de Controle de Enlace de Rádio (Radio Link Control - RLC): fragmentação/remontagem, transferência de dados confiável
Acesso ao meio: solicitação, uso de slots de transmissão de rádio (OFDM)

## Slide 216: Pilha de protocolo do plano de dados do LTE: núcleo de pacotes
IP
Convergência de
Dados de Pacote
Enlace de Rádio
Acesso ao Meio
Física
GTP-U
UDP
IP
enlace
Física
GTP-U
UDP
IP
enlace
Física
GTP-U
UDP
IP
enlace
Física
P-GW
S-GW
estação base
\
tunelamento:
datagrama móvel encapsulado usando GPRS Tunneling Protocol (GTP), enviado dentro do datagrama UDP para S-GW
S-GW re-tunela datagramas para P-GW
suporte à mobilidade: apenas os endpoints de tunelamento mudam quando o usuário móvel se move

## Slide 217: Plano de dados do LTE: associando-se a um BS
plano de
dados
P-GW
S-GW
estação base
BS transmite sinal de sincronização primário a cada 5 ms em todas as frequências
BSs de várias operadoras podem estar transmitindo sinais de sincronização
1
o celular encontra um sinal de sincronização primário e, em seguida, localiza o segundo sinal de sincronização nesta frequência.
o celular então encontra as informações transmitidas pela BS: largura de banda do canal, configurações; informações da operadora de celular da BS
o celular pode obter informações de várias estações base e várias redes celulares
2
o celular seleciona com qual BS se associar (por exemplo, preferência pela operadora doméstica)
3
ainda são necessárias mais etapas para autenticar, estabelecer o estado, configurar o plano de dados
4
1
2
3
Notes: BS = Base Station

## Slide 218: Celulares LTE: modos de suspensão
plano de
dados
ZZZZ...
como em WiFi e Bluetooth: o celular LTE pode colocar o rádio para “dormir” para economizar bateria:
sono leve (light sleep): após centenas de milissegundos de inatividade
  acorda periodicamente (centenas de milissegundos) para verificar se há transmissões downstream
sono profundo (deep sleep): após 5-10 segundos de inatividade
  celular pode mudar de células durante o sono profundo - precisa restabelecer a associação

## Slide 219: Rede celular global: uma rede de redes IP
…
rede de operadora
de celular visitada
…
Internet pública
e IPX entre
operadoras
…
P-GW
P-GW
rede de operadora
de celular
doméstica
Home Subscriber Server
(Servidor de Assinante Doméstico)
na rede doméstica
roaming na rede visitada
Cartão SIM: informações de identificação global na rede doméstica
todo IP:
as operadoras se interconectam e se conectam à internet pública nos pontos de troca
2G e 3G legado: nem todo IP, tratado de outra forma
rede doméstica do HSS:
informações de identificação e serviços enquanto na rede doméstica e em roaming
Notes: Os pontos de troca (Internet Protocol Packet eXchange – IPX) são similares aos PTTs (IXPs) da Internet.

## Slide 220: Rumo ao 5G: motivação
From Next Generation Mobile Networks (NGMS) alliance: 2020 white paper
Hype/desejos precisam ser separados da realidade ou provavelmente da realidade de curto prazo

## Slide 221
“Os padrões e lançamentos iniciais concentraram-se principalmente na banda larga móvel aprimorada. Espera-se que o 5G possibilite cada vez mais novos modelos de negócios e inúmeros novos casos de uso, em particular aqueles de comunicações massivas do tipo máquina e comunicações ultraconfiáveis e de baixa latência.”
Figure: from Recommendation ITU-R M.2083-0 (2015)
Rumo ao 5G: motivação

## Slide 222
Verticais da indústria:
Fabricação
Construções
Transporte
Saúde
Comunidades inteligentes
Educação
Turismo
Agricultura
Finanças
K. Schwab, “The Fourth Industrial Revolution,” World Economic Forum.
eMBB
URLLC
mMTC
Rumo ao 5G: motivação
Notes: As verticais da indústria são indústrias ou mercados específicos que uma empresa pode atingir em seus esforços de marketing. Por exemplo, uma empresa que vende material de escritório pode decidir comercializar especificamente para empresas e não para consumidores. Este seria um exemplo de como direcionar uma indústria vertical específica.

## Slide 223: Rumo ao 5G!
objetivo: aumento de 10 vezes na taxa de bits de pico, redução de 10 vezes na latência, aumento de 100 vezes na capacidade de tráfego em comparação com o 4G
5G NR (new radio):
  duas bandas de frequência: FR1 (450 MHz–6 GHz) e FR2 (24 GHz–52 GHz): frequências de ondas milimétricas
  não retrocompatível com 4G
  MIMO: múltiplas antenas direcionais
frequências de ondas milimétricas: taxas de dados muito mais altas, mas em distâncias mais curtas
  picocélulas: diâmetros das células: 10-100 m
  implantação massiva e densa de novas estações base é necessária

## Slide 224: Rumo ao 5G: arquitetura semelhante a SDN
5G: arquitetura semelhante a microsserviços
Internet pública
e
IPX entre operadoras
Mobility Management Entity (MME)
PDN gateway (P-GW)
Serving gateway (S-GW)
Internet pública
e
IPX entre operadoras
Home Subscriber Service (HSS)
Núcleo móvel 4G:
caixas e protocolos
Notes: stream control transmission protocol (STCP)

## Slide 225: Elementos funcionais: comunicação, computação, dados
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
DC de Núcleo
Rede de Borda Operadora A
Rede de Borda
Operadora B
Núcleo Global
Controle de Usuário e Núcleo Móvel implementados em data center (DC) de “borda”
Notes: RAN = radio access network
UE = User Equipment

## Slide 226: Plano de controle: controle de recursos
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
DC de Núcleo
Rede de Borda Operadora A
Rede de Borda
Operadora B
Núcleo Global
plano de controle
Tempo real (< ms)
Quase tempo real(> ms)
Não tempo real (>> ms)

## Slide 227: Plano do usuário: recursos, conforme usados pelos usuários (aplicações)
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
RAN
UE
DC de Borda Distante
RAN
UE
DC de Borda Distante
DC de Borda
Núcleo Móvel
DC de Núcleo
Rede de Borda Operadora A
Rede de Borda
Operadora B
Núcleo Global
Plano do usuário
“fuga local”
dentro de uma operadora
borda/núcleo
multi-operadora fim-fim borda/núcleo
Notes: O termo "local breakout" em redes de telefonia refere-se a um ponto onde o tráfego de dados de um usuário sai da rede do operador local e entra na internet pública. Isso é comum em redes 5G, onde o tráfego de dados pode ser roteado diretamente para a internet sem passar pela rede "não doméstica" do operador.

## Slide 228: Além do 5G?
“6G” não é obviamente o próximo: “NextG” e “Beyond 5G” ouvidos com mais frequência do que “6G”
5G em um caminho evolutivo (como a Internet)
  agilidade: tecnologias de nuvem (SDN) significam que novos recursos podem ser introduzidos rapidamente e implantados continuamente
  personalização: mudanças podem ser introduzidas de baixo para cima (por exemplo, por empresas e parceiros de nuvem de borda com 5G privado)
    Não há necessidade de esperar pela padronização
    Não há necessidade de chegar a um acordo (entre todas as partes interessadas)

## Slide 229: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 230: O que é mobilidade?
espectro da mobilidade, do ponto de vista da rede:
sem mobilidade
alta mobilidade
o dispositivo se move entre as redes, mas desliga enquanto se move
o dispositivo se move dentro do mesmo AP na rede de um provedor
o dispositivo se move entre várias redes de provedores, mantendo conexões em andamento
o dispositivo se move entre APs na rede de um provedor
Estamos interessados nestes!

## Slide 231: Desafio de mobilidade:
Se um dispositivo passar de uma rede para outra:
Como a “rede” saberá encaminhar pacotes para a nova rede?
Internet pública
Claro
Vivo
cliente se move da Vivo para a Claro
rede de datacenter
rede de
provedores
de conteúdo

## Slide 232: Abordagens de mobilidade
deixe a rede (roteadores) lidar com isso:
  roteadores anunciam nome conhecido, endereço (por exemplo, endereço IP permanente de 32 bits) ou número (por exemplo, número da célula) do nó móvel visitante por meio de troca de tabela de roteamento usual
  O roteamento da Internet já pode fazer isso sem alterações! As tabelas de roteamento indicam onde cada dispositivo móvel está localizado por correspondência de prefixo mais longo!

## Slide 233: Abordagens de mobilidade
deixe a rede (roteadores) lidar com isso:
  roteadores anunciam nome conhecido, endereço (por exemplo, endereço IP permanente de 32 bits) ou número (por exemplo, número da célula) do nó móvel visitante por meio de troca de tabela de roteamento usual
  O roteamento da Internet já pode fazer isso sem alterações! As tabelas de roteamento indicam onde cada dispositivo móvel está localizado por correspondência de prefixo mais longo!
deixe os sistemas finais cuidarem disso: funcionalidade na “borda”
  roteamento indireto: a comunicação do correspondente para o celular passa pela rede doméstica e depois é encaminhada para o celular remoto
  roteamento direto: correspondente obtém endereço estrangeiro do celular, envia diretamente para o celular
não escalável para bilhões de celulares

## Slide 234: Entrando em contato com um amigo móvel:
pesquisa todas as listas telefônicas?
espera que ela lhe diga onde ela está?
Eu me pergunto para onde Alice se mudou?
Considere uma amiga que muda de local com frequência, como você a encontra?
liga para os pais dela?
Facebook!
A importância de ter uma “casa”:
uma fonte definitiva de informações sobre você
um lugar onde as pessoas podem descobrir onde você está

## Slide 235: Rede doméstica, rede visitada: 4G/5G
…
rede de operadora
de celular visitada
…
Internet pública
e
IPX entre operadoras
…
P-GW
P-GW
rede de operadora
de celular doméstica
Servidor de Assinante Doméstico
(Home Subscriber Server - HSS)
na rede doméstica
roaming na
rede visitada
cartão SIM: informações de identificação globais, incluindo rede doméstica
rede doméstica:
plano de serviço (pago) com provedor de celular, por exemplo, Vivo, Claro
HSS da rede doméstica armazena informações de identidade e serviços
rede visitada:
qualquer rede que não seja sua rede doméstica
contrato de serviço com outras redes: para fornecer acesso a visitantes móveis

## Slide 236: Rede doméstica, rede visitada: ISP/WiFi
…
…
Internet
pública
…
servidor de
autenticação
de acesso
associação
associação
servidor de
autenticação
de acesso
ISP/WiFi: sem noção de “casa” global
credenciais do ISP (por exemplo, nome de usuário, senha) armazenadas no dispositivo ou com o usuário
ISPs podem ter presença nacional e internacional
redes diferentes: credenciais diferentes
  algumas exceções (por exemplo, eduroam)
  existem arquiteturas (IP móvel) para mobilidade semelhante ao 4G, mas não são usadas

## Slide 237: Rede doméstica, rede visitada: genericamente
Home gateway
Rede Doméstica
  ex.: 128.119/16
Gateway
da rede doméstica
IP Permanente:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Gateway da rede visitada
IP NAT:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet pública ou privada
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
Gerenciador
de mobilidade
Gerenciador de mobilidade
Correspondente
Rede Visitada
ex.: 79.129/16

## Slide 238: Registro: casa precisa saber onde você está!
Home gateway
Gateway
da rede doméstica
IP Permanente:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Gateway da rede visitada
IP NAT:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet pública ou privada
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
Gerenciador de mobilidade
Gerenciador de mobilidade
resultado final:
o gerenciador de mobilidade visitado sabe sobre dispositivos móveis
HSS doméstico sabe a localização do dispositivo móvel
2
gerenciador de mobilidade visitado registra a localização do dispositivo móvel com o HSS doméstico
dispositivo móvel se associa com gerenciador de mobilidade visitado
1
Rede Doméstica
  ex.: 128.119/16
Rede Visitada
ex.: 79.129/16

## Slide 239: Mobilidade com roteamento indireto
Home gateway
Gateway
da rede doméstica
IP Permanente:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Gateway da rede visitada
IP NAT:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet pública ou privada
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
Gerenciador de mobilidade
Gerenciador de mobilidade
Correspondente
1
correspondente usa endereço doméstico como endereço de destino do datagrama
gateway doméstico recebe datagrama, encaminha (tunela) para gateway remoto
Rede Doméstica
  ex.: 128.119/16
Rede Visitada
ex.: 79.129/16
2
3
4a
4b
roteador gateway visitado encaminha para dispositivo móvel
o roteador gateway visitado encaminha a resposta ao correspondente via rede doméstica (4a) ou diretamente (4b)

## Slide 240: Mobilidade com roteamento indireto: comentários
roteamento triangular:
  ineficiente quando correspondente e dispositivo móvel estão na mesma rede
dispositivo móvel se move entre redes visitadas: transparente para o correspondente!
  se registra na nova rede visitada
  nova rede visitada se registra com o HSS doméstico
  os datagramas continuam a ser encaminhados da rede doméstica para o dispositivo móvel na nova rede
  conexões em andamento (por exemplo, TCP) entre o correspondente e o dispositivo móvel podem ser mantidas!

## Slide 241: Mobilidade com roteamento direto
Home gateway
IP Permanente:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Gateway da rede visitada
IP NAT:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet pública ou privada
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
Gerenciador de mobilidade
Gerenciador de mobilidade
Correspondente
1
o correspondente entra em contato com o HSS doméstico, obtém a rede visitada do celular
Rede Doméstica
  ex.: 128.119/16
Rede Visitada
ex.: 79.129/16
4
roteador gateway visitado encaminha para dispositivo móvel
2
3
correspondente endereça datagrama para o endereço da rede visitada

## Slide 242: Mobilidade com roteamento direto: comentários
supera ineficiências do roteamento triangular
não transparente para o correspondente: o correspondente deve obter o endereço temporário (endereço da rede visitada) através do agente doméstico
e se o dispositivo móvel mudar de rede visitada?
  pode ser manipulado, mas com complexidade adicional

## Slide 243: Capítulo 7: roteiro
Introdução
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores

## Slide 244: Mobilidade em redes 4G: principais tarefas de mobilidade
Gerenciador de mobilidade
Rede visitada
P-GW
Servidor de
streaming
Rede
doméstica
Internet
estação base
MME
1
2
3
4
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
S-GW
P-GW
associação com estação base:
coberto anteriormente
dispositivo móvel fornece IMSI – identificando a si mesmo e a sua rede doméstica
1
configuração do plano de controle:
MME e HSS doméstico estabelecem estado do plano de controle – dispositivo móvel está na rede visitada
2
configuração do plano de dados:
MME configura túneis de encaminhamento para o dispositivo móvel
redes doméstica e visitada estabelecem túneis do P-GW doméstico para o dispositivo móvel
3
handover do dispositivo móvel:
o dispositivo móvel altera seu ponto de conexão para o da rede visitada
4
Notes: Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)

## Slide 245: Configurando elementos do plano de controle do LTE
Gerenciador de mobilidade
O dispositivo móvel se comunica com o MME local pelo canal de plano de controle da estação base
O MME usa as informações IMSI do dispositivo móvel para entrar em contato com o seu HSS doméstico
  recuperar informações de autenticação, criptografia e serviço de rede
  O HHS doméstico sabe que o dispositivo móvel agora está em uma rede visitada
Estação base e dispositivo móvel selecionam parâmetros para o canal de radio do plano de dados entre a estação e o dispositivo
Rede visitada
P-GW
Rede doméstica
estação base
MME
2
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
S-GW
P-GW
Notes: Entidade de Gestão de Mobilidade - Mobility Management Entity (MME)

## Slide 246: Configurando túneis de plano de dados para dispositivos móveis
Gerenciador de mobilidade
P-GW
Servidor de
streaming
Internet
estação base
MME
Home
Subscriber
Server
(Servidor de
Assinante Doméstico)
S-GW
P-GW
Rede visitada
Rede
doméstica
túnel S-GW para estação base: quando o dispositivo móvel muda de estação base, simplesmente mude o endereço IP do endpoint do túnel
túnel S-GW para P-GW doméstico: implementação de roteamento indireto
tunelamento via GTP (GPRS tunneling protocol): datagrama do dispositivo móvel para servidor de streaming encapsulado usando GTP dentro do UDP, dentro do datagrama

## Slide 247: Handover entre BSs na mesma rede celular
P-GW
S-GW
MME
BS de origem
1
3
2
caminho de dados antes do handover
caminho de dados após
o handover
1
BS atual (origem) seleciona BS de destino e envia Handover Request message
2
BS de destino pré-aloca intervalos de tempo de rádio, responde com HR ACK com informações para dispositivo móvel
3
BS de origem informa dispositivo móvel sobre novo BS
o dispositivo móvel agora pode enviar pelo novo BS - a transferência parece completa para o dispositivo móvel
4
a BS de origem para de enviar datagramas para o dispositivo móvel, ao invés disso, encaminha para a nova BS (que encaminha para o dispositivo móvel pelo canal de rádio)
BS de destino
4
Notes: BSs = estações base

## Slide 248: Handover entre BSs na mesma rede celular
1
6
3
5
5
2
5
BS de destino informa ao MME que é novo BS para o dispositivo móvel
MME instrui S-GW a alterar o ponto final do túnel para ser o (novo) BS de destino
6
BS de destino envia ACK de volta para a BS de origem: handover concluído, o BS de origem pode liberar recursos
P-GW
S-GW
MME
BS de origem
BS de destino
4
7
7
os datagramas do dispositivo móvel agora fluem através do novo túnel do BS de destino para o S-GW

## Slide 249: IP móvel
arquitetura IP móvel padronizada ~ 20 anos atrás [RFC 5944]
  muito antes dos smartphones onipresentes e do suporte do 4G para protocolos de Internet
  não viu ampla implantação/uso
  talvez WiFi para Internet e telefones 2G/3G para voz fossem “bons o suficiente” na época
arquitetura IP móvel:
  roteamento indireto para nó (via rede doméstica) usando túneis
  agente doméstico de IP móvel: papéis combinados de HSS 4G e P-GW doméstico
  agente estrangeiro de IP móvel: papéis combinados de MME 4G e S-GW
  protocolos para descoberta de agentes na rede visitada e registro do local visitado na rede doméstica via extensões do ICMP

## Slide 250: Sem fio, mobilidade: impacto em protocolos de camada superior
logicamente, o impacto deve ser mínimo …
  modelo de serviço de melhor esforço permanece inalterado
  TCP e UDP podem executar (e executam) em redes sem fio e redes móveis
… mas em termos de desempenho:
  perda/atraso de pacotes devido a erros de bit (pacotes descartados, atrasos para retransmissões da camada de enlace) e perdas por transferência (handover)
  o TCP interpreta a perda como congestionamento e diminuirá a janela de congestionamento desnecessariamente
  deficiências causadas por atraso para tráfego em tempo real
  largura de banda é um recurso escasso para enlaces sem fio

## Slide 251: Capítulo 7: resumo
Sem Fio
Enlaces Sem Fio e características de rede
WiFi: LANs sem fio 802.11
Redes Celulares: 4G e 5G
Mobilidade
Gestão da mobilidade: princípios
Gestão da mobilidade: prática
  Redes 4G/5G
  IP Móvel
Mobilidade: impacto em protocolos de camadas superiores